Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nr sprawy:  AZ-262-113/2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wymiana dachu, remont elewacji i modernizacja budynku inwentarskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

Wartość zamówienia poniżej 5 350 000 euro.

CPV: 45000000-7 roboty budowlane,

45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne,

45261000-4 wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych i podobne roboty,

45261400-8 pokrywanie,

45261420-4 uszczelnianie dachu.

ZATWIERDZAM

DYREKTOR RGD Swadzim

inż. Jerzy Kaczmarek

ROZDZIAŁ 1. ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa oraz adres kontaktowy Zamawiającego

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. 61-848-70-43

fax. 61-895-50-43

Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim w Administrowaniu

Swadzim, ul. Parkowa 4

62-080 Tarnowo Podgórne

strona internetowa: www.up.poznan.pl

e-mail: zofia.kaczmarek@up.poznan.pl

ROZDZIAŁ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

  - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

  - Zamawiający nie przewiduje zastosowania procedury odwróconej na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: dachu na remontowanym budynku inwentarskim nr inwentarzowy 126-01-00183 na terenie RGD-Swadzim, Gospodarstwo Złotniki ul. Słoneczna 1, obejmujący:

  - Montaż około 901 m2 połaci z dwóch warstw papy thermo w technologii FIRE SMART wg zaleceń producenta oraz wytycznych w dokumentacji.

  - Montaż obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6mm.

  - Montaż wentylatorów

  - roboty „około dachowe” oraz inne roboty opisane w dokumentacji

Komplet dokumentacji technicznej opisującej przedmiot zamówienia stanowi załącznik do SIWZ:

- Dokumentacja techniczna

- Przedmiar robót

- Rysunki

- Decyzja nr 5229/20 zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – zadanie I

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

Okres gwarancji  jest jednym z kryteriów oceny ofert. Jeżeli Wykonawca nie wpisze w formularz ofertowy zaoferowanej gwarancji wówczas oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu  zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

W okresie gwarancji należy:

- prowadzić serwis i konserwację wentylatorów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty należy ująć w cenie oferty.

- Wymagania dotyczące materiałów - użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym, posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zapewniające pełną sprawność eksploatacyjną. Na etapie wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć deklaracje zgodności, certyfikaty na użyte materiały z wymaganymi załącznikami przed ich wbudowaniem.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi                                   i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót, a w przypadku wykonania ich niezgodnie                  z ustawą Prawo budowlane lub uszkodzeniem obiektu - jest zobowiązany                            do przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia powstałych usterek na własny koszt.

- Zastosowane w dokumentacji technicznej i w specyfikacjach technicznych wykonania    i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji. Wykonawca, który chce zaoferować materiały równoważne, musi je wykazać w ofercie i załączyć dokumentację potwierdzającą ich równoważność. W przypadku, gdy zastosowanie ww. materiałów wymagać będzie zmiany dokumentacji technicznej, koszty tych zmian poniesie Wykonawca.

  - Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy* (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1040 z późn. zm):

*art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 roku – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

3.6.1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności bezpośrednio na placu budowy zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą/osobami zatrudnionymi na umowę o pracę przed zakończeniem wykonania przedmiotu umowy, to wówczas Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby/osób.

3.6.2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

3.6.3.1. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę:

- Roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia stanowiącym załącznik nr 2A do umowy.

- Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia zawarcia umowy będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu listę pracowników bezpośrednio wykonujących pracę na budowie oraz dokumentów potwierdzających sposób  ich zatrudnienia. (kopię umów o pracę z wykreślonymi danymi wrażliwymi), a także oświadczenia pracowników, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. u. z 2015 roku, poz.2008) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu pensji, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia.

3.6.3.2. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia osób na umowę o pracę:

- W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt.3.6.3.1 b)      i c) SIWZ wykonawca będzie każdorazowo płacił zamawiającemu karę w wysokości 500,00 PLN.

- W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt.3.8.3.1 b) i c) SIWZ lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w projekcie umowy jak za odstąpienie od umowy.

- W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby inną osobą pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania, co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez wykonawcę w ofercie.

Miejsce  realizacji:

Złotniki gm. Suchy Las ul. Słoneczna 1

3.9. Postanowienie dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia publicznego.

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w zakresie robót instalacyjnych, wykończeniowych pod warunkiem, że posiadać będą odpowiednie kwalifikacje rozumiane jako doświadczenie w realizacji zakresu podobnego do przedmiotu zamówienia w zakresie im powierzonym.

Jeżeli Wykonawca ma zamiar realizować elementy przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców (jeśli wiadomo Wykonawcy co do nazwy firmy podwykonawcy na etapie składania ofert to wówczas wypełnia kolumnę 1 i koniecznie kolumnę 2 w poniższej tabeli.)

| Firma (nazwa Podwykonawcy z podaniem dokładnego adresu | Element zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| ............ | ............ |
| ............ | ............ |

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.14 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

  - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

3.17 Zamawiający nie planuje zwołania zebrania wykonawców

ROZDZIAŁ 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: do 175 dni kalendarzowych, licząc od daty podpisania umowy.

ROZDZIAŁ 5. TERMIN PŁATNOŚCI:

Płatność nastąpi zgodnie z zapisem w § 15 projektu umowy – załącznik nr 7 SIWZ

ROZDZIAŁ 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Warunki udziału w postępowaniu określone są w ustawie Pzp i aktach wykonawczych do ustawy oraz w niniejszej SIWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień SIWZ.

## 6.1 Warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis warunków udziału w postępowaniu:

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

## nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp.

## spełniają warunki udziału w postępowaniu dot.:

## kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

## Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.

## sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

    - Potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 400.000,00 zł.

Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400.000,00 zł  (słownie: czterysta tysięcy złotych).

## zdolności technicznej lub zawodowej,

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności  zawodowej w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:

- 2 roboty budowlane z których każda obejmowała roboty związane z pokryciem dachu papą zgrzewalną w systemie Icopal FireSmart na powierzchni min. 900 m2  o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto;

- 1 robotę budowlaną której zakres obejmował zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu do NRO o powierzchni min 900 m2 o wartości nie mniejszej niż  40 000,00 zł brutto

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia :

- kierownikiem budowy, tj. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz pełniła funkcję kierownika budowy dla co najmniej 2 robót budowlanych których zakres obejmował roboty związane z pokryciem dachu papą zgrzewalną w systemie Icopal FireSmart oraz 1 robotę której zakres obejmował zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu do NRO.

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r., poz.65).

UWAGA

Zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach, Zamawiający dopuszcza także pełnienie ww. funkcji przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

Osoba zaproponowana do pełnienia wyspecyfikowanych powyżej funkcji musi się posługiwać biegle językiem polskim w mowie i piśmie lub Wykonawca zapewni stałą                   i profesjonalną obsługę tłumaczy.

6.4 Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie przesłanki wymienionej w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp.

6.5 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

6.6 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

6.7 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.

6.8 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:

## 7.1 Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

## 7.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie                o którym mowa w rozdz. 7.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

## 7.3 Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, który stanowi załącznik nr 2b niniejszej SIWZ.

## 7.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, który stanowi załącznik nr 2a niniejszej SIWZ.

## 7.5  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

## Z zobowiązania potwierdzającego udostepnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

## a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

## b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

## c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

## d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

## 7.6 Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykonanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1).

## 7.7  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

## 7.8 Do oferty wykonawca dołącza poniższe dokumenty:

| 1 | Wypełniony formularz oferty – wg załącznika nr 1 |
| --- | --- |
| 2 | oświadczenie o niewykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ |
| 3 | oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca – załącznik nr 2a do SIWZ (Jeżeli dotyczy) |
| 4 | oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 2b (Jeżeli dotyczy) |
| 5 | zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp – załącznik nr 3 (Jeżeli dotyczy) |
| 6 | Polisa OC zgodnie z wymogiem opisanym w rozdziale VI ust. 2.2.1 |
| 7 | Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 4– zgodnie z wymogiem Zamawiającego |
| 8 | Wykaz osób – załącznik nr 5 – zgodnie z wymogiem Zamawiającego |
| 9 | Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie - dokument winien złożyć każdy z wykonawców. Jeżeli wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia–przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu. |
| 10 | 3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 3 |
| 11 | Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert |
| 12 | Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie upoważnioną do reprezentacji wykonawcy. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. |

7.9.1 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

7.9.2 Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

7.9.3 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

## UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,     o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## 7.10 W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

## 7.11 Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

## 7.12 Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.

ROZDZIAŁ 8. sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

## 8.1. Oświadczenia, wnioski, zapytania i wyjaśnienia do SIWZ, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na adres:

## Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

## ul. Wojska Polskiego 28

## 60-637 Poznań

## Dział Zamówień Publicznych, pok. 407

## Faks 61 895 5043

## E-mail: zofia.kaczmarek@up.poznan.pl

## 8.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

## 8.3. Wyjaśnienia treści SIWZ

## Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem,            że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek               o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie jednocześnie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania i również umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

## 8.4   Zmiana SIWZ

## W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, a także zamieści ją na stronie internetowej określonej w Rozdziale 1 SIWZ.

## 8.5  Przedłużenie terminu składania ofert:

## Zamawiający przedłuży termin składania ofert, zgodnie z treścią art. 38 ust.6 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużenie terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści informację na stronie internetowej określonej w Rozdziale 1 SIWZ.

## 8.6 Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami

### W zakresie proceduralnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

mgr inż. Janusz Kulka – Kierownik Działu Zamówień Publicznych

### W zakresie merytorycznym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

### inż. Jerzy Kaczmarek – Dyrektor RGD Swadzim

ROZDZIAŁ 9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

1. 	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia: 22 stycznia  2021 r. do godz. 08:00;

2.	Wadium może być wniesione w:

2.1	pieniądzu,

2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

2.3	gwarancjach bankowych,

2.4	gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

  - Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze ING BSK SA O/Tarnowo Podgórne nr 80 1050 1533 1000 0022 3595 2856.

  - Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt VIII. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. 22 stycznia 2021 r. do godz. 08:00).

  - Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

5.1	 pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty,

5.2 innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium został złożony w siedzibie Zamawiającego - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 407, IV piętro, ul. Wojska Polskiego 28, 60 – 637 Poznań a jego kopia załączona do oferty.

6.	 Z treści gwarancji / poręczenia powinno wynikać:

6.1 nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji / poręczenia) oraz adresy ich siedzib,

6.2	określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem,

6.3	kwota gwarancji / poręczenia,

6.4 termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składania ofert,

6.5 bezwarunkowe, nieodwoływalne oraz płatne na każde pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta / Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu, maksymalnie w terminie 30 dni od dnia żądania, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP

## Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 8.

## Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

## Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

## Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.

## Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

## Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

### odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

### nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

## Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

ROZDZIAŁ 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

## 10.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

## 10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## 10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ 11. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

## 11.1. Ofertę należy złożyć wg formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ wraz z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami                 i oświadczeniami, wymienionymi w Rozdziale 7 SIWZ.

## 11.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w zakresie jednej części. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wszystkie części postępowania.

## 11.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

## 11.4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

## 11.5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

## 11.6. Oferta musi być napisana w języku polskim, złożona w formie pisemnej oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

## 11.7. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

## 11.8.  Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę  (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

11.9. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: „Oferta na: Wymiana dachu, remont elewacji i modernizacja budynku inwentarskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim nie otwierać przed: data 22 stycznia 2021 r. godzina: 09:00”. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

## 11.10.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 11.9 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

11.11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

## 12.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, budynek Collegium Maximum w Dziale Zamówień Publicznych, IV piętro, pokój 407 do 22 stycznia 2021 r. do godz. 08:00 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie składania ofert.

Jeśli Wykonawca przesyła ofertę pocztą kurierską, to Zamawiający wymaga aby oferta była zaadresowana i opisana jak w Rozdziale 11 pkt. 11.9. Oferta nadana w ten sposób musi być dostarczona przez kuriera bezpośrednio do Działu Zamówień Publicznych w budynku Collegium Maximum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28, IV piętro, pokój 407. Inne jednostki organizacyjne Uczelni nie są uprawnione do przyjmowania ofert. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób i w innym miejscu niż wyżej opisanym, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie w wymaganym terminie do Działu Zamówień Publicznych jak również za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie ofert. Oferty złożone w Dziale Zamówień Publicznych po dniu 22 stycznia 2021 r. po godz. 08:00 nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego i zostaną zwrócone do Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

## 12.2. Zamawiający otworzy oferty w dniu 22 stycznia 2021 r. o godz. 09:00, w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, budynek Collegium Maximum                     w Dziale Zamówień Publicznych, IV piętro, pokój 408.

## Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

ROZDZIAŁ 13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

- Cena ofertowa stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.

- Cena ofertowa musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem stawki należnego podatku VAT.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.

- Przy obliczeniu ceny należy przyjąć stawkę podatku od towarów i usług właściwą dla przedmiotu zamówienia tj. 23%.

- Wyodrębnienie błędnej stawki podatku VAT spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

- Cenę oferty Wykonawcy winni wyliczyć na podstawie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów ślepych, przedmiarów robót na roboty budowlane „około dachowe oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, a w szczególności opłaty, ubezpieczenia, podatki, koszty robocizny, materiałów, przywrócenie terenu budowy do stanu poprzedniego, przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

- W ofercie należy ująć wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ 14. KRYTERIA OCENY OFERT:

## 14.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| NR | Nazwa kryterium: | Waga: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60% |
| 2 | okres gwarancji | 40% |

Punkty będą przyznawane według poniższej zasady:

14.1.1 Kryterium ceny oceniane będzie według wzoru:

Cn

P1 = -------------- x 100 x 60%

Cb

gdzie:

P1- ilość punktów w kryterium cena

Cn	– najniższa cena,

Cb	– cena oferty badanej,

100	– wskaźnik stały,

- – procentowe znaczenie kryterium ceny.

14.1.2 Kryterium okres gwarancji za wady oceniane będzie następująco:

Najkrótszy możliwy okres gwarancji za wady wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy 
Ilość punktów w tym kryterium będzie przyznawana zgodnie ze wzorem:

## (Gi – Gm)

G =  —————————  x 40 pkt

(Gd – Gm)

gdzie:

Gi = ilość pełnych miesięcy okresu gwarancji ocenianej oferty ( gdzie „i” stanowi numer ocenianej oferty)

Gd = 84 miesięcy (w przypadku ocenianej oferty, gdy Gd ˃ 84 miesięcy, zostanie przyjęta wartość Gd = 84 miesięcy)

Gm = 36 miesięcy

Wykonawca może zaoferować okres gwarancji na min. 36 miesięcy. Zaoferowanie okresu krótszego niż 36 miesięcy będzie traktowane jako niezgodność oferty z treścią SIWZ i będzie skutkowało odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje gwarancję powyżej 84 miesięcy, uzyska taką samą liczbę punktów jak za zaoferowanie 84 miesięcy, jednakże do umowy zostanie wpisana ilość miesięcy zaproponowana w formularzu oferty.

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Suma punktów o których mowa w kryteriach oceny ofert (określonych w pkt. 14.1.1-14.1.2) będzie stanowiła końcowa ocenę oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).

Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

ROZDZIAŁ 15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

## 15.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

15.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

## 15.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje    wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

### wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

### Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

### Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

### Unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne

## 15.4. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt. 15.3 lit. a i d Zamawiający umieści na stronie internetowej www.up.poznan.pl.

## 15.5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 oraz art. 94 ust 2 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

## 15.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ 16. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Umowa będzie zawarta, zgodnie z opisem w SIWZ za cenę zgodną z ofertą cenową złożoną przez Wykonawcę na „Formularzu ofertowym”.

Warunki umowy wymagane od Wykonawców stanowi „ Projekt umowy” - załącznik nr 3. Zgodnie z przepisem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej Umowy następujących aneksów:

2.1 aneks aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy, zmianę adresu, formy prawnej itp.;

2.2 aneks cenowy – dopuszczający obniżenie ceny za dany przedmiot zamówienia. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza obniżenie ceny ofertowej spowodowanej np. korzystnymi zmianami kursu waluty;

2.3 aneks przewidujący zmianę zastosowanej technologii wykonania elementów urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia na lepszą/lepsze (np. nowocześniejszą, mniej energochłonną), po zaakceptowaniu jej/ich przez Zamawiającego pod warunkiem, iż cena oferty nie ulegnie zmianie;

2.4 zmianę cen brutto w trakcie obowiązywania umowy jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT w każdym terminie tj. w chwili wejścia w życie stosownie w tym zakresie aktów prawnych. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Zmianie ulegają jedynie ceny brutto, ceny netto pozostają wówczas bez zmian.

2.5 zmiana ceny umowy: zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień dodatkowych, do wysokości 20% wartości zamówienia (jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczność wzmocnienia istniejących elementów konstrukcyjnych budynku lub istniejące elementy konstrukcyjne będą wymagać rozbiórki i  ponownego wykonania

2.5 zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści  umowy do aktualnego stanu prawnego;

2.6 wystąpienie siły wyższej - jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojnę, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron.

2.7 Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni  o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami.

2.8 W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż  10 dni, a między stronami brak jest w umowie innego szczegółowego postanowienia regulującego, to ta strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie sił wyższych u partnera umownego, ma prawo odstąpić   od umowy.

2.9 zmiany w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku:

- wprowadzenia nowego podwykonawcy,

- rezygnacji podwykonawcy,

- zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców.

- zmiany kierownika budowy, kierowników robót bądź inspektorów nadzoru w przypadku:  śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

- zastrzeżeń jednej ze stron, co do kompetencji kierownika budowy lub inspektora nadzoru pod warunkiem, że nowy kierownik budowy będzie spełniać wymagania określone w SIWZ dla kierownika budowy.

ROZDZIAŁ 17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ 18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty lub właściwego aktu rejestracyjnego.

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

4. Umowa zostanie zawarta zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ).

5. Postanowienia ustalone w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom.

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest, pod rygorem utraty wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy PZP, do:

6.1) przedstawienia projektu umowy (lub umów) z podwykonawcą i z dalszym podwykonawcą (lub podwykonawcami), dotyczącej powierzonej mu części zamówienia, w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

6.2) Harmonogram rzeczowo-finansowy

6.3) Rozbicie ceny ryczałtowej na elementy wg rodzaju robót

6.4) listę pracowników bezpośrednio wykonujących pracę na budowie oraz dokumentów potwierdzających sposób  ich zatrudnienia, wg. wymogu zapisanego w rozdz. III ust. 3.6.3.1 lit. „b” SIWZ

ROZDZIAŁ 19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

## 19.1. Wykonawcom,  a także innemu podmiotowi jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

## 19.2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę tego wniesienia, zgodnie z art. 182 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

## 19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej  w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## 19.4 Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania

## 19.5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na powyższe czynności nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

19.6 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

ROZDZIAŁ 20. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

## Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

## administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawców jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 38/42  60-627 Poznań

## inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest Pan Tomasz Napierała tomasz.napierala@up.poznan.pl tel. 61 848-7799

## uzyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Wymiana dachu, remont elewacji i modernizacja budynku inwentarskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim (nr postępowania AZ-262-113/2020) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Pzp.

## odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

## dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

## podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, lecz równocześnie jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

## w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

## Wykonawcy oraz osoby, których dane osobowe zostały podane w związku z postępowaniem posiadają:

## na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących;

## na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **;

## na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

## prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;

## nie przysługuje Wykonawcom oraz osobom, których dane osobowe zostały podane w związku z postępowaniem:

## w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

## prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

## na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

## ______________________

## * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

## ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

## *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ROZDZIAŁ 21. INNE:

21.2 Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy:

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 1843 ze zm.),

- rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, (t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 1282),

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2453),

- rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019  poz. 2450),

- Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1145 ze zm.) jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

ROZDZIAŁ 22. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI SĄ:

| Lp | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| 1 | FORMULARZ OFERTowy |
| 2 | oświadczenie o niewykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ |
| 3 | oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca – załącznik nr 2a do SIWZ (Jeżeli dotyczy) |
| 4 | oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 2b (Jeżeli dotyczy) |
| 6 | zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp – załącznik nr 4 (Jeżeli dotyczy) |
| 7 | Wykaz robót budowlanych |
| 8 | Wykaz osób |
| 9 | INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej |
| 10 | Wzór umowy |
| 11 | Dokumentacja techniczna Przedmiar robót Rysunki Decyzja nr 5229/20 zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – zadanie I |

pieczęć Wykonawcy

Nr sprawy:  AZ-262-113/2020

ZAŁĄCZNIK nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na:

Wymiana dachu, remont elewacji i modernizacja budynku inwentarskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

1.  Dane Wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej

Strona internetowa

Numer telefonu	0 (**)

Numer faksu	0 (**)

Numer REGON

Numer NIP

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową

(brutto) .................................... w tym …..% VAT

słownie...................................................................................................................................

3. Udzielamy ………….. miesięcy gwarancji, który liczony będzie od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany 
w SIWZ.

5. Wadium w kwocie ................................... zostało wniesione w dniu ................................. w formie .............................................

## W przypadku nie wybrania oferty, wadium zostanie zwrócone oferentowi na konto nr**

.................................................................................................................

(podać nazwę banku i numer konta)

6. Akceptujemy termin wykonania zamówienia, zgodnie z zapisem w SIWZ tj.:

## w terminie: do 175 dni kalendarzowych, liczonych od daty podpisania umowy

## 7. Akceptujemy termin płatności –zgodnie z zapisem w § 14 projektu umowy – załącznik    nr 7 SIWZ

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / przy udziale podwykonawców, którzy będą wykonywać następujące zakresy  zamówienia:

Zakres I…………………………………………………………realizowany przez

(nazwa lub imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcy - jeżeli są znane) ………………………………………………………………………………………

Zakres II…………………………………………………………………realizowany przez

(nazwa lub imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcy - jeżeli są znane) ……………………………………………………………………………………

9. Oświadczamy, że przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podamy nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi wskazanych wyżej zakresów zamówienia, w przypadku gdy nie są nam znane w chwili składania oferty.

10. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. Oświadczam/y, że jesteśmy małym lub średnim  przedsiębiorcą:

a) tak

b) nie

(Zgodnie z zaleceniami Komisji z dnia 6 maja 2013 r. dotyczącym definicji małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz UE L 124 z 205.5.2003):

- małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR

- średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które nie są małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)

12. Oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

13. Oświadczamy, że prowadzimy rachunek rozliczeniowy, dla którego prowadzony jest „rachunek VAT” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przyjmujemy do wiadomości, że rachunkiem właściwym do dokonania zapłaty może być wyłącznie rachunek, dla którego prowadzony jest rachunek VAT. W chwili złożenia niniejszego oświadczenia jest to rachunek nr…………………………………………………………………………………………………..

14. Oświadczamy, że właściwym dla nas organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w ………………………………………………………………………………….

15. Oświadczamy, że dokumenty KRS/CEDIG oraz inne dokumenty wskazane przez Wykonawcę są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych pod adresem www:……………………………………………….

16. Ofertę niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach.

17. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1.      ………………………………

…………………………………, dnia ………………………

...........................................……

(podpis i pieczęć upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

…………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Nr sprawy:  AZ-262-113/2020

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wymiana dachu, remont elewacji i modernizacja budynku inwentarskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…2020 r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 2 do SIWZ

…………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Nr sprawy:  AZ-262-113/2020

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące spełniania warunków udziału    w postępowaniu.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wymiana dachu, remont elewacji i modernizacja budynku inwentarskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Rolnicze Gospodarstwo Swadzim, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale 6 pkt 6.1 ppkt 2.2 i 2.3  SIWZ, tj. dotyczące:

sytuacji ekonomicznej lub finansowej Potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 400.000,00 zł.

Zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - 2 roboty budowlane z których każda obejmowała roboty związane z pokryciem dachu papą zgrzewalną w systemie Icopal FireSmart na powierzchni min. 900 m2 o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto; - 1 robotę budowlaną której zakres obejmował zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu do NRO o powierzchni min 900 m2 o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia : kierownikiem budowy, tj. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz pełniła funkcję kierownika budowy dla co najmniej 2 robót budowlanych których zakres obejmował roboty związane z pokryciem dachu papą zgrzewalną w systemie Icopal FireSmart oraz 1 robotę której zakres obejmował zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu do NRO.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…2020 r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

WYPEŁNIĆ TYLKO W PRZYPADKU, gdy Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP. Wypełnia Wykonawca.

Załącznik 2a do SIWZ

…………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące przesłanek wykluczenia             z postępowania pn.: Wymiana dachu, remont elewacji i modernizacja budynku inwentarskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdziale 6 pkt 6.1 ppkt 2.2 i 2.3  SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

- …………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

WYPEŁNIĆ TYLKO W PRZYPADKU, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom niebędącym podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca. Wypełnia Wykonawca.

Załącznik 2b do SIWZ

…………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy

Wymiana dachu, remont elewacji i modernizacja budynku inwentarskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam/y, że:

- niżej wymienione części zamówienia zamierzamy powierzyć do realizacji podwykonawcy:

| Lp. | Wykaz części |
| --- | --- |
| 1 2 … |  |

- poniżej nazwy (firm) podwykonawców

| Lp. | Nazwy (firm) podwykonawców |
| --- | --- |
| 1 2 … |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………………2020 r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik 2b do SIWZ

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na Wymiana dachu, remont elewacji i modernizacja budynku inwentarskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

- ……………….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

- ……………….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

- …………………….

…………….……. (miejscowość), dnia ……………2020 r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Nr sprawy:  AZ-262-113/2020

Załącznik nr  3

pieczęć Wykonawcy

WYPEŁNIĆ TYLKO W PRZYPADKU, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP. Wypełnia podmiot udostępniający zasoby.

......................................................

(Nazwa i adres udostępniającego zasoby)

WZÓR

# ZOBOWIĄZANIE  O ODDANIU DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Oświadczam, że reprezentując ……………………………………….……………….., w przypadku wyboru Wykonawcy …………………………………………………………..…….. przystępującego do postępowania o zamówienie publiczne na: Wymiana dachu, remont elewacji i modernizacja budynku inwentarskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim, na podstawie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zobowiązuję(my) się do oddania ww. Wykonawcy do dyspozycji niżej wymienione zasoby.

Oświadczam, iż:

- udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………………

- sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

………………………………………………………………………………………….……….

…………………………………………………………………………………………………

- zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………….……….

…………………………………………………………………………………………………

- w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuję roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

..........................., dnia .......................

………....................................................

podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:

- pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp

- dokumenty dotyczące:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Załącznik nr 4

(pieczęć Wykonawcy)

Nr sprawy:  AZ-262-113/2020

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich SIEDMIU lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

WZÓR

| Lp. | Opis rodzaju robót | Wartość w PLN brutto | Daty wykonania (data rozpoczęcia/zakończenia: dzień, miesiąc, rok) | Miejsce wykonania robót (nazwa Zamawiającego, adres, ew. nr telefonu) | Wykonawca robót (nazwa, adres, ew. nr telefonu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

data ..................................

.....................................................................

podpis i pieczęć osoby/ób uprawnionej/ych

załącznik nr 5

(pieczęć wykonawcy)

Nr sprawy:  AZ-262-113/2020

WYKAZ OSOBY PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA

| Nazwisko i imię | Doświadczenie zawodowe wg wymagań zapisanych w rodz. VI ust. 2.3 lit. „a” SIWZ | Wpisać kwalifikacje zawodowe, uprawnienia – lata stażu pracy | Wpisać informację o podstawie do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kierownik budowy ……………………. |  |  | umowa o pracę lub umowa zlecenie dla kierownika budowy ………………… (wpisać rodzaj umowy) |

- Kserokopia dokumentów potwierdzających dane wpisane w kolumnie 3.

- Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe wpisane w kolumnie 2

Przedłożone dokumenty należy potwierdzić za zgodność z oryginałem i z wraz wypełnionym załącznikiem załączyć do oferty.

Podanie nieprawdziwych informacji spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 17 ustawy Pzp.

………………………………, dnia ……………………………

...........................................……

(podpis i pieczęć upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 6

(pieczęć Wykonawcy)

Nr sprawy:  AZ-262-113/2020

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na Wymiana dachu, remont elewacji i modernizacja budynku inwentarskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim

w imieniu ww. podmiotu oświadczam, że:

- nie należymy* / należymy* do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), razem z innym wykonawcą/wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu. **

* niepotrzebne skreślić

**W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

............................, dn. ....................

………………………………………						            Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

załącznik nr 7

projekt

UMOWA NR ……….2021

zawarta w dniu ../…/2021 r. w Poznaniu

Pomiędzy:

Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28,

Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim w Administrowaniu

Swadzim, ul. Parkowa 4

62-080 Tarnowo Podgórne

zwaną  dalej w treści „Zamawiającym", w imieniu której działa:

1  Dyrektor - inż. Jerzy Kaczmarek

2. Główny księgowy – Danuta Kędziora

a

……………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

Strony zgodnie oświadczają, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu niniejszej Umowy są do tego prawnie umocowane i w związku z powyższym nie będą powoływać się na brak umocowania osoby reprezentującej w przypadku jakichkolwiek sporów mogących wyniknąć z niniejszej Umowy.

§ 2

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego: Wymiana dachu, remont elewacji i modernizacja budynku inwentarskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Rolnicze Gospodarstwo Doswiadczalne Swadzim,

- Wykonawcę zamówienia wybrano w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm), zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych. Nr sprawy: AZ-262-113/2020.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej Umowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy   wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz normami.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty związane z organizacją robót, dostawą, materiałów, sprzętu i siły roboczej niezbędnej dla wykonania niniejszej Umowy. Wykonawca będzie także bezpośrednio odpowiedzialny wobec Zamawiającego za prace zlecone podwykonawcom jak za swoje własne.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis § 3 ust. 2 zdanie drugie niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby ze strony Wykonawcy zawartych z podwykonawcami w zakresie wykonywanych przez podwykonawców robót, w ramach niniejszej Umowy, w terminie 7 dni od zawarcia każdej umowy z podwykonawcą.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazywać każdorazowo Zamawiającemu potwierdzony przez podwykonawcę dowód zapłaty przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy wynagrodzenia tytułem wykonanych przez podwykonawcę robót w ramach niniejszej Umowy. Powyższy obowiązek Wykonawca zobowiązuje się spełnić wobec Zamawiającego w terminie 7 dni od momentu przekazania Wykonawcy przez podwykonawcę potwierdzenia zapłaty, o które to potwierdzenie zapłaty Wykonawca wezwie niezwłocznie podwykonawcę po dokonaniu na jego rzecz zapłaty.

- Zamawiającemu przysługuje prawo powstrzymania się z zapłatą na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 niniejszej Umowy, w przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę należnego podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty, 
w ramach niniejszej Umowy. Powyższe prawo przysługuje również Zamawiającemu, jeżeli Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wypełni obowiązków określonych w ust. 5, 6.

- Wykonawca w ramach powierzonych mu niniejszą Umową obowiązków zobowiązuje się w szczególności do:

- wykonania wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy,

- zapewnienia należytego zabezpieczenia robót w zakresie ochrony mienia, przeciwpożarowej, środowiska i sanitarnej, przepisów bhp,

- zapewnienia przy budowie odpowiedniego nadzoru, kierownictwa robót zgodnego z prawem budowlanym,

- umożliwienia Zamawiającemu i osobom go reprezentującym zapoznanie się 
w każdym czasie z dokumentacją techniczną  i wszystkimi innymi dokumentami, które będą odzwierciedlały przebieg robót, a także bieżącego informowania Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach dotyczących realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

- wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy z materiałów i za pomocą urządzeń odpowiadających wymogom i dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót lub ich części w toku realizacji prac naprawienie ich i doprowadzenie na własny koszt do stanu przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem,

g)  usunięcie na własny koszt wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku działalności Wykonawcy i współpracujących z nim podmiotów (w tym podwykonawców),

- wykonywania wszelkich czynności wymaganych dla zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy,

- całkowitego uporządkowania na swój koszt terenu, na którym były prowadzone prace, po ich zakończeniu,

- skompletowania atestów, protokołów badań technicznych, przedłożenia  Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów, potwierdzających prawidłowość wykonanych robót,

- pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

- prowadzenia narad koordynacyjnych na placu budowy z udziałem Zamawiającego.

- Wyliczenie obowiązków Wykonawcy ma jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpuje całego zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy, 
a także nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost w niniejszej Umowie, 
a niezbędnych i potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacja techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jak też zapewnia, że zrobi wszystko, co jest niezbędne do należytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,  a także oświadcza, iż uzyskał wyczerpujące informacje o warunkach na terenie nieruchomości, na której mają być wykonane roboty oraz oświadcza, że otrzymane informacje umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu robót, warunków i okresu koniecznego do należytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz  pozwoliły  na dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego i mając powyższe na uwadze Wykonawca oświadcza, że nie będzie podnosił jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec Zamawiającego związanych z ewentualnym zwiększeniem zakresu robót.

- W przypadku wątpliwości Wykonawcy, co do zgodności pomiędzy wymaganiami lub ustaleniami niniejszej Umowy łącznie z jej załącznikami lub pomiędzy tymi załącznikami, a innymi decydującymi wymaganiami, ustaleniami, przepisami, 
a także w przypadku powstania w tym względzie niezgodności lub niejasności, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić się niezwłocznie z odpowiednim zapytaniem do Zamawiającego. Nie wyjaśnienie wątpliwości przez Zamawiającego nie powoduje wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że sprawdził pod kątem technicznej prawidłowości i kompletności dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej Umowy niezbędne dla jej prawidłowego wykonania oraz oświadcza, iż nie stwierdził żadnych błędów, sprzeczności lub braków, które mogą wpłynąć na należyte wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy dokumentacje techniczną w dwóch egzemplarzach, po zawarciu niniejszej Umowy. Zamawiający oświadcza, że przekazana Wykonawcy dokumentacja techniczna jest kompletna i zgodna z przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym.

§ 4

- Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego ustala się na dzień … … .2021 r.

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień … … 2021  r., a zakończenie inwestycji na   dzień  …. .. 2021 r.

- Termin odbioru pogwarancyjnego ustala się na:

… … 20.. r.

- Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i środki potrzebne do terminowego, prawidłowego i kompletnego wykonania robót w zakresie określonym w niniejszej Umowie.

- Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy 
z dochowaniem najwyższej staranności określonej zawodowym i profesjonalnym charakterem prowadzonej działalności.

- Prace prowadzone przez Wykonawcę nie mogą utrudniać użytkowania zgodnie
z przeznaczeniem, obiektu zlokalizowanego w Złotnikach ul. Słoneczna 1 a w szczególności nie mogą zakłócać ruchu w sposób inny niż będący następstwem zakłóceń wynikających z zakresu i technologii prowadzonych robót.

§ 5

- Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy lub terminów wykonania poszczególnych etapów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:

  - przyczyn zależnych od Zamawiającego

  - działania siły wyższej – termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy,

  - warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót , dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych – termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy.

- Wykonawca może wystąpić z wnioskiem, o jakim mowa w ust.1, na piśmie, nie później niż w terminie siedmiu dni od zaistnienia powyższych okoliczności.

- Dopuszczalne są zmiany niniejszej Umowy w zakresie osób  wskazanych  w § 18  niniejszej Umowy.

- Dopuszczalne są zmiany niniejszej Umowy w zakresie kwot faktur częściowych rozliczanych poszczególnymi fakturami częściowymi, lub częstotliwości wystawiania faktur częściowych określonych w § 15 niniejszej Umowy – w przypadku , gdy potrzeba dokonania takich zmian wynika ze zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy.

§ 6

- Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z ofertą cenową ustala się ryczałtowo według wyniku przetargu na:

cena netto: ……………. zł. + 23 % VAT.

słownie: ……………. zł.

podatek VAT  …………….. zł.

cena brutto: ………… zł.

słownie: …………………….. złotych

- Cena brutto obejmuje podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami w dniu podpisania niniejszej Umowy.

- W przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, obowiązujących przepisów dotyczących naliczania podatku VAT, cena brutto ulegnie odpowiedniej zmianie.

- Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w niniejszej Umowie, uznaje się, 
że Wykonawca jest świadom złożoności, rozmiaru oraz wysokich wymogów robót 
w ramach niniejszej Umowy i że wartość niniejszej Umowy, określona w ust. 1 obejmuje również wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane ze spełnieniem 
przez Wykonawcę warunków i wymogów związanych z wykonaniem robót 
w ramach niniejszej Umowy, w tym w szczególności wzrost cen materiałów i usług 
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, czy uszczegółowienie bądź doprecyzowane robót w trakcie trwania niniejszej Umowy.

§ 7

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni również w okresie realizacji robót wywóz śmieci i odpadów powstałych z własnej i podwykonawców działalności 
i wykonywanych przez nich robót i usług oraz nie dopuści do przekroczenia dopuszczalnych norm w ściekach z własnej i podwykonawców działalności 
i wykonywanych przez nich robót i usług.

§ 8

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości co najmniej ………………PLN, i przedłożenia aktualnie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości, co najmniej …………….. zł,

- W przypadku przedłużenia terminu wykonywania niniejszej Umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia, w wysokości co najmniej ……………….. zł,  a w sytuacji nie wykonania tego obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z wykonywaniem niniejszej Umowy wyrządzone przez niego, jego pracowników, podwykonawców oraz inne podmioty i osoby, którymi się posługuje. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tego tytułu od momentu odbioru terenu budowy, aż do jego przekazania Zamawiającemu.

- Kopia polisy lub inny dokument, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 6 do umowy, Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć mu do wglądu oryginał polisy wraz z dowodem uiszczenia składek lub innego dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia przez cały okres trwania niniejszej Umowy, Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

§ 9

- Wykonawca wyznaczył kierownika budowy …………  posiadającego uprawnienia budowlane nr ……………… będącego członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr …………….

- Zmiany na stanowiskach kierownika budowy wymagają uzgodnienia obu stron i sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy.

§ 10

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

§ 11

- Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbiorów częściowych pisemnie do ……………………….. O odbiorze końcowym powiadomi Zamawiającego odrębnym zawiadomieniem na piśmie, po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru.

- Zamawiający wyznaczy datę odbiorów częściowych w terminie do 5 dni roboczych 
od dnia od daty zgłoszenia do ……………….., a odbioru końcowego w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia.

- Do momentu końcowego odbioru robót wykonanych zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie, ryzyko utraty lub pogorszenia się stanu robót ponosi Wykonawca.

§ 12

- Jeżeli w trakcie odbioru częściowego, bądź końcowego stwierdzone zostaną wady, 
to Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy zapłaty wynagrodzenia określonego 
w § 6 niniejszej Umowy do czasu usunięcia wad, w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.

- Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy, to Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu niniejszej Umowy po raz drugi lub odstąpić od  niniejszej Umowy  nie ponosząc żadnych świadczeń na rzecz Wykonawcy i żądać przywrócenia terenu obiektu do stanu pierwotnego.

§ 13

- Na wykonane prace objęte niniejszą Umową Wykonawca udziela gwarancji jakości.

- Termin gwarancji wynosi .. miesięcy  za całość przedmiotu zamówienia licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Strony umowy ustalają ..  miesięczny okres rękojmi za przedmiot zamówienia wykonany na podstawie niniejszej Umowy.

- Zamawiający wyznacza Wykonawcy 14 dniowy termin usunięcia stwierdzonych wad.

- Wszelkie awarie usuwane będą na zgłoszenie Zamawiającego w ciągu 24 godzin.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Zamawiający, w okresie gwarancji i rękojmi uprawniony jest do usunięcia na koszt Wykonawcy wad nieusuniętych przez niego w uzgodnionym terminie.

§ 14

- Strony ustalają, że Wykonawca wystawi dwie faktury częściowe:

- Pierwszą  po wykonaniu 35 % przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego .

- Drugą po wykonaniu 70% przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

- Strony ustalają, że Wykonawca wystawi fakturę końcową po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

- Zapłata za prawidłowo wystawione faktury nastąpi w terminie do 21 dni, licząc od daty ich dostarczenia do Zamawiającego.

- Za datę zapłaty uważane będzie złożenie przez Zamawiającego w jego banku dyspozycji przelewu, tj. data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zapłata za fakturę będzie dokonana w formie przelewu na konto wskazane przez Wykonawcę o numerze …………………………………………………………………………………………………………  .

§ 15

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących sytuacjach:

  - Zamawiającemu, w wypadku;

- ogłoszenia upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy;

- wydania nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- nie rozpoczęcia przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn wykonywania niniejszej Umowy (robót) i nie realizowania jej przez okres dłuższy niż 14 dni;

- przerwanie przez Wykonawcę realizacji niniejszej Umowy (robót) i nie realizowanie jej przez okres dłuższy niż 14 dni;

- nie wykonywania bądź nienależytego wykonywania przez Wykonawcę robót zgodnie z niniejszą Umową, a w szczególności z dokumentacją projektową i pomimo wezwania przez Zamawiającego – nie rozpoczął w terminie 7 dni od wezwania wykonywania robót zgodnie z niniejszą Umową;

- naruszenie przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 8 niniejszej Umowy;

- naruszenia przez Wykonawcę innych rażących obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub przepisów prawa;

- b) Wykonawcy, jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru;

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W wypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 10 dni od daty odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg. stanu na dzień odstąpienia. Protokół ten winien zawierać będzie kosztorys inwentaryzacyjny sporządzony, jako wyciąg z kosztorysu ofertowego,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy Zamawiającemu w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która od Umowy odstąpiła,

- Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- najpóźniej w ciągu 20 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone bądź wybudowane,

- w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy,

- zapłaty kar umownych zgodnie z § 19 niniejszej Umowy.

§ 16

1. Strony zobowiązane są do niezwłocznego poinformowania się o wszelkich zmianach, dotyczących adresów do korespondencji.

2. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w ust.1 korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uważana za doręczoną.

§ 17

Strony uzgadniają, że na koordynatora prac w rozumieniu art. 208 Kodeksu pracy wyznaczono ……………., a do jego zadań, należeć będzie:

1. kontrola wszystkich pracowników w miejscu pracy,

2. wydawanie poleceń w zakresie poprawy warunków pracy oraz przestrzegania zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej oraz uczestniczenie w kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

3. występowanie do poszczególnych pracodawców z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i uchybień w zakresie bhp,

4. niezwłoczne wstrzymanie pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika bądź innej osoby,

5. niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych,

6. niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego lub innych osób.

§ 18

Osobami do kontaktów ze strony Zamawiającego są ……………… tel. ………….    a ze strony Wykonawcy ……….. tel. …………..

§ 19

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu odbioru końcowego w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu niniejszej Umowy określonej w § 6 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia;

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
 i gwarancji w wysokości 0,1% wartości brutto za przedmiot niniejszej Umowy, określonej   w § 6 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od wyznaczonego dnia usunięcia wad.

2. Za odstąpienie od niniejszej Umowy strona odstępująca zapłaci na rzecz drugiej strony karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w § 6 niniejszej Umowy. Wyjątkiem od tak ustalonej zasady jest okoliczność określona w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności za kary umowne
z wynagrodzenia umownego Wykonawcy, określonego w § 6 niniejszej Umowy, 
na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego, gdy kary umowne, nie pokrywają wysokości poniesionych strat.

§ 20

1. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej niniejszej Umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona.

2. W przypadku takim Strony niniejszej Umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w niniejszej Umowie.

§ 21

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zatrudniał wszystkich pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

2. Szczegółowe zasady dotyczące wymagań zatrudniania na podstawie umowy o pracę określa rozdz. III pkt. 3.6.1 SIWZ

§ 22

1. Zgodnie z przepisem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej niniejszej Umowy następujących aneksów:

- aneks aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy, zmianę adresu, formy prawnej itp.;

- aneks cenowy – dopuszczający obniżenie ceny za dany przedmiot zamówienia. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza obniżenie ceny ofertowej spowodowanej np. korzystnymi zmianami kursu waluty;

- aneks przewidujący zmianę zastosowanej technologii wykonania elementów urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia na lepszą/lepsze (np. nowocześniejszą, mniej energochłonną), po zaakceptowaniu jej/ich przez Zamawiającego pod warunkiem, iż cena oferty nie ulegnie zmianie;

- zmianę cen brutto w trakcie obowiązywania umowy jedynie w zależności od ustawowej zmiany stawek podatku VAT, w każdym terminie tj. w chwili wejścia w życie stosownie w tym zakresie aktów prawnych. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Zmianie ulegają jedynie ceny brutto, ceny netto pozostają wówczas bez zmian.

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści  umowy do aktualnego stanu prawnego;

f) wystąpienie siły wyższej - jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojnę, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron. Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni  o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami. W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż  10 dni, a między stronami brak jest w umowie innego szczegółowego postanowienia regulującego, to ta strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie sił wyższych u partnera umownego, ma prawo odstąpić od umowy.

g) zmiany w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku:

- wprowadzenia nowego podwykonawcy,

- rezygnacji podwykonawcy,

- zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców.  zmiany kierownika budowy, kierowników robót bądź inspektorów nadzoru w przypadku:

- śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, kierowników robót lub inspektor a nadzoru, - zastrzeżeń jednej ze stron, co do kompetencji kierownika budowy lub inspektora nadzoru. zmiany kierownika budowy nowy kierownik budowy lub kierownik robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla kierownika budowy lub kierownika robót, Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może Wyrazić zgodę pod warunkiem uzyskania akceptacji instytucji zarządzających projektem. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

g) zmiana ceny umowy: zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień dodatkowych, do wysokości 20% wartości zamówienia (jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczność wzmocnienia istniejących elementów konstrukcyjnych budynku lub istniejące elementy konstrukcyjne będą wymagać rozbiórki i  ponownego wykonania.

§ 23

- Wykonawca oświadcza, że prowadzi rachunek rozliczeniowy, dla którego prowadzony jest „rachunek VAT” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 106 z późn. zm.) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że rachunkiem właściwym  do dokonania przez Zamawiającego  zapłaty może być wyłącznie rachunek Wykonawcy, dla którego prowadzony jest rachunek VAT. W chwili złożenia niniejszego oświadczenia jest to rachunek o numerze…………..

- Wykonawca oświadcza, że właściwym dla niego organem podatkowym jest ………………………. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić pisemnie Zamawiającego w przypadku zmiany właściwości organu podatkowego w terminie 10 dni od dnia takiej zmiany.

- Brak skutecznej zapłaty przez Zamawiającego z uwagi na naruszenie przez Wykonawcę zasad wynikających z ustępu poprzedzającego nie stanowi nieprawidłowego spełnienia świadczenia przez Zamawiającego i w szczególności nie stanowi podstawy żądania od Zamawiającego odsetek. W takiej sytuacji termin zapłaty biegnie od dnia pisemnego zawiadomienia Zamawiającego   przez Wykonawcę o numerze rachunku Wykonawcy właściwym do dokonania zapłaty, dla którego jest prowadzony rachunek VAT.

§ 24

Częściami składowymi niniejszej Umowy i jej integralną częścią są niżej wymienione dokumenty stanowiące załączniki:

- SIWZ, STWiOR (Załącznik nr ……).

- Wykaz Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (Załącznik nr …).

- Polisa ubezpieczeniowa (Załącznik nr …….).

- Protokół przekazania placu budowy (Załącznik nr …).

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania prac (Załącznik nr …).

- Rozbicie ceny ryczałtowej na elementy według rodzaju robót (Załącznik nr …).

- Oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy (Załącznik nr …).

§ 25

- Zamawiającego jest dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, (tj. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 935 z późn.zm.). Niniejsza informacja składana jest zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 4c.

- Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku takiej możliwości, Strony poddadzą je pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

- Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 
dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

Załącznik do umowy nr………..

OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE WYKONAWCY

1.         Gwarancja jakości.

Niniejszym wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji, jakości wykonanych robót na podstawie umowy nr ….2021 (zwana dalej „Gwarancją”).

2.         Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu Gwarancji.

Na podstawie niniejszej Gwarancji wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie wady fizyczne ujawnione w wykonanych robotach przez okres … lat od daty przekazania tych Prac  do użytkowania Zamawiającemu („Okres gwarancyjny”). Wykonawca ponosi w Okresie gwarancyjnym odpowiedzialność, za jakość Prac, zgodną z Umową i obowiązującymi przepisami i normami, jak również, za jakość zastosowanych przez niego materiałów budowlanych.

3.         Zobowiązania wykonawcy z tytułu Gwarancji.

Wykonawca zobowiązany jest, po otrzymaniu pisemnego wezwania ze strony zamawiającego i w terminie określonym w takim wezwaniu, usunąć wszelkie wady fizyczne, ujawnione w Okresie gwarancyjnym. Ponadto wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu wszelkie rysunki powykonawcze uwzględniające usunięcie wad.

W przypadku, gdy wykonawca nie wywiąże się prawidłowo z powyższego obowiązku, zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad fizycznych we własnym zakresie lub zlecenia ich usunięcia  osobom trzecim na wyłączne ryzyko i koszt wykonawcy, korzystając z potrąceń z należytego wykonania umowy lub skorzystać z Gwarancji.

W przypadku, gdyby koszt usunięcia wad fizycznych przez zamawiającego lub osoby trzecie przekroczył wysokość Zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub Gwarancji, wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez zamawiającego kosztów przekraczających wysokość Zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub Gwarancji w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania ze strony zamawiającego zawierającego wskazanie wysokości kosztów, podlegających zwrotowi.

4.         Gwarancja a uprawnienia z rękojmi.

Niezależnie od roszczeń wynikających z powyższej gwarancji, zamawiającemu przysługują wobec wykonawcy również wszelkie uprawnienia z tytułu rękojmi.

5.         Akceptacja Gwarancji.

Zamawiający Gwarancję przyjmuje.

6.         Postanowienia końcowe.

Niniejsza Gwarancja została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi oryginał i jeden po jednym z nich otrzymuje każda ze stron.

7.	 Utrata dokumentu gwarancji.

Utrata dokumentu gwarancji nie powoduje utraty przez zamawiającego uprawnień z niej wynikających, co może wykazać na podstawie innych dowodów.

Poznań, dnia …...2021r.

……………………………………………

(pieczęć i podpis )

Załącznik do umowy nr………..

PROTOKÓŁ

Przekazania placu budowy

Zgodnie z umową nr ……….2021 z dnia ……..2021 roku Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu przekazuje teren budowy na: „Wymiana dachu, remont elewacji i modernizacja budynku inwentarskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Rolnicze Gospodarstwo Swadzim”. Wskazano miejsce ustawienia kontenera na gruz. Uzgodniono miejsce ustawienie baraku budowy. Wskazano miejsce przyłączy elektrycznych i wodnych.

Inne uwagi:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PRZEKAZUJĄCY

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

PRZEJMUJĄCY

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Poznań, dnia … ….2021r.

INSTRUKCJA  BHP

DLA  FIRM  ZEWNĘTRZNYCH  WYKONUJĄCYCH  PRACE  NA  TERENIE UNIWERYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Pracownicy firmy: „……………….. ul. ………………., …………………

świadczącej usługi na rzecz lub na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu są zobowiązani do:

- Przestrzegania obowiązujących w UP regulaminów i zarządzeń wewnętrznych.

- Przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Pracownicy firmy zewnętrznej:

- muszą posiadać aktualne, ukończone szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- wykonywać pracę w firmowej odzieży roboczej oraz używać środki ochrony indywidualnej

- muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i ukończone kursy stosownie do wykonywania prac

- pracownicy obsługujący urządzenia elektroenergetyczne, dźwigowe muszą posiadać stosowne uprawnienia w tym zakresie,

- rozpoczęcie prac musi być poprzedzone instruktażem z zakresu bhp prowadzonym przez pracownika służby bhp firmy zewnętrznej lub uprawnioną osobę kierującą pracownikami.

- Każdy zaistniały wypadek przy pracy, na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przedstawiciel firmy zewnętrznej zgłasza niezwłocznie służbie BHP I OP  UP

Tel.(061-848 78 91/92/93)

- Maszyny i inne urządzenia używane przez firmę zewnętrzną, nie mogą stwarzać zagrożenia dla wszystkich pracowników oraz osób postronnych.

- W przypadku stosowania w procesie pracy substancji niebezpiecznych lub szkodliwych, przedstawiciel firmy zewnętrznej musi pisemnie powiadomić o zagrożeniu, specjalistę UP ds. bhp lub koordynatora sprawującego nadzór nad bhp oraz wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu narażonych na działanie czynnika.

- Prace pożarowo niebezpieczne należy prowadzić zgodnie z obowiązującą w tym zakresie na terenie UP instrukcją oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. W sytuacjach wymagających dodatkowych uzgodnień przedstawiciel firmy zewnętrznej powinien skonsultować się z inspektorem P.poż. UP, panem Januszem Łączkowskim  lub Inspektoratem BHP i OP Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

- Wszelkie materiały i surowce stosowane, używane w czasie wykonywania pracy muszą być tak ułożone i zabezpieczone, aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi.

- Wszelkie odpady powstałe z materiału, surowców stosowanych podczas wykonywania prac, zabezpiecza we własnym zakresie firma wykonująca pracę.

10.Miejsca niebezpieczne, otwory technologiczne, strefy pracy maszyn muszą być tak zabezpieczone, aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi. Miejsca wykonywania robót muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.O sytuacjach awaryjnych, nagłych zdarzeniach oraz wystąpieniu zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników, należy niezwłocznie poinformować inspektora nadzoru Działu Technicznego i Inspektorat BHP i OP Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Przyjąłem do wiadomości i przestrzegania

………………………………………			      		                               /podpis przedstawiciela firmy zewnętrznej/

# Footnotes

niepotrzebne skreślić

Należy zaznaczyć właściwe poprzez podkreślenie

Uwaga!

Dla wszystkich wyżej wymienionych robót należy dołączyć, dowody określające, że zostały one wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały one wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Podanie nieprawdziwych informacji spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 17 ustawy Pzp.