Specyfikacja

Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

na wykonanie remontu w pomieszczeniach  domów Studenckich Jurand, Danuśka i Maćko przy ul. Piątkowska 94 w Poznaniu.

STB 01.01      ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Kod CPV: 45 111 300-1

1.	WSTĘP

1.1	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w  pomieszczeniach  domów Studenckich Jurand, Danuśka i Maćko przy ul. Piątkowska 94 w Poznaniu.

1.2	Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót umożliwiających wykonanie i odbiór robót określonych w punkcie 1.1, a obejmujących:

- zmycie starej farby z powierzchni sufitów i ścian,

- skucie ceramicznych płytek ściennych,

- rozebranie posadzek z wykładzin PCV,

- rozbiórka ścian,

- wykucia ościeżnic drzwiowych,

- wywóz gruzu.

1.4	Określenia podstawowe

Określenia ujęte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, normami i aprobatami technicznymi.

1.5	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych - przygotowawczych, zasadniczych i pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających z projektu, norm, przepisów technicznych, warunków niniejszej specyfikacji oraz zasad sztuki budowlanej, z zachowaniem ich jakości. Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demontażowych należy w szczególności przepisów BHP i p.poż.

1.6 Wymagania dotyczące instalacji p.poż.

W segmentach przeznaczonych do remontu zdemontować istniejącą instalację łącznie z czujkami i ich podstawami . Zdemontować korytka instalacyjne w pokojach oraz w korytarzach. Nową instalacje wykonać przewodami uniepalnionymi prowadzonymi w bruzdach i sprowadzić szachtami do parteru i pomieszczenia portierni do centralki ppoż. W szachtach wiąski przewodów prowadzić w peszlach nieprzenoszących ognia.

Trasy prowadzenia przewodów zachować takie jakimi prowadzono istniejącą Instalacje.

2.	MATERIAŁ

- Materiały     rozbiórkowe zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę w sposób wskazany przez Inspektora.

3.	SPRZĘT

- Do   wykonania   robót   będących   przedmiotem   niniejszej   ST   należy   stosować   sprawny   technicznie

i zaakceptowany przez Inspektora sprzęt.

3.3	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

- Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, projektu organizacji robót, które uzyskały akceptację Inspektora.

- Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

TRANSPORT

4.1. Do  transportu  materiałów,   sprzętu  budowlanego,   urządzeń   należy   stosować   ,   sprawne   technicznie
       i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru środki transportu.

- Wykonawca jest zobowiązany do  stosowania jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne
z ustaleniami ST.

- Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5.	WYKONANIE ROBÓT

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji
budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, Norm , decyzji udzielającej pozwolenia na budowę,
przepisów    bezpieczeństwa     i     higieny    pracy    oraz    postanowieniami     umowy.
5.2. Wykonawca realizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące roboty przygotowawcze:

- roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie przy tego typu robotach;

- materiały wywozić na bieżąco, nie dopuszczając do ich gromadzenia na i przy obiekcie;

- gruz z rozbiórki składować w kontenerze;

5.3	Opis zapewnienia bezpieczeństwa ludzi imienia:

- Niedopuszczalne jest usuwanie materiałów rozbiórkowych przez zrzut bezpośredni z kondygnacji. Należy stosować zsypy lub wynosić w pojemnikach albo wywozić w zamkniętych pojemnikach na kołach gumowych.;

- Kontrolowanie nośności stropu powinien na bieżąco sprawdzać kierownik budowy.;

- Pomieszczenia , w których prowadzone są roboty  należy zabezpieczyć folią i taśmą;

- Należy umieścić stosowne tablice ostrzegawcze..

- Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U nr 47/2003 r. poz 401);

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Na bieżąco przez inspektora nadzoru.

7.	OBMIAR ROBÓT

- Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w niżej wymienionych jednostkach miary:

m2 – zrywanie starych posadzek;

  - Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z zestawieniem ilościowym, postanowieniami
 umowy, w jednostkach miary ustalonych w przedmiarze robót.

- Ilość robót oblicza się według obmiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

7.5. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

8.	ODBIÓR ROBÓT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.

  - Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

- Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz  obowiązującymi Normami.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.   Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem             robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i      badań.

- Zgodnie z postanowieniami umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w zestawieniu ilościowym
oraz punkcie 1.3. niniejszej ST.

- Cena wykonania robót obejmuje:

- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie;

- wykonanie robót zasadniczych;

- uporządkowanie placu budowy po robotach;

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa  z  dnia  07   lipca   1994r.  -  Prawo  budowlane  z  późniejszymi  zmianami   (Tekst jednolity  - Dz. U nr 156/2006, poz. 1118 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U nr 47/2003 r. poz. 401);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. .U. nr 108/2002, poz. 953);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. nr75/2002, poz. 690 oraz Dz. U nr 33/2003 poz. 270) wraz ze zmianą Dz. U. nr 109/2004, poz. 1156;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 r. poz. 401);

- Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   23.06.2003r.   w   sprawie   informacji   dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U nr 120/2003 poz. 1126);

STB 01.02      ROBOTY  MALARSKIE, MURARSKIE i OKŁADZINOWE

Kod CPV: 45 440 000-3

1.	WSTĘP

1.1	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich, tynkarskich, malarskich i okładzinowych w pomieszczeniach  Domów Studenckich Jurand, Danuśka i Maćko przy ul. Piątkowska 94 w Poznaniu.

1.2	Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót umożliwiających wykonanie i odbiór robót określonych w punkcie 1.1, a obejmujących:

- zagruntowanie powierzchni jw. środkiem gruntującym,

- szpachlowanie powierzchni jw. dwukrotne gipsem,

- dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną,

- dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną i lateksową typu optima 20 (dotyczy korytarzy),

- malowanie farbą olejną grzejników i rur c.o.,

- układanie na klej ceramicznych płytek ściennych oraz płytek klinkierowych (dotyczy świetlicy),

- klejenie na ścianach listew odbojowych  i narożników z tworzyw sztucznych z atestem trudnopalności.

1.4	Określenia podstawowe

Określenia ujęte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, normami i aprobatami technicznymi.

1.5	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych - przygotowawczych, zasadniczych i pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających z projektu, norm, przepisów technicznych, warunków niniejszej specyfikacji oraz zasad sztuki budowlanej, z zachowaniem ich jakości.

2.	MATERIAŁ

Materiały     powinny być magazynowane   starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3.	SPRZĘT

- Do   wykonania   robót   będących   przedmiotem   niniejszej   ST   należy   stosować   sprawny   technicznie

i zaakceptowany przez Inspektora sprzęt.

3.3	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

- Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, projektu organizacji robót, które uzyskały akceptację Inspektora.

- Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do  transportu  materiałów,   sprzętu  budowlanego,   urządzeń   należy   stosować   ,   sprawne   technicznie
       i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru środki transportu.

- Wykonawca jest zobowiązany do  stosowania jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne
z ustaleniami ST.

- Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5.	WYKONANIE ROBÓT

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji
budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, Norm , decyzji udzielającej pozwolenia na budowę,
przepisów    bezpieczeństwa     i     higieny    pracy    oraz    postanowieniami     umowy.
5.2. Wykonawca realizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące roboty przygotowawcze:

- roboty demontażowe;

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego;

- sprawdza jakość dostarczonych materiałów;

- sprawdza jakość podłoży;

- wyrównuje i wygładza powierzchnie przeznaczone do malowania;

5.3	Warunki przystąpienia do robót:

-	przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego;

-	podłoże winno być stabilne, nośne, równe,  suche, nie zmrożone, wolne od zabrudzeń i luźnych
elementów;

- powierzchnie narażone na zabrudzenia należy zabezpieczyć folią i taśmą;

- pomieszczenie powinno być suche i dobrze przewietrzone.

5.4	Zasady wykonywania robót:

- pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających, takich jak: całkowite
zakończenie   robót  związanych ze skrobaniem, gruntowaniem, szpachlowaniem oraz  usunięciem   z
pomieszczeń wszelkich odpadów;

- drugie malowanie można wykonać po wyschnięciu pierwszego malowania zgodnie z zaleceniami producenta,

- roboty malarskie można wykonywać po całkowitym wyschnięciu tynków;

- farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku w zależności od specyfiki
malowanych powierzchni.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1   Na bieżąco przez inspektora nadzoru.

7.	OBMIAR ROBÓT

- Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w niżej wymienionych jednostkach miary:

m – demontaż desek odbojowych, montaż narożników z PCV,

m2 - wszystkie pozostałe roboty malarskie.

  - Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z zestawieniem ilościowym, postanowieniami
 umowy, w jednostkach miary ustalonych w przedmiarze robót.

- Ilość robót oblicza się według obmiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

7.5. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

8.	ODBIÓR ROBÓT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.

8.2  Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

  - Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz  obowiązującymi Normami.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.   Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem             robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i      badań.

- Zgodnie z postanowieniami umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w zestawieniu ilościowym
oraz punkcie 1.3. niniejszej ST.

- Cena wykonania robót obejmuje:

- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie;

- wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej robót;

- uporządkowanie placu budowy po robotach;

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

• Polskie Normy:

PN-69/B-10280   Roboty malarskie budowlane farbami i wodo rozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285   Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych PN-67/B-10107   Badanie wytrzymałości na odrywanie PN-67/C-81452  Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczenia wydajności i zużycia

• Inne dokumenty

- Ustawa  z  dnia  07   lipca   1994r.  -  Prawo  budowlane  z  późniejszymi  zmianami   (Tekst jednolity  - Dz. U nr 156/2006, poz. 1118 z późniejszymi zmianami);

- Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03.04.1993r. - Dz. U nr 55/93, poz. 250 z późniejszymi   zmianami;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108/2002, poz. 953);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. nr75/2002, poz. 690 oraz Dz. U nr 33/2003 poz. 270) wraz ze zmianą Dz. U. nr 109/2004, poz. 1156;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 r. poz. 401);

- Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   23.06.2003r.   w   sprawie   informacji   dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U nr 120/2003 poz. 1126);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny   zgodności,   wzoru   deklaracji   zgodności   oraz   sposobu   znakowania   wyrobów   budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 113, poz.728);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. nr 107, poz. 679);

- Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 31  grudnia 1995r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do    certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (M.P z 1996r. Nr 28, oz. 295);

- Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (Mon. Poi. Nr 48, poz. 463);

- Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca  1997r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (Mon. Poi. Nr 22, poz. 216);

- Wytyczne technologiczne producenta wybranego materiału.

STB 01.03      PODŁOGI

Kod CPV: 44 112 220-6, 44113200-7

1.	WSTĘP

1.1	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót podłogowych i posadzkowych w pomieszczeniach   domów Studenckich Jurand, Danuśka i Maćko przy ul. Piątkowska 94 w Poznaniu.

1.2	Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót umożliwiających wykonanie i odbiór robót określonych w punkcie 1.1, a obejmujących:

- Gruntowanie podłoży preparatem Uni Grunt,

- Ułożenie warstw wyrównawczych

- Ułożenie warstw z zaprawy samopoziomującej,

- Ułożenie wykładzin PCV i płytek ceramicznych,

- Ułożenie płytek podłogowych gresowych w pomieszczeniach gospodarczych.

1.4	Określenia podstawowe

Określenia ujęte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, normami i aprobatami technicznymi.

1.5	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych - przygotowawczych, zasadniczych i pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających z projektu, norm, przepisów technicznych, warunków niniejszej specyfikacji oraz zasad sztuki budowlanej, z zachowaniem ich jakości.

2.	MATERIAŁ

Materiały     powinny być magazynowane   starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3.	SPRZĘT

  - Do   wykonania   robót   będących   przedmiotem   niniejszej   ST   należy   stosować   sprawny   technicznie

i zaakceptowany przez Inspektora sprzęt.

  - Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

  - Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, projektu organizacji robót, które uzyskały akceptację Inspektora.

  - Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do  transportu  materiałów,   sprzętu  budowlanego,   urządzeń   należy   stosować   ,   sprawne   technicznie
       i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru środki transportu.

  - Wykonawca jest zobowiązany do  stosowania jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne
z ustaleniami ST.

  - Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5.	WYKONANIE ROBÓT

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji
budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, Norm , decyzji udzielającej pozwolenia na budowę,
przepisów    bezpieczeństwa     i     higieny    pracy    oraz    postanowieniami     umowy.

  - Wykonawca realizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące roboty przygotowawcze:

- roboty demontażowe;

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego;

- sprawdza jakość dostarczonych materiałów;

- sprawdza jakość podłoży;

- wyrównuje i wygładza powierzchnie przeznaczone do malowania;

5.3	Warunki przystąpienia do robót:

-  przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego;

- podłoże winno być stabilne, nośne, równe,  suche, nie zmrożone, wolne od zabrudzeń i luźnych
elementów;

- powierzchnie narażone na zabrudzenia należy zabezpieczyć folią i taśmą;

- pomieszczenie powinno być suche i dobrze przewietrzone.

5.4	Zasady wykonywania robót:

- pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających, takich jak: całkowite
zakończenie   robót  związanych ze skrobaniem, gruntowaniem, szpachlowaniem oraz  usunięciem   z
pomieszczeń wszelkich odpadów;

- drugie malowanie można wykonać po wyschnięciu pierwszego malowania zgodnie z zaleceniami producenta,

- roboty malarskie można wykonywać po całkowitym wyschnięciu tynków;

- farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku w zależności od specyfiki
malowanych powierzchni.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1   Na bieżąco przez inspektora nadzoru.

7.	OBMIAR ROBÓT

  - Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w niżej wymienionych jednostkach miary:

m- malowanie rur instalacji c.o.

m2 - wszystkie pozostałe roboty malarskie.

  - Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z zestawieniem ilościowym, postanowieniami
 umowy, w jednostkach miary ustalonych w przedmiarze robót.

  - Ilość robót oblicza się według obmiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

7.4   Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

8.	ODBIÓR ROBÓT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.

  - Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

  - Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz  obowiązującymi Normami.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1  Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem             robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i      badań.

Zgodnie z postanowieniami umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w zestawieniu ilościowym
oraz punkcie 1.3. niniejszej ST.

  - Cena wykonania robót obejmuje:

- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie;

- wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej robót;

- uporządkowanie placu budowy po robotach;

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

• Polskie Normy:

PN-76/B-04270   Wykładziny podłogowe. Badania Techniczne.

PN-76/B-10150   Posadzki z wykładzin sztucznych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 12466-2001   Elastyczne pokrycia podłogowe. Terminologia.

• Inne dokumenty

- Ustawa  z  dnia  07   lipca   1994r.  -  Prawo  budowlane  z  późniejszymi  zmianami   (Tekst jednolity  - Dz. U nr 156/2006, poz. 1118 z późniejszymi zmianami);

- Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03.04.1993r. - Dz. U nr 55/93, poz. 250 z późniejszymi   zmianami;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108/2002, poz. 953);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. nr75/2002, poz. 690 oraz Dz. U nr 33/2003 poz. 270) wraz ze zmianą Dz. U. nr 109/2004, poz. 1156;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 r. poz. 401);

- Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   23.06.2003r.   w   sprawie   informacji   dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U nr 120/2003 poz. 1126);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny   zgodności,   wzoru   deklaracji   zgodności   oraz   sposobu   znakowania   wyrobów   budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 113, poz.728);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. nr 107, poz. 679);

- Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 31  grudnia 1995r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do    certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (M.P z 1996r. Nr 28, oz. 295);

- Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (Mon. Poi. Nr 48, poz. 463);

- Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca  1997r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (Mon. Poi. Nr 22, poz. 216);

- Wytyczne technologiczne producenta wybranego materiału.

STB 01.04      STOLARKA DRZWIOWA

Kod CPV: 44 112 220-6, 44113200-7

1.	WSTĘP

1.1	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót wymiany stolarki drzwiowej w pomieszczeniach  domów Studenckich Jurand, Danuśka i Maćko przy ul. Piątkowska 94 w Poznaniu.

1.2	Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót umożliwiających wykonanie i odbiór robót określonych w punkcie 1.1, a obejmujących:

- Demontaż starych drzwi wraz z ościeżnicami,

- Osadzanie nowych drzwi

- Wyprawki tynkarskie ścienne na ościeżach drzwi,

- Ułożenie płytek podłogowych gresowych na posadzkach w rejonie drzwi (uzupełnienie posadzek po wymianie drzwi).

1.4	Określenia podstawowe

Określenia ujęte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, normami i aprobatami technicznymi.

1.5	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych - przygotowawczych, zasadniczych i pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających z projektu, norm, przepisów technicznych, warunków niniejszej specyfikacji oraz zasad sztuki budowlanej, z zachowaniem ich jakości. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi :

- dopuszczalne odchylenie od poziomu i pionu nie powinno być większe niż 2 mm na 1m  wysokości stolarki, jednak nie więcej niż 3mm na całej długości elementu ościeżnicy

- różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż :

  - 1mm przy długości przekątnej do 1m

  - 2mm przy długości przekątnej do 2m

  - 3mm przy długości przekątnej powyżej 2m

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.

2.	MATERIAŁ

Materiały     powinny być magazynowane   starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stolarka drzwiowa EI30 w okleinie drewnopodobnej wraz z drewnianymi ościeżnicami w kolorze jak drzwi.

3.	SPRZĘT

  - Do   wykonania   robót   będących   przedmiotem   niniejszej   ST   należy   stosować   sprawny   technicznie

i zaakceptowany przez Inspektora sprzęt.

  - Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

  - Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, projektu organizacji robót, które uzyskały akceptację Inspektora.

  - Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do  transportu  materiałów,   sprzętu  budowlanego,   urządzeń   należy   stosować   ,   sprawne   technicznie
       i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru środki transportu.

  - Wykonawca jest zobowiązany do  stosowania jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne
z ustaleniami ST.

  - Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5.	WYKONANIE ROBÓT

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji
budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, Norm , decyzji udzielającej pozwolenia na budowę,
przepisów    bezpieczeństwa     i     higieny    pracy    oraz    postanowieniami     umowy.

  - Wykonawca realizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące roboty przygotowawcze:

- roboty demontażowe;

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego;

- sprawdza jakość dostarczonych materiałów;

- sprawdza jakość podłoży;

- wyrównuje i wygładza powierzchnie przeznaczone do malowania;

5.3	Warunki przystąpienia do robót:

-  przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego;

- podłoże winno być stabilne, nośne, równe,  suche, nie zmrożone, wolne od zabrudzeń i luźnych
elementów;

- powierzchnie narażone na zabrudzenia należy zabezpieczyć folią i taśmą;

- pomieszczenie powinno być suche i dobrze przewietrzone.

5.4	Zasady wykonywania robót:

- pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających, takich jak: całkowite
zakończenie   robót  związanych ze skrobaniem, gruntowaniem, szpachlowaniem oraz  usunięciem   z
pomieszczeń wszelkich odpadów;

- drugie malowanie można wykonać po wyschnięciu pierwszego malowania zgodnie z zaleceniami producenta,

- roboty malarskie można wykonywać po całkowitym wyschnięciu tynków;

- farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku w zależności od specyfiki
malowanych powierzchni.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1   Na bieżąco przez inspektora nadzoru.

7.	OBMIAR ROBÓT

  - Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w niżej wymienionych jednostkach miary:

kpl. – osadzanie drzwi

m2 - wszystkie pozostałe roboty związane z wyprawkami posadzkarsko tynkarskimi.

  - Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z zestawieniem ilościowym, postanowieniami
 umowy, w jednostkach miary ustalonych w przedmiarze robót.

  - Ilość robót oblicza się według obmiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

7.4   Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

8.	ODBIÓR ROBÓT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.

  - Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

  - Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz  obowiązującymi Normami.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1  Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem             robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i      badań.

Zgodnie z postanowieniami umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w zestawieniu ilościowym
oraz punkcie 1.3. niniejszej ST.

  - Cena wykonania robót obejmuje:

- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie;

- wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej robót;

- uporządkowanie placu budowy po robotach;

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-88/B-10085	Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN/B-10087/96	Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna

PN-72/B-10180	Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

BN-79/7150-01	Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 12150-1:2002		Szkło w budownictwie. Definicje i opis

Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady

STB 01.05      INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

Kod CPV: 45214400-4, 45315100-9

1.	WSTĘP

1.1	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznej pomieszczeniach  domów Studenckich Jurand, Danuśka i Maćko przy ul. Piątkowska 94 w Poznaniu.

1.2	Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót umożliwiających wykonanie i odbiór robót określonych w punkcie 1.1, a obejmujących:

- wymiana oświetlenia podstawowego,

- wymiana gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia i wyłączników,

- wywóz gruzu.

1.4	Określenia podstawowe

Określenia ujęte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, normami i aprobatami technicznymi.

1.5	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych - przygotowawczych, zasadniczych i pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających z projektu, norm, przepisów technicznych, warunków niniejszej specyfikacji oraz zasad sztuki budowlanej, z zachowaniem ich jakości. Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demontażowych należy w szczególności przepisów BHP i p.poż.

1.6. Wymagania dotyczące Instalacji sygnalizacji pożaru.

W segmentach przeznaczonych do remontu zdemontować istniejącą instalację

łącznie z czujkami i ich podstawami . Zdemontować korytka instalacyjne w pokojach oraz w korytarzach. Nową instalacje wykonać przewodami uniepalnionymi prowadzonymi w bruzdach i sprowadzić szachtami do parteru i pomieszczenia portierni do centralki ppoż.

W szachtach wiąski przewodów prowadzić w peszlach nieprzenoszących ognia.

Trasy prowadzenia przewodów zachować takie jakimi prowadzono istniejącą

Instalacje.

2.	MATERIAŁ

Materiały     powinny być magazynowane   starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3.	SPRZĘT

- Do   wykonania   robót   będących   przedmiotem   niniejszej   ST   należy   stosować   sprawny   technicznie

i zaakceptowany przez Inspektora sprzęt.

3.3	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

- Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, projektu organizacji robót, które uzyskały akceptację Inspektora.

- Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do  transportu  materiałów,   sprzętu  budowlanego,   urządzeń   należy   stosować   ,   sprawne   technicznie
       i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru środki transportu.

  - Wykonawca jest zobowiązany do  stosowania jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne
z ustaleniami ST.

  - Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5.	WYKONANIE ROBÓT

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji
budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, Norm , decyzji udzielającej pozwolenia na budowę,
przepisów    bezpieczeństwa     i     higieny    pracy    oraz    postanowieniami     umowy.

  - Wykonawca realizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące roboty przygotowawcze:

- roboty demontażowe;

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego;

- sprawdza jakość dostarczonych materiałów;

- sprawdza jakość podłoży;

5.3	Warunki przystąpienia do robót:

-  przed przystąpieniem do robót kierownik robót powinien stwierdzić, że obiekt odpowiada warunkom BHP;

- elementy konstrukcyjno-budowlane odpowiadają założeniom projektowym.;

- powierzchnie narażone na zabrudzenia należy zabezpieczyć folią i taśmą;

- pomieszczenie powinno być suche i dobrze przewietrzone.

5.4	Zasady wykonywania robót:

- montaż przewodów wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz technologii zalecanej przez producenta;

- wszystkie instalacje przed zakryciem muszą mieć wykonane próby szczelności wykonywane w obecności Inspektora Nadzoru.,

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Na bieżąco przez inspektora nadzoru.

7.	OBMIAR ROBÓT

  - Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w niżej wymienionych jednostkach miary:

szt. – dla rozdzielni, gniazd, puszek, aparatów,

pomiar – dla sprawdzenia i pomiarów obwodów,

kpl. – dla opraw oświetleniowych

  - Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z zestawieniem ilościowym, postanowieniami
 umowy, w jednostkach miary ustalonych w przedmiarze robót.

  - Ilość robót oblicza się według obmiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

7.4  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

8.	ODBIÓR ROBÓT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.

  - Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

  - Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz  obowiązującymi Normami.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.   Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem             robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i      badań.

  - Zgodnie z postanowieniami umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w zestawieniu ilościowym
oraz punkcie 1.3. niniejszej ST.

  - Cena wykonania robót obejmuje:

- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie;

- wykonanie robót zasadniczych;

- montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej robót;

- uporządkowanie placu budowy po robotach;

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Polskie normy

-  PN-92/E-05009/02  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.

-  PN-IEC 60364-1  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-4-41:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa.

• Inne dokumenty

- Ustawa  z  dnia  07   lipca   1994r.  -  Prawo  budowlane  z  późniejszymi  zmianami   (Tekst jednolity  - Dz. U nr 156/2006, poz. 1118 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U nr 47/2003 r. poz.  401);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108/2002, poz. 953);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. nr75/2002, poz. 690 oraz Dz. U nr 33/2003 poz. 270) wraz ze zmianą Dz. U. nr 109/2004, poz. 1156;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 r. poz. 401);

- Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   23.06.2003r.   w   sprawie   informacji   dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U nr 120/2003 poz. 1126);

STB 01.06      INSTALACJE SANITARNE

Kod CPV: 45 33 00 00 - 9

1.	WSTĘP

1.1	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru instalacji sanitarnej na korytarzach w pomieszczeniach  domów Studenckich Jurand, Danuśka i Maćko przy ul. Piątkowska 94 w Poznaniu..

1.2	Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót umożliwiających wykonanie i odbiór robót określonych w punkcie 1.1, a obejmujących:

- Wymiana dwóch pionów instalacji hydrantowej wodociągowej,

- wywóz gruzu.

1.4	Określenia podstawowe

Określenia ujęte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, normami i aprobatami technicznymi.

1.5	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych - przygotowawczych, zasadniczych i pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających z projektu, norm, przepisów technicznych, warunków niniejszej specyfikacji oraz zasad sztuki budowlanej, z zachowaniem ich jakości. Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demontażowych należy w szczególności przepisów BHP i p.poż.

2.	MATERIAŁ

Materiały     powinny być magazynowane   starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3.	SPRZĘT

- Do   wykonania   robót   będących   przedmiotem   niniejszej   ST   należy   stosować   sprawny   technicznie

i zaakceptowany przez Inspektora sprzęt.

3.3	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

- Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, projektu organizacji robót, które uzyskały akceptację Inspektora.

- Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do  transportu  materiałów,   sprzętu  budowlanego,   urządzeń   należy   stosować   ,   sprawne   technicznie
       i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru środki transportu.

  - Wykonawca jest zobowiązany do  stosowania jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne
z ustaleniami ST.

  - Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5.	WYKONANIE ROBÓT

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji
budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, Norm , decyzji udzielającej pozwolenia na budowę,
przepisów    bezpieczeństwa     i     higieny    pracy    oraz    postanowieniami     umowy.

  - Wykonawca realizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące roboty przygotowawcze:

- roboty demontażowe;

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego;

- sprawdza jakość dostarczonych materiałów;

- sprawdza jakość podłoży;

5.3	Warunki przystąpienia do robót:

-  przed przystąpieniem do robót kierownik robót powinien stwierdzić, że obiekt odpowiada warunkom BHP;

- elementy konstrukcyjno-budowlane odpowiadają założeniom projektowym.;

- powierzchnie narażone na zabrudzenia należy zabezpieczyć folią i taśmą;

- pomieszczenie powinno być suche i dobrze przewietrzone.

5.4	Zasady wykonywania robót:

- montaż przewodów wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz technologii zalecanej przez producenta;

- wszystkie instalacje przed zakryciem muszą mieć wykonane próby szczelności wykonywane w obecności Inspektora Nadzoru.,

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Na bieżąco przez inspektora nadzoru.

7.	OBMIAR ROBÓT

  - Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w niżej wymienionych jednostkach miary:

m – dla instalacji wod-kan,,

  - Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z zestawieniem ilościowym, postanowieniami
 umowy, w jednostkach miary ustalonych w przedmiarze robót.

  - Ilość robót oblicza się według obmiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

7.4  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

8.	ODBIÓR ROBÓT

  - Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.

  - Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

  - Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz  obowiązującymi Normami.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.   Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem             robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i      badań.

  - Zgodnie z postanowieniami umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w zestawieniu ilościowym
oraz punkcie 1.3. niniejszej ST.

  - Cena wykonania robót obejmuje:

- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie;

- wykonanie robót zasadniczych;

- montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej robót;

- uporządkowanie placu budowy po robotach;

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Polskie normy

-  PN-83/B-10700/04 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

-  PN-81/B-10700/00 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

-  PN-81/B-10700/01 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN-81/B 12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe.

- PN-79/B 12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-85/B-75700/01 – Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące. Wymagania i badania.

PN-80/M-75118 Armatura sieci domowej. Baterie umywalkowe i zmywakowe stojące.

• Inne dokumenty

- Ustawa  z  dnia  07   lipca   1994r.  -  Prawo  budowlane  z  późniejszymi  zmianami   (Tekst jednolity  - Dz. U nr 156/2006, poz. 1118 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U nr 47/2003 r. poz.  401);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108/2002, poz. 953);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. nr75/2002, poz. 690 oraz Dz. U nr 33/2003 poz. 270) wraz ze zmianą Dz. U. nr 109/2004, poz. 1156;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 r. poz. 401);

- Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   23.06.2003r.   w   sprawie   informacji   dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U nr 120/2003 poz. 1126);