ZAŁĄCZNIK NR 4

Opis minimalnych parametrów wymaganych i oferowanych.

Należy podać opis każdej pozycji w kolumnie „Opis oferowanych parametrów technicznych z podaniem typu, producenta i modelu”, dokładnie wskazując oferowany typ, model oraz producenta danego podzespołu. Brak ww. informacji bądź określenie „zgodne”, „spełnia” itp.  spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania oprogramowania Microsoft Office,  zakupionego przez Zamawiającego w ramach programu licencyjnego Academic Select, wykazanego w protokole odbioru sprzętu i oprogramowania. Oprogramowanie to nie jest przedmiotem zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest również do dostarczenia odpowiednich kabli niezbędnych do podłączenia zamawianego sprzętu do infrastruktury użytkownika (dotyczy kabli do 3 m. długości).

Zamawiający w oparciu o art. 29 ust 3 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) wskazał w załączniku nr 4, znak towarowy firm jako wzorzec funkcjonalno-jakościowy przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że Zamawiający  dopuszcza złożenie ofert dla sprzętu komputerowego o parametrach nie gorszych oraz oprogramowania o parametrach nie gorszych lub równoważnych, a jednocześnie spełniających wymagania  określone w załączniku nr 4 SIWZ, a zaoferowany sprzęt i oprogramowanie będzie w pełni i poprawnie funkcjonowało z systemami sieciowymi, aplikacyjnymi i operacyjnymi.

Wszystkie wartości określone w tabelach należy traktować jako minimalne.

CZĘŚĆ NR 1

NOTEBOOKI:

NB 1

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min. 220 nitów, kontrast min. 300:1 |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 3480 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 8GB DDR4 2133, możliwość rozbudowy do 16GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD NVMe PCIe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 930 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane 2 głośniki (stereo), wbudowany w obudowę matrycy mikrofon wraz z kamerą |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 41WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 12 godzin Zasilacz o mocy min. 45W |  |
| Wymagania dotyczące systemu operacyjnego | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski. |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 25dB (wymagane oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 1.80 kg z baterią Wymiary maks: 380 x 250 x 23 mm |  |
| BIOS | BIOS zgodny z UEFI. 1. Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS 2. Modelu procesora, prędkości procesora, 3. Informacji o ilości pamięci RAM 4. Informacji o dacie produkcji komputera. 5. Informacji o: numerze seryjnym, ID płyty głównej. 6. Informacji o preinstalowanym systemie operacyjnym. 7. Informacji o baterii: numer seryjny oraz data produkcji. 2. Możliwość wyłączenia/włączenia: wirtualizacji, z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 3. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 4. Ustawienia hasła Administratora oraz Power-On bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | FW TPM 2.0 Złącze typu Kensington Lock |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza co najmniej: 1x HDMI 1.4, 2x USB 3.1, 1x USB 2.0, RJ-45, 1x złącze słuchawkowo/mikrofonowe (COMBO), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n/AC + Bluetooth 4.2 (COMBO) 3. Klawiatura (układ US QWERTY) z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych 4. touchpad 5. Napęd optyczny DVD +/- RW. 6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

NB 2

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min. 220 nitów, kontrast min. 300:1 |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7820 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 8GB DDR4-2400, możliwość rozbudowy do 16GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD NVMe PCIe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1060 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane 2 głośniki (stereo), wbudowany w obudowę matrycy mikrofon wraz z kamerą |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 41WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 12 godzin Zasilacz o mocy min. 45W |  |
| Wymagania dotyczące systemu operacyjnego | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski. |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 25dB (wymagane oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 1.80 kg z baterią Wymiary maks. 380 x 250 x 23 mm |  |
| BIOS | BIOS zgodny z UEFI. 1. Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS 2. Modelu procesora, prędkości procesora, 3. Informacji o ilości pamięci RAM 4. Informacji o dacie produkcji komputera. 5. Informacji o: numerze seryjnym, ID płyty głównej. 6. Informacji o preinstalowanym systemie operacyjnym. 7. Informacji o baterii: numer seryjny oraz data produkcji. 2. Możliwość wyłączenia/włączenia: wirtualizacji, z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 3. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 4. Ustawienia hasła Administratora oraz Power-On bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | FW TPM 2.0 Złącze typu Kensington Lock |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza co najmniej: 1x HDMI 1.4, 2x USB 3.1, 1x USB 2.0, RJ-45, 1x złącze słuchawkowo/mikrofonowe (COMBO), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n/AC + Bluetooth 4.2 (COMBO) 3. Klawiatura (układ US QWERTY) z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych 4. touchpad 5. Napęd optyczny DVD +/- RW. 6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

NB 3

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min. 220 nitów, kontrast min. 300:1 |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7820 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 8GB DDR4-2400, możliwość rozbudowy do 16GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD NVMe PCIe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1060 punktów. Dodatkowa karta graficzna z własną pamięcią min. 2GB GDDR5 ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5 osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min.: 1580 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane 2 głośniki (stereo), wbudowany w obudowę matrycy mikrofon wraz z kamerą HD |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 41WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 12 godzin Zasilacz o mocy min. 45W |  |
| Wymagania dotyczące systemu operacyjnego | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski. |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 25dB (wymagane oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 1.80 kg z baterią Wymiary maks. 380 x 250 x 23 mm |  |
| BIOS | BIOS zgodny z UEFI. 1. Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS 2. Modelu procesora, prędkości procesora, 3. Informacji o ilości pamięci RAM 4. Informacji o dacie produkcji komputera. 5. Informacji o: numerze seryjnym, ID płyty głównej. 6. Informacji o preinstalowanym systemie operacyjnym. 7. Informacji o baterii: numer seryjny oraz data produkcji. 2. Możliwość wyłączenia/włączenia: wirtualizacji, z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 3. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 4. Ustawienia hasła Administratora oraz Power-On bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | FW TPM 2.0 Złącze typu Kensington Lock |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza co najmniej: 1x HDMI 1.4, 2x USB 3.1, 1x USB 2.0, RJ-45, 1x złącze słuchawkowo/mikrofonowe (COMBO), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n/AC + Bluetooth 4.2 (COMBO) 3. Klawiatura (układ US QWERTY) z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych 4. touchpad 5. Napęd optyczny DVD +/- RW. 6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

NB 4

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 13,3” o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min. 220 nitów, kontrast min. 600:1, Kąt otwarcia min. 180 stopni |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7820 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 8GB 2400 MHz DDR4, możliwość rozbudowy do 32GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD NVMe PCIe, możliwość instalacji dodatkowego dysku 2,5” SATA |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1060 punktów. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane dwa głośniki stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera HD + IR wraz z mikrofonem |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 45WHr, Li-Ion, Long-Life. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 13 godzin Zasilacz o mocy min. 45W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski. |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB (wymagane oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 1,60 kg z baterią Wymiary maks 310 x 235 x 18 mm |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności, producencie i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: typ, producent, model 5. Informacji o napędzie optycznym: model (jeśli jest zainstalowany napęd optyczny) 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, mikrofonu, karty dźwiękowej, funkcji TurboBoost, wirtualizacji, bluetooth z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. Złącze typu Kensington Lock 2. BIOS posiadający możliwość: - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 3. zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie: a. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość b. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta c. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku d. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny – jeśli jest zainstalowany e. Bateria: nr seryjny, napięcie f. Data wydania i wersja BIOS g. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów, a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, kamery internetowej, modułu wifi, portów USB, karty graficznej, baterii - rejestr przeprowadzonych testów zawierający datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza co najmniej: 1x HDMI, 2x USB 3.1, 1x USB 3.1 Typ-C, RJ-45, 1x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście + złącze mikrofonowe (COMBO audio), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC. 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 ac 2x2 wraz z Bluetooth 5.0 COMBO. 3. Klawiatura odporna na zalanie (układ US -QWERTY) 4. Clickpad. 5. Czytnik linii papilarnych Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

NB 5

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność min. 250 nitów. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7820 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 8 GB 2400MHz DDR4, możliwość rozbudowy do 64 GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD NVMe PCIe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1060 punktów. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane głośniki stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p @ 30 fps z mechaniczną przesłoną zasłaniającą kamerę, dwa mikrofony wbudowane w obudowę matrycy |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 48WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do. min 15 godzin. Zasilacz o mocy min. 45W Dostępny opcjonalny zasilacz umożliwiający szybkie naładowanie baterii w czasie 90 min. do 90% jej pojemności (Fast Charging). |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER dla Polski. Certyfikat TCO Notebooks 8. |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15 dB (wymagane oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 2,2 kg z baterią Wymiary maks. 380 x 260 x 25 mm |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, typ i pojemność 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB przy wyłączonym notebooku, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - zawierający nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie: a. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość b. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta c. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku d. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny e. Data wydania i wersja BIOS f. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający: datę testu, wynik, identyfikator awarii 8. BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza co najmniej: 1x HDMI, 2x USB 3.1, w tym 1x tzw. dosilone do ładowania zewnętrznych urządzeń nawet przy wyłączonym notebooku, 1x USB 3.1 typu C z opcją ładowania i obsługa DisplayPort 1.2, RJ-45, 1x złącze słuchawkowe stereo/złącze mikrofonowe (COMBO), czytnik kart multimedialnych microSD, czytnik kart kryptograficznych Smart Card, wbudowana kamera w obudowę ekranu komputera i dwa mikrofony, złącze pod dedykowaną stację dokującą, 1x SERIAL PORT 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 ax wraz z Bluetooth 5 COMBO 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie z wydzieloną z prawej strony strefą klawiszy numerycznych 4. Clickpad. 5. Czytnik linii papilarnych 6. Wbudowany napęd optyczny DVD +/- RW DL. 7. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

NB 6

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność min. 250 nitów. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7820 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 16 GB 2400MHz DDR4, możliwość rozbudowy do 64 GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD NVMe PCIe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1060 punktów. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane głośniki stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p @ 30 fps z mechaniczną przesłoną zasłaniającą kamerę, dwa mikrofony wbudowane w obudowę matrycy |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 48WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 15 godzin. Zasilacz o mocy min. 45W Dostępny opcjonalny zasilacz umożliwiający szybkie naładowanie baterii w czasie 90 min. do 90% jej pojemności (Fast Charging). |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER dla Polski. Certyfikat TCO Notebooks 8. |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15 dB (wymagane oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 2,2 kg z baterią Wymiary maks. 380 x 260 x 25 mm |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, typ i pojemność 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB przy wyłączonym notebooku, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - zawierający nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie: a. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość b. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta c. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku d. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny e. Data wydania i wersja BIOS f. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający: datę testu, wynik, identyfikator awarii 8. BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza co najmniej: 1x HDMI, 2x USB 3.1, w tym 1x tzw. dosilone do ładowania zewnętrznych urządzeń nawet przy wyłączonym notebooku, 1x USB 3.1 typu C z opcją ładowania i obsługa DisplayPort 1.2, RJ-45, 1x złącze słuchawkowe stereo/złącze mikrofonowe (COMBO), czytnik kart multimedialnych microSD, czytnik kart kryptograficznych Smart Card, wbudowana kamera w obudowę ekranu komputera i dwa mikrofony, złącze pod dedykowaną stację dokującą, 1x VGA 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 ax wraz z Bluetooth 5 COMBO 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie z wydzieloną z prawej strony strefą klawiszy numerycznych 4. Clickpad. 5. Czytnik linii papilarnych 6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

NB 7

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 13,3" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność min 400 nitów, kontrast min. 1200:1,technologia Panel Self Refresh (PSR) |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7820 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | min. 8GB 2400 SDRAM, możliwość rozbudowy do 32GB DDR4 |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD M.2 PCIe NVMe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1060 punktów. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa, wbudowane 2W głośniki stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p @ 30 fps wraz z trzema mikrofonami |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 50WHr. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min. do 19 godzin. Funkcja szybkiego ładowania umożliwiająca naładowanie baterii do 50% pojemności w czasie do 30 min (+/-10%) Zasilacz o mocy min. 65W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER dla Polski Certyfikat EnergyStar 6.1 |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15 dB (załączyć oświadczenie producenta komputera). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 1,4 kg z baterią Wymiary maks. 315 x 230 x 18 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - przy starcie komputera możliwość autoryzacji użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - nieulotna informacja z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Data wydania i wersja BIOS 5. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 6. Zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. 7. BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego, o którym mowa w wyżej. |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min.: 1x HDMI, 2x. USB 3.1 w tym 1 tzw.: dosilone,1x USB typu C z Thunderbolt, RJ-45, złącze słuchawkowe stereo/mikrofonowe (combo), czytnik kart kryptograficznych Smart Card, wbudowana kamera z mechaniczną przesłoną zasłaniającą kamerę i trzy mikrofony, złącze pod dedykowaną stację dokującą. 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN-AC 802.11a/b/g/n/ac/ax wraz z Bluetooth 5.0 COMBO, 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, podświetlana od dołu z min. 2-stopniową regulacją poziomu podświetlenia, 4. Clickpad, Pointstick 5. Czytnik linii papilarnych 6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

NB 8

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność min. 250 nitów. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 8800 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 16 GB 2400MHz DDR4, możliwość rozbudowy do 64 GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD NVMe PCIe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1060 punktów. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane głośniki stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p @ 30 fps z mechaniczną przesłoną zasłaniającą kamerę, dwa mikrofony wbudowane w obudowę matrycy |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 48WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 15 godzin. Zasilacz o mocy min. 45W Dostępny opcjonalny zasilacz umożliwiający szybkie naładowanie baterii w czasie 90 min do 90% jej pojemności (Fast Charging). |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER dla Polski. Certyfikat TCO Notebooks 8. |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15 dB (wymagane oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 2,2 kg z baterią Wymiary maks. 380 x 260 x 25 mm |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, typ i pojemność 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB przy wyłączonym notebooku, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - zawierający nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie: a. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość b. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta c. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku d. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny e. Data wydania i wersja BIOS f. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający: datę testu, wynik, identyfikator awarii 8. BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza co najmniej: 1x HDMI, 2x USB 3.1, w tym 1x tzw. dosilone do ładowania zewnętrznych urządzeń nawet przy wyłączonym notebooku, 1x USB 3.1 typu C z opcją ładowania i obsługa DisplayPort 1.2, RJ-45, 1x złącze słuchawkowe stereo/złącze mikrofonowe (COMBO), czytnik kart multimedialnych microSD, czytnik kart kryptograficznych Smart Card, wbudowana kamera w obudowę ekranu komputera i dwa mikrofony, złącze pod dedykowaną stację dokującą, 1x VGA 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 ax wraz z Bluetooth 5 COMBO 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie z wydzieloną z prawej strony strefą klawiszy numerycznych 4. Clickpad. 5. Czytnik linii papilarnych 6. Wbudowany napęd optyczny DVD +/- RW DL. 7. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

NB 9

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność 220 nitów, kontrast 600:1 |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 8800 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | min. 16 GB DDR4, możliwość rozbudowy do 32GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD M.2 NVMe oraz 1TB 2,5” HDD |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1060 punktów. Dodatkowa karta graficzna z własną pamięcią min. 2GB GDDR5 ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5 osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min.: 1900 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane dwa głośniki stereo Wbudowana w obudowę matrycy kamera HD + IR wraz z dwoma mikrofonami |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 45WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 12 godzin. Zasilacz o mocy min. 45W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 27 dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera oraz należy załączyć oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 2,3 kg z baterią Wymiary maks. 365 x 260 x 20 mm |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności, producencie i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: typ, producent, model 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, mikrofonu, karty dźwiękowej, funkcji TurboBoost, wirtualizacji, bluetooth z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający możliwość: - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 4. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Bateria: nr seryjny, napięcie 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, kamery internetowej, modułu wifi, portów USB, karty graficznej, baterii - rejestr przeprowadzonych testów zawierający m.in.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min.: 1x HDMI, 2x USB 3.1, 1x USB 2.0, 1x USB 3.1 gen. 1 Typ-C, RJ-45, 1x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście + złącze mikrofonowe (COMBO audio), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC, wbudowana kamera HD + IR w obudowę ekranu komputera i 2 mikrofony. 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 ac 2x2 wraz z Bluetooth 5 COMBO. 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) wraz z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną odporna na zalanie 4. Clickpad. 5. Czytnik linii papilarnych 6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela |  |

NB 10

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność 1000 nitów, kontrast 2000:1 z wbudowanym, zintegrowanym filtrem prywatyzującym |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7820 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 8GB DDR 4, 2400MHz, możliwość rozbudowy do 32GB DDR4 |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD PCIe NVMe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1060 punktów. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Wbudowane 2W głośniki stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p @ 30 fps wraz z trzema mikrofonami oraz kamera Infra Red |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 50WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 17 godzin. Funkcja szybkiego ładowania umożliwiająca naładowanie baterii do 50% pojemności w czasie do 30 min. Zasilacz o mocy min. 65W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER dla Polski Certyfikat EnergyStar 6.1 |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 14 dB (wymagane oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 1,5 kg z baterią Wymiary maks. 330 x 235 x 20 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - BIOS zawierający nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, - posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Komputer posiadający zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Data wydania i wersja BIOS 5. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający m.in.: datę testu, wynik, identyfikator awarii Komputer wyposażony w zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. Komputer wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS odbywająca się z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego, o którym mowa w wyżej. |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min.: 1x HDMI, 2x. USB 3.1 w tym 1x tzw. dosilony, 1x USB typu C z Thunderbolt, RJ-45, 1x złącze słuchawkowe stereo/mikrofonowe (combo), czytnik kart kryptograficznych Smart Card, wbudowana kamera 720p@30fps w obudowę ekranu komputera z mechaniczną przesłoną zasłaniającą kamerę i trzy mikrofony oraz kamera Infra Red, złącze pod dedykowaną stację dokującą. 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN-AC 802.11a/b/g/n/ac/ax wraz z Bluetooth 5.0 COMBO. 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, podświetlana od dołu z min 2-stopniową regulacją poziomu podświetlenia. 4. Clickpad i pointstick 5. Czytnik linii papilarnych 6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 7. Wbudowany modem LTE/WWAN |  |

NB 11

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność 1000 nitów, kontrast 2000:1 z wbudowanym, zintegrowanym filtrem prywatyzującym |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7820 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 16GB DDR 4, 2400MHz, możliwość rozbudowy do 32GB DDR4 |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD PCIe NVMe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1060 punktów. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Wbudowane 2W głośniki stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p @ 30 fps wraz z trzema mikrofonami oraz kamera Infra Red |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 50WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 17 godzin. Funkcja szybkiego ładowania umożliwiająca naładowanie baterii do 50% pojemności w czasie do 30 min. Zasilacz o mocy min. 65W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER dla Polski Certyfikat EnergyStar 6.1 |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 14 dB (wymagane oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 1,5 kg z baterią Wymiary maks. 330 x 235 x 20 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - BIOS zawierający nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, - posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Komputer posiadający zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Data wydania i wersja BIOS 5. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający m.in.: datę testu, wynik, identyfikator awarii Komputer wyposażony w zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. Komputer wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS odbywająca się z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego, o którym mowa w wyżej. |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min.: 1x HDMI, 2x. USB 3.1 w tym 1x tzw. dosilony, 1x USB typu C z Thunderbolt, RJ-45, 1x złącze słuchawkowe stereo/mikrofonowe (combo), czytnik kart kryptograficznych Smart Card, wbudowana kamera 720p@30fps w obudowę ekranu komputera z mechaniczną przesłoną zasłaniającą kamerę i trzy mikrofony oraz kamera Infra Red, złącze pod dedykowaną stację dokującą. 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN-AC 802.11a/b/g/n/ac/ax wraz z Bluetooth 5.0 COMBO. 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, podświetlana od dołu z min 2-stopniową regulacją poziomu podświetlenia. 4. Clickpad i pointstick 5. Czytnik linii papilarnych 6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 7. Wbudowany modem LTE/WWAN |  |

NB 12

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Tablet z odpinaną klawiaturą (tzw 2w1) i ultracienkim ekranem multi-dotykowym IPS o wielkości 13", ekran zabezpieczony Corning Gorilla Glass 5, rozdzielczość min. 1920x1280 (WUXGA+) i jasność min. 1000 nit, z wbudowaną funkcjonalnością filtra prywatyzującego |  |
| Zastosowanie | Tablet będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7820 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | 8GB LPDDR3 2133MHz |  |
| Parametry pamięci masowej | 256 GB M.2 NVMe SSD |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1060 punktów. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana, wbudowane 2 głośniki stereo. Wbudowane w tablet trzy mikrofony oraz od frontu kamera o rozdzielczości FHD 1080p 5MPix z doświetleniem LED oraz z tyłu obudowy kamera o rozdzielczości FHD 1080p 8MPix Zintegrowana kamera IR współpracująca z Windows Hello |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | Bateria w tablecie min. 47WHr. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min. 10 godzin. Funkcja szybkiego ładowania umożliwiająca naładowanie baterii od 0% do 50% pojemności w czasie do 30 min. Zasilacz o mocy min. 65W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski Certyfikat EnergyStar 6.1 – dla tableta oraz tableta z klawiaturą |  |
| Ergonomia | Głośność całej jednostki/hybrydy mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15dB (załączyć oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga tableta z klawiaturą maks. 1,30 kg Wymiary tableta z klawiaturą maks. 290 x 225 x 175 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - możliwość autoryzacji przy starcie komputera użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - BIOS awierający nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM - posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 3. Zintegrowany w obudowie tableta czytnik linii papilarnych 4. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Data wydania i wersja BIOS 5. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 6. Zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, Możliwość wyłączenia/włączenia: kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urzadzeń przez port USB, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min.: złącze współdzielone słuchawkowe stereo/mikrofonowe (COMBO), czytnik linii papilarnych, złącze dokowania klawiatury, 1x port USB 3.1 Typ-C z ładowaniem i wsparciem dla Display Port, 2x port USB 3.1 Typ-C ze wsparciem dla Thunderbolt, slot na karty microSIM. 2. Klawiatura: clickpad, złącze dokujące z tabletem. 3. Karta sieciowa WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2x2) + Bluetooth 5.0 4. Wbudowany modem WWAN LTE/HSPA z GPS 5. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

NB 13

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem dotykowym 13.3", ekran zabezpieczony Corning Gorilla Glass 5, umożliwiający przekonwertowanie do funkcji tabletu poprzez obrócenie ekranu o 360 stopni. Ekran FHD (1920x1080) w technologii LED IPS matowy (przeciwodblaskowy) o jasności min. 400 nitów, kontrast min. 1500:1, technologia Panel Self Refresh (PSR) |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 8800 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | min. 16 GB 2400 SDRAM, możliwość rozbudowy do 32GB DDR4 |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1060 punktów. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa, wbudowane 2W głośniki stereo Wbudowana w obudowę matrycy kamera HD + IR wraz z trzema mikrofonami |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 4-cell, 53WHr. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 21 godzin. Funkcja szybkiego ładowania umożliwiająca naładowanie baterii do 50% pojemności w czasie do 30 min (+/-10%) Zasilacz o mocy min. 65W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER dla Polski Certyfikat EnergyStar 6.1 |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15 dB (załączyć oświadczenie producenta komputera). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 1,4 kg z baterią Wymiary maks. 310 x 220 x 17 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - przy starcie komputera możliwość autoryzacji użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - nieulotna informacja z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Data wydania i wersja BIOS 5. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 6. Zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. 7. BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego, o którym mowa w wyżej. |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min.: HDMI, 2x USB 3.1 w tym 1 tzw.: dosilone, 2x USB 3.1 typu C z Thunderbolt, złącze słuchawkowe stereo/mikrofonowe (combo), czytnik kart kryptograficznych Smart Card, wbudowana kamera 720p@30fps w obudowę ekranu komputera z mechaniczną przesłoną zasłaniającą kamerę i trzy mikrofony, kamera Infra Red 2. WLAN-AC 802.11a/b/g/n/ac/ax wraz z Bluetooth 5.0 COMBO 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, podświetlana od dołu z min. 2-stopniową regulacją poziomu podświetlenia. Klawiatura samoczynnie deaktywująca się podczas pracy na komputerze w trybie tabletu. 4. Touchpad/Clickpad. Pointstick 5. Czytnik linii papilarnych 6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 7. Wbudowany czujnik światła otoczenia |  |

NB 14

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu zaawansowana mobilna stacja robocza z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność min. 250 nitów, kontrast min. 600:1 |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany jako zaawansowana stacja graficzna dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 9650 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | min. 16 GB 2666MHz DDR4, możliwość rozbudowy do 128GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB NVMe, dodatkowy wolny slot na dysk M.2 oraz 2,5” SATA |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1350 punktów. Dedykowana grafika z własną pamięcią GDDR5 min. 4GB ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, Shader Model 5.0, OpenGL 4.4, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min.: 6800 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, zgodna z HD audio, wbudowane głośniki stereo min 2W, wbudowane w obudowę matrycy dwa mikrofony wraz z kamerą o rozdzielczości 720p HD (1280x720@30fps) |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 4-cell, 90WHr, czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta komputera do min. 17,5 godzin Zasilacz o mocy min. 150W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski Certyfikat EnergyStar 7.1 |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 25dB (załączyć oświadczenia producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 2,7 kg Wymiary maks. 380 x 270 x 26 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - przy starcie komputera możliwość autoryzacji użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - nieulotna informacja z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Data wydania i wersja BIOS 5. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii. |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urzadzeń przez port USB, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min.: HDMI 2.0, 2x USB typu C z Thunderbolt, 3x USB 3.1 w tym 1 umożliwiająca ładowanie podłączonych do portu USB urządzeń nawet przy wyłączonym notebooku, złącze audio COMBO słuchawkowo/mikrofonowe, RJ-45, czytnik kart multimedialnych SD, czytnik Smart Card. 2. Możliwość montażu min. 3 dysków. Zintegrowany kontroler RAID. 3. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax (ilość anten: 2x2), 4. Klawiatura podświetlana (układ US-QWERTY)., Touchpad/Clickpad 5. Wbudowany moduł Bluetooth 5.0 6. Wbudowany czytnik linii papilarnych |  |

NB 15

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem dotykowym 14", ekran zabezpieczony Corning Gorilla Glass 5 z możliwością przekonwertowania do funkcji tabletu poprzez obrócenie ekranu o 360 stopni. Rozdzielczość ekranu FHD (1920x1080), ekran w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność min. 1000 nitów, kontrast min. 2000:1, wbudowana w ekran technologia filtra prywatyzującego oraz Panel Self Refresh (PSR) |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 8800 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | min. 16 GB 2400 SDRAM |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1060 punktów. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa, wbudowane 4 szt. głośników stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera FHD 1080p @ 30 fps wraz z trzema mikrofonami |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 4-cell, 56WHr. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 18 godzin. Funkcja szybkiego ładowania umożliwiająca naładowanie baterii do 50% pojemności w czasie do 30 min (+/-10%) Zasilacz o mocy min. 65W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski Certyfikat EnergyStar 6.1 |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 18 dB (załączyć oświadczenie producenta komputera). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 1,4 kg z baterią Wymiary maks. 325 x 215 x 17 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - przy starcie komputera możliwość autoryzacji użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - nieulotna informacja z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Data wydania i wersja BIOS 5. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min. HDMI, 2x USB 3.1 w tym 1 szt. tzw.: dosilona, 2x USB C z Thunderbolt, złącze słuchawkowe stereo/mikrofonowe (combo) 2. WLAN-AC 802.11a/b/g/n/ac/ax wraz z Bluetooth 5.0 COMBO. 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, podświetlana od dołu z min 2-stopniową regulacją poziomu podświetlenia. Klawiatura deaktywowująca się podczas pracy na komputerze w trybie tabletu. 4. Touchpad/Clickpad 5. Modem LTE/WWAN 6. Wbudowany w komputer czujnik przyśpieszenia, magnetometr, żyroskop, czujnik Halla 7. Dedykowane aktywne piórko |  |

NB 16

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem dotykowym 14", ekran zabezpieczony Corning Gorilla Glass 5 z możliwością przekonwertowania do funkcji tabletu poprzez obrócenie ekranu o 360 stopni. Rozdzielczość ekranu UHD (3840x2160) HDR w technologii LED IPS o jasności min. 550 nitów, kontrast min. 1050:1, technologia Panel Self Refresh (PSR) |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 8800 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | min. 16 GB 2400 SDRAM |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1060 punktów. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa, wbudowane 4 szt. głośników stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera FHD 1080p @ 30 fps wraz z trzema mikrofonami |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 4-cell, 56WHr. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 18 godzin. Funkcja szybkiego ładowania umożliwiająca naładowanie baterii do 50% pojemności w czasie do 30 min (+/-10%) Zasilacz o mocy min. 65W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski Certyfikat EnergyStar 6.1 |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 18 dB (załączyć oświadczenie producenta komputera). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 1,4 kg z baterią Wymiary maks. 325 x 215 x 17 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - przy starcie komputera możliwość autoryzacji użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - nieulotna informacja z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Data wydania i wersja BIOS 5. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min. HDMI, 2x USB 3.1 w tym 1 szt. tzw.: dosilona, 2x USB C z Thunderbolt, złącze słuchawkowe stereo/mikrofonowe (combo) 2. WLAN-AC 802.11a/b/g/n/ac/ax wraz z Bluetooth 5.0 COMBO. 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, podświetlana od dołu z min 2-stopniową regulacją poziomu podświetlenia. Klawiatura deaktywowująca się podczas pracy na komputerze w trybie tabletu. 4. Touchpad/Clickpad 5. Modem LTE/WWAN 6. Wbudowany w komputer czujnik przyśpieszenia, magnetometr, żyroskop, czujnik Halla 7. Dedykowane aktywne piórko |  |

NB 17

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu zaawansowana mobilna stacja robocza z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność min. 400 nitów, kontrast min. 600:1 z wbudowanym czujnikiem oświetlenia |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany jako zaawansowana stacja graficzna dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 13000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | min. 16 GB 2666MHz DDR4, możliwość rozbudowy do 128GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB NVMe, dodatkowy wolny slot na dysk M.2 oraz 2,5” SATA |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1350 punktów. Dedykowana grafika z własną pamięcią GDDR5 min. 4GB ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, Shader Model 5.0, OpenGL 4.4, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min.: 7550 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, zgodna z HD audio, wbudowane głośniki stereo min 2W, wbudowane w obudowę matrycy dwa mikrofony wraz z kamerą IR o rozdzielczości 1080p FHD (1920x1080@30fps) |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 4-cell, 90WHr, czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta komputera do min. 17,5 godzin Zasilacz o mocy min. 150W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski Certyfikat EnergyStar 7.1 |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 25dB (załączyć oświadczenia producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 2,7 kg Wymiary maks. 380 x 270 x 26 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - przy starcie komputera możliwość autoryzacji użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - nieulotna informacja z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Data wydania i wersja BIOS 5. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii. |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urzadzeń przez port USB, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min.: HDMI 2.0, 2x USB typu C z Thunderbolt, 3x USB 3.1 w tym 1 umożliwiająca ładowanie podłączonych do portu USB urządzeń nawet przy wyłączonym notebooku, złącze audio COMBO słuchawkowo/mikrofonowe, RJ-45, czytnik kart multimedialnych SD, czytnik Smart Card. 2. Możliwość montażu min. 3 dysków. Zintegrowany kontroler RAID. 3. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax (ilość anten: 2x2), 4. Klawiatura podświetlana (układ US-QWERTY)., Touchpad/Clickpad 5. Wbudowany moduł Bluetooth 5.0 6. Wbudowany czytnik linii papilarnych |  |

NB 18

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 17.3" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii IPS LED przeciwodblaskowy, jasność min. 300 nitów, kontrast min. 800:1 z czujnikiem oświetlenia |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany jako zaawansowana mobilna stacja graficzna dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min. 13000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | min. 32 GB DDR4 2666MHz, możliwości rozbudowy do 128 GB |  |
| Parametry pamięci masowej | min. 512 GB SSD PCIe NVMe, możliwość zainstalowania 4 dysków |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1350 punktów. Dodatkowa karta graficzna z własną pamięcią GDDR6 min. 6 GB ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, Shader Model 5.0, OpenGL 4.4osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min.: 9900 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo zgodna z HD audio, wbudowane głośniki stereo min 2W, wbudowane w obudowę matrycy trzy mikrofony wraz z kamerą IR o rozdzielczości 1080p FHD (1920x1080@30fps) |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 6-cell, 95WHr, czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 17 godzin Zasilacz o mocy min. 200W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski Certyfikat EnergyStar 7.1 |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 26dB (załączyć oświadczenia producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 3,2 kg Wymiary maks. 420 x 290 x 34 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - przy starcie komputera możliwość autoryzacji użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - zawiera nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 7. Zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. 8. BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego, o którym mowa w wyżej. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min.: Mini DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, 2x Thunderbolt 3.0 (ze wsparciem dla Display Port 1.4, USB 3.1 Gen2, urządzeń PCIe Gen3), 3x USB 3.1 w tym 1 szt dosilona, RJ-45, złącze audio COMBO słuchawkowo/mikrofonowe, czytnik kart multimedialnych SD/SDXC, czytnik Smart Card. 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax (ilość anten: 2x2) 3. Klawiatura podświetlana typu „spill-resistant” (układ US-QWERTY) z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych. Touchpad/Clickpad. Poinstick 4 Wbudowany czytnik linii papilarnych 5. Wbudowany czytnik NFC |  |

NB 19

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu zaawansowana mobilna stacja robocza z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność min. 250 nitów, kontrast min. 600:1 |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany jako zaawansowana stacja graficzna dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 17500 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | min. 32 GB 2666MHz DDR4, możliwość rozbudowy do 128GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB NVMe, dodatkowy wolny slot na dysk M.2 oraz 2,5” SATA |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1350 punktów. Dedykowana grafika z własną pamięcią GDDR5 min. 4GB ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, Shader Model 5.0, OpenGL 4.4, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min.: 7550 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, zgodna z HD audio, wbudowane głośniki stereo min 2W, wbudowane w obudowę matrycy dwa mikrofony wraz z kamerą IR o rozdzielczości 1080p FHD (1920x1080@30fps) |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 4-cell, 90WHr, czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta komputera do min. 17,5 godzin Zasilacz o mocy min. 150W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski Certyfikat EnergyStar 7.1 |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 25dB (załączyć oświadczenia producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 2,7 kg Wymiary maks. 380 x 270 x 26 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - przy starcie komputera możliwość autoryzacji użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - nieulotna informacja z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Data wydania i wersja BIOS 5. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii. |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urzadzeń przez port USB, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min.: HDMI 2.0, 2x USB typu C z Thunderbolt, 3x USB 3.1 w tym 1 umożliwiająca ładowanie podłączonych do portu USB urządzeń nawet przy wyłączonym notebooku, złącze audio COMBO słuchawkowo/mikrofonowe, RJ-45, czytnik kart multimedialnych SD, czytnik Smart Card. 2. Możliwość montażu min. 3 dysków. Zintegrowany kontroler RAID. 3. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax (ilość anten: 2x2), 4. Klawiatura podświetlana (układ US-QWERTY)., Touchpad/Clickpad 5. Wbudowany moduł Bluetooth 5.0 6. Wbudowany czytnik linii papilarnych 7. NFC |  |

NB 20

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 17.3" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii IPS LED przeciwodblaskowy, jasność min. 300 nitów, kontrast min. 800:1 z czujnikiem oświetlenia |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany jako zaawansowana mobilna stacja graficzna dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min. 17500 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | min. 32 GB DDR4 2666MHz, możliwości rozbudowy do 128 GB |  |
| Parametry pamięci masowej | min. 512 GB SSD PCIe NVMe, możliwość zainstalowania 4 dysków |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1350 punktów. Dodatkowa karta graficzna z własną pamięcią GDDR6 min. 8 GB ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, Shader Model 5.0, OpenGL 4.4osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min.: 13000 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo zgodna z HD audio, wbudowane głośniki stereo min 2W, wbudowane w obudowę matrycy trzy mikrofony wraz z kamerą IR o rozdzielczości 1080p FHD (1920x1080@30fps) |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 6-cell, 95WHr, czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 17 godzin Zasilacz o mocy min. 200W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski Certyfikat EnergyStar 7.1 |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 26dB (załączyć oświadczenia producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 3,2 kg Wymiary maks. 420 x 290 x 34 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - przy starcie komputera możliwość autoryzacji użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - zawiera nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 7. Zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. 8. BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego, o którym mowa w wyżej. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min.: Mini DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, 2x Thunderbolt 3.0 (ze wsparciem dla Display Port 1.4, USB 3.1 Gen2, urządzeń PCIe Gen3), 3x USB 3.1 w tym 1 szt dosilona, RJ-45, złącze audio COMBO słuchawkowo/mikrofonowe, czytnik kart multimedialnych SD/SDXC, czytnik Smart Card. 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax (ilość anten: 2x2) 3. Klawiatura podświetlana typu „spill-resistant” (układ US-QWERTY) z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych. Touchpad/Clickpad. Poinstick 4 Wbudowany czytnik linii papilarnych 5. Wbudowany czytnik NFC |  |

CZĘŚĆ NR 2
URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE

Urządzenia wielofunkcyjne DAW 1

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Funkcje | drukarka, kopiarka, skaner |  |
| Komunikacja | USB 2.0, WiFi |  |
| Kopiowanie | rozdzielczość min. 600x300 dpi, prędkość min. do 6 str/min mono i do min. 3 str./min kolor, rozmiar 25%-400% |  |
| Drukowanie | do min. 7 str/min (mono) / do 5 str/min (kolor), rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor) |  |
| Skanowanie | do 1200 dpi |  |
| Obsługa papieru | do A4, podajnik do 60 arkuszy, taca odbiorcza do 25 arkuszy |  |

Urządzenia wielofunkcyjne DAW 2

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Funkcje | drukarka, kopiarka, skaner |  |
| Obsługa papieru | A4, podajnik do min.100 arkuszy, taca odbiorcza do 50 arkuszy |  |
| Kartridże | 4 oddzielne kartridże o wydajności min. 2400 str. czarny oraz 1300 str. kolory |  |
| Komunikacja | USB 2.0, WiFi IEEE 802.11b/g/n |  |
| Drukowanie | mono min. 11 str./min., kolor min. 6 str./min. wg normy ISO 24734, rozdzielczość min. 600x600 dpi |  |
| Skanowanie | do min. 1200x2400 dpi |  |
| Kopiowanie | do min. 4 str/min (mono) / 2 str/min (kolor), do 1200x1200 dpi, rozmiar 25%-400% |  |

Urządzenia wielofunkcyjne DAW 3

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Funkcje | drukarka, kopiarka, skaner |  |
| Obsługa papieru | A4, podajnik do min. 150 arkuszy, taca odbiorcza do 50 arkuszy, ADF na min. 20 arkuszy |  |
| Kartridże | system stałego zasilania tuszem, wydajność tuszy do min. 5000 stron |  |
| Komunikacja | USB 2.0, WiFi IEEE 802.11b/g/n |  |
| Drukowanie | mono min. 12 str./min., kolor min. 10 str./min. wg normy ISO 24734, rozdzielczość do 6000x1200 dpi |  |
| Skanowanie | do min. 1200x2400 dpi |  |
| Kopiowanie | do min. 6 str/min (mono/kolor) do min. 1200x1200 dpi |  |

Urządzenia wielofunkcyjne DAW 4

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Funkcje | drukarka, kopiarka, skaner, faks |  |
| Druk dwustronny | automatyczny |  |
| Podajnik papieru | min, 250 arkuszy |  |
| Podajnik dokumentów | min. 50 arkuszy |  |
| Komunikacja | USB 2.0, WiFi (IEEE 802.11b/g/n), Ethernet |  |
| Rozdzielczość druku | min. 1200x1200 |  |
| Wydajność tuszy | min. 3000 str. mono / 1500 str. kolor |  |
| Prędkość druku | min. (mono/kolor) 30/25 str./min |  |
| Obsługiwane formaty | min. A3, A4, A5, A6, B5,DL |  |
| Taca odbiorcza | min. 50 arkuszy |  |

Urządzenia wielofunkcyjne DLMW 1

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Funkcje | drukarka, kopiarka, skaner |  |
| Maksymalne obciążenie miesięczne | do min. 10000 stron |  |
| Prędkość druku | do min. 32 str/min., czas wydruku pierwszej strony poniżej 10 sek. |  |
| Podajnik papieru | standardowy na min. 250 arkuszy, podajnik ręczny na formaty: A6-A4, 60-163 g/m2 |  |
| Wbudowana pamięć | min. 64MB |  |
| Druk dwustronny | automatyczny |  |
| Komunikacja | WiFi (IEEE 802.11b/g/n), USB |  |
| Dodatki | Kabel USB |  |

Urządzenia wielofunkcyjne DLMW 2

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Funkcje | drukarka, kopiarka, skaner |  |
| Prędkość druku | do min. 40 str/min., czas wydruku pierwszej strony poniżej 8 sek. |  |
| Rozdzielczość druku | do min. 1200 x1200 dpi |  |
| Podajnik papieru | standardowy na min. 250 arkuszy, podajnik ręczny o pojemności min. 50 arkuszy, na formaty: A6-A4, 60-199 g/m2, Podajnik dokumentów ADF |  |
| Wbudowana pamięć | min. 256MB |  |
| Procesor | min. 800MHz |  |
| Druk dwustronny | automatyczny |  |
| Komunikacja | USB, Ethernet |  |
| Materiały eksploatacyjne | Toner startowy na min. 2000 stron, dostępne tonery na min. 8000 stron |  |

Urządzenia wielofunkcyjne DLMW 3

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Funkcje | drukarka, kopiarka, skaner |  |
| Prędkość druku | do min. 20 str/min. |  |
| Rozdzielczość druku | do min. 600 x 600 dpi |  |
| Podajnik papieru | min. 150 arkuszy, formaty: A6-A4, 30-120 g/m2 |  |
| Wbudowana pamięć | min. 64 MB |  |
| Procesor | min. 500 MHz |  |
| Komunikacja | USB, WiFi |  |
| Materiały eksploatacyjne | Fabrycznie zainstalowany czarny, oryginalny bęben obrazowy o okresie eksploatacji 20 000 stron, zawierający zapas tonera na 5000 stron. Tonery uzupełniające, dosypywane do bębna, na min. 2500 stron. |  |

Urządzenia wielofunkcyjne DLMW 4

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Funkcje | drukarka, kopiarka, skaner, faks |  |
| Prędkość druku | do min. 40 str/min., czas wydruku pierwszej strony poniżej 8 sek. |  |
| Rozdzielczość druku | do min. 1200 x1200 dpi |  |
| Podajnik papieru | standardowy na min. 250 arkuszy, podajnik ręczny o pojemności min. 50 arkuszy, na formaty: A6-A4, 60-199 g/m2, Podajnik dokumentów ADF |  |
| Wbudowana pamięć | min. 256MB |  |
| Procesor | min. 800MHz |  |
| Druk dwustronny | automatyczny |  |
| Skanowanie dwustronne | automatyczne z podajnika ADF |  |
| Komunikacja | USB, Ethernet, WiFi |  |
| Materiały eksploatacyjne | Toner startowy na min. 2000 stron, dostępne tonery na min. 8000 stron |  |

Urządzenia wielofunkcyjne DLKW 1

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Funkcje | drukarka, kopiarka, skaner |  |
| Prędkość druku | do min. 18 str/min. mono i do min. 18 str/min. kolor |  |
| Rozdzielczość druku | do min. 600 x 600 dpi |  |
| Podajnik papieru | standardowy na min. 250 arkuszy, podajnik dokumentów ADF na min. 50 arkuszy |  |
| Wbudowana pamięć | min. 512 MB |  |
| Procesor | min. 800 MHz |  |
| Druk dwustronny | automatyczny |  |
| Komunikacja | USB, Ethernet, WiFi |  |

Urządzenia wielofunkcyjne DLKW 2

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Funkcje | drukarka, kopiarka, skaner |  |
| Prędkość druku | do min. 30 str/min. mono i do min. 30 str/min. kolor |  |
| Maksymalne obciążenie miesięczne | 40000 stron |  |
| Rozdzielczość druku | 2400 x 600 dpi |  |
| Podajnik papieru | standardowy na min. 250 arkuszy, podajnik dokumentów ADF na min. 50 arkuszy, podajnik uniwersalny na 50 arkuszy |  |
| Wbudowana pamięć | min. 512 MB |  |
| Procesor | min. 800 MHz |  |
| Druk dwustronny | automatyczny |  |
| Komunikacja | Gigabit Ethernet 10/100/1000, WiFi (IEEE 802.11b/g/n), USB |  |

Urządzenia wielofunkcyjne DLKW 3

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Funkcje | drukarka, kopiarka, skaner, faks |  |
| Prędkość druku | do min. 30 str/min. mono i do min. 30 str/min. kolor |  |
| Duplex | automatyczne drukowanie, skanowanie i kopiowanie dwustronne |  |
| Wbudowana pamięć | min. 512 MB |  |
| Procesor | min. 800 MHz |  |
| Maksymalne obciążenie miesięczne | 40000 stron |  |
| Podajnik papieru | standardowy na min. 250 arkuszy, podajnik dokumentów ADF na min. 50 arkuszy, podajnik uniwersalny na 50 arkuszy |  |
| Wyświetlacz | dotykowy, kolorowy |  |
| Komunikacja | Ethernet, WiFi (IEEE 802.11b/g/n), USB |  |

Urządzenia wielofunkcyjne DLKW 4

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Funkcje | drukarka, kopiarka, skaner, faks |  |
| Prędkość druku | do min. 30 str/min. mono i do min. 30 str/min. kolor |  |
| Duplex | automatyczne drukowanie, skanowanie i kopiowanie dwustronne |  |
| Wbudowana pamięć | min. 512 MB |  |
| Procesor | min. 800 MHz |  |
| Maksymalne obciążenie miesięczne | do min. 60000 stron |  |
| Podajnik papieru | standardowy na min. 250 arkuszy, podajnik dokumentów ADF na min. 50 arkuszy, podajnik uniwersalny na 50 arkuszy |  |
| Szybkość skanowania dwustronnego | min. 20 stron/min. w kolorze |  |
| Wyświetlacz | dotykowy, kolorowy |  |
| Komunikacja | Ethernet, WiFi (IEEE 802.11b/g/n), USB |  |

Urządzenia wielofunkcyjne DLKW 5

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Funkcje | drukarka, kopiarka, skaner, faks |  |
| Prędkość druku | do min. 30 str/min. mono i do min. 30 str/min. kolor |  |
| Duplex | automatyczne drukowanie, skanowanie i kopiowanie dwustronne |  |
| Wbudowana pamięć | min. 1GB |  |
| Procesor | min. 800 MHz |  |
| Maksymalne obciążenie miesięczne | do min. 80000 stron |  |
| Podajnik papieru | standardowy na min. 250 arkuszy, podajnik dokumentów ADF na min. 80 arkuszy, podajnik uniwersalny na 50 arkuszy |  |
| Szybkość skanowania dwustronnego | min. 100 stron/min. w kolorze |  |
| Wyświetlacz | dotykowy, kolorowy |  |
| Komunikacja | Ethernet 10/100/1000, WiFi (IEEE 802.11b/g/n), USB, NFC |  |

Urządzenia wielofunkcyjne DLKW 6

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Funkcje | drukarka, kopiarka, skaner |  |
| Prędkość druku | do min. 38 str/min. mono i do min. 38 str/min. kolor |  |
| Maksymalne obciążenie miesięczne | min. 80000 stron |  |
| Rozdzielczość druku | min. 600 x 600 dpi |  |
| Podajnik papieru | standardowy na min. 500 arkuszy, podajnik ręczny na min. 100 arkuszy, podajnik dokumentów ADF |  |
| Wbudowana pamięć | min. 1 GB |  |
| Procesor | min. 1,2 GHz |  |
| Druk dwustronny | automatyczny |  |
| Komunikacja | USB, Ethernet |  |
| Panel sterowania | kolorowy, dotykowy panel sterujący, min. 8” |  |
| Kopiowanie | Do 600 x 600 dpi (skaner płaski), 600 x 450 dpi (automatyczny podajnik dokumentów), automatyczne kopiowanie dwustronne |  |
| Skanowanie | Do 43 obrazów/min (w czerni), do 38 obrazów/min (w kolorze), automatyczne skanowanie dwustronne Skan do formatów: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A |  |
| Wbudowany dysk twardy | Standardowy, wbudowany dysk twardy minimum 320 GB; Szyfrowanie sprzętowe AES 256; Funkcje bezpiecznego usuwania danych |  |

Wszystkie notebooki muszą być dostarczone z dopasowaną do rozmiaru torbą oraz myszką bezprzewodową zapewniającą żywotność baterii do 12 miesięcy wg dokumentacji producenta, z nano odbiornikiem, zasilaną 1 baterią AA. Wszystkie drukarki muszą być dostarczone z kablem USB o długości min. 1,8 metra.

dnia

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# Text boxes

pieczęć Wykonawcy

pieczęć wykonawcy