ZAŁĄCZNIK NR 4

Opis minimalnych parametrów wymaganych i oferowanych.

Należy podać opis każdej pozycji w kolumnie „Opis oferowanych parametrów technicznych z podaniem typu, producenta i modelu”, dokładnie wskazując oferowany typ, model oraz producenta danego podzespołu. Brak ww. informacji bądź określenie „zgodne”, „spełnia” itp.  spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania oprogramowania Microsoft Office,  zakupionego przez Zamawiającego w ramach programu licencyjnego Academic Select, wykazanego w protokole odbioru sprzętu i oprogramowania. Oprogramowanie to nie jest przedmiotem zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest również do dostarczenia odpowiednich kabli niezbędnych do podłączenia zamawianego sprzętu do infrastruktury użytkownika (dotyczy kabli do 3 m długości).

Zamawiający w oparciu o art. 29 ust 3 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) wskazał w załączniku nr 4, znak towarowy firm jako wzorzec funkcjonalno-jakościowy przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że Zamawiający  dopuszcza złożenie ofert dla sprzętu komputerowego o parametrach nie gorszych oraz oprogramowania o parametrach nie gorszych lub równoważnych, a jednocześnie spełniających wymagania  określone w załączniku nr 4 SIWZ, a zaoferowany sprzęt 
i oprogramowanie będzie w pełni i poprawnie funkcjonowało z systemami sieciowymi, aplikacyjnymi i operacyjnymi.

Wszystkie wartości określone w tabelach należy traktować jako minimalne.

Część 1

NOTEBOOKI:

NB 1

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min. 220 nitów, kontrast min. 300:1 |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 3480 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 8GB DDR4 2133, możliwość rozbudowy do 16GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD NVMe PCIe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 930 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane 2 głośniki (stereo), wbudowany w obudowę matrycy mikrofon wraz z kamerą |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 41WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 12 godzin Zasilacz o mocy min. 45W |  |
| Wymagania dotyczące systemu operacyjnego | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski. |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 25dB (wymagane oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 1.80 kg z baterią Wymiary maks: 380 x 250 x 23 mm |  |
| BIOS | BIOS zgodny z UEFI. 1. Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS 2. Modelu procesora, prędkości procesora, 3. Informacji o ilości pamięci RAM 4. Informacji o dacie produkcji komputera. 5. Informacji o: numerze seryjnym, ID płyty głównej. 6. Informacji o preinstalowanym systemie operacyjnym. 7. Informacji o baterii: numer seryjny oraz data produkcji. 2. Możliwość wyłączenia/włączenia: wirtualizacji, z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 3. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 4. Ustawienia hasła Administratora oraz Power-On bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | FW TPM 2.0 Złącze typu Kensington Lock |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza co najmniej: 1x HDMI 1.4, 2x USB 3.1, 1x USB 2.0, RJ-45, 1x złącze słuchawkowo/mikrofonowe (COMBO), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n/AC + Bluetooth 4.2 (COMBO) 3. Klawiatura (układ US QWERTY) z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych 4. touchpad 5. Napęd optyczny DVD +/- RW. 6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

NB 2

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min. 220 nitów, kontrast min. 300:1 |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7820 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 8GB DDR4-2400, możliwość rozbudowy do 16GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD NVMe PCIe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1060 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane 2 głośniki (stereo), wbudowany w obudowę matrycy mikrofon wraz z kamerą |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 41WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 12 godzin Zasilacz o mocy min. 45W |  |
| Wymagania dotyczące systemu operacyjnego | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski. |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 25dB (wymagane oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 1.80 kg z baterią Wymiary maks. 380 x 250 x 23 mm |  |
| BIOS | BIOS zgodny z UEFI. 1. Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS 2. Modelu procesora, prędkości procesora, 3. Informacji o ilości pamięci RAM 4. Informacji o dacie produkcji komputera. 5. Informacji o: numerze seryjnym, ID płyty głównej. 6. Informacji o preinstalowanym systemie operacyjnym. 7. Informacji o baterii: numer seryjny oraz data produkcji. 2. Możliwość wyłączenia/włączenia: wirtualizacji, z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 3. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 4. Ustawienia hasła Administratora oraz Power-On bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | FW TPM 2.0 Złącze typu Kensington Lock |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza co najmniej: 1x HDMI 1.4, 2x USB 3.1, 1x USB 2.0, RJ-45, 1x złącze słuchawkowo/mikrofonowe (COMBO), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n/AC + Bluetooth 4.2 (COMBO) 3. Klawiatura (układ US QWERTY) z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych 4. touchpad 5. Napęd optyczny DVD +/- RW. 6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

NB 3

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min. 220 nitów, kontrast min. 300:1 |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7820 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 8GB DDR4-2400, możliwość rozbudowy do 16GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD NVMe PCIe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1060 punktów. Dodatkowa karta graficzna z własną pamięcią min. 2GB GDDR5 ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5 osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min.: 1580 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane 2 głośniki (stereo), wbudowany w obudowę matrycy mikrofon wraz z kamerą HD |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 41WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 12 godzin Zasilacz o mocy min. 45W |  |
| Wymagania dotyczące systemu operacyjnego | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski. |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 25dB (wymagane oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 1.80 kg z baterią Wymiary maks. 380 x 250 x 23 mm |  |
| BIOS | BIOS zgodny z UEFI. 1. Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS 2. Modelu procesora, prędkości procesora, 3. Informacji o ilości pamięci RAM 4. Informacji o dacie produkcji komputera. 5. Informacji o: numerze seryjnym, ID płyty głównej. 6. Informacji o preinstalowanym systemie operacyjnym. 7. Informacji o baterii: numer seryjny oraz data produkcji. 2. Możliwość wyłączenia/włączenia: wirtualizacji, z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 3. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 4. Ustawienia hasła Administratora oraz Power-On bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | FW TPM 2.0 Złącze typu Kensington Lock |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza co najmniej: 1x HDMI 1.4, 2x USB 3.1, 1x USB 2.0, RJ-45, 1x złącze słuchawkowo/mikrofonowe (COMBO), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n/AC + Bluetooth 4.2 (COMBO) 3. Klawiatura (układ US QWERTY) z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych 4. touchpad 5. Napęd optyczny DVD +/- RW. 6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

NB 4

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 13,3” o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min. 220 nitów, kontrast min. 600:1, Kąt otwarcia min. 180 stopni |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7820 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 8GB 2400 MHz DDR4, możliwość rozbudowy do 32GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD NVMe PCIe, możliwość instalacji dodatkowego dysku 2,5” SATA |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1060 punktów. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane dwa głośniki stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera HD + IR wraz z mikrofonem |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 45WHr, Li-Ion, Long-Life. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 13 godzin Zasilacz o mocy min. 45W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski. |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB (wymagane oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 1,60 kg z baterią Wymiary maks 310 x 235 x 18 mm |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności, producencie i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: typ, producent, model 5. Informacji o napędzie optycznym: model (jeśli jest zainstalowany napęd optyczny) 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, mikrofonu, karty dźwiękowej, funkcji TurboBoost, wirtualizacji, bluetooth z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. Złącze typu Kensington Lock 2. BIOS posiadający możliwość: - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 3. zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie: a. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość b. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta c. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku d. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny – jeśli jest zainstalowany e. Bateria: nr seryjny, napięcie f. Data wydania i wersja BIOS g. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów, a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, kamery internetowej, modułu wifi, portów USB, karty graficznej, baterii - rejestr przeprowadzonych testów zawierający datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza co najmniej: 1x HDMI, 2x USB 3.1, 1x USB 3.1 Typ-C, RJ-45, 1x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście + złącze mikrofonowe (COMBO audio), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC. 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 ac 2x2 wraz z Bluetooth 5.0 COMBO. 3. Klawiatura odporna na zalanie (układ US -QWERTY) 4. Clickpad. 5. Czytnik linii papilarnych Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

NB 5

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność min. 250 nitów. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7820 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 8 GB 2400MHz DDR4, możliwość rozbudowy do 64 GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD NVMe PCIe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1060 punktów. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane głośniki stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p @ 30 fps z mechaniczną przesłoną zasłaniającą kamerę, dwa mikrofony wbudowane w obudowę matrycy |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 48WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do. min 15 godzin. Zasilacz o mocy min. 45W Dostępny opcjonalny zasilacz umożliwiający szybkie naładowanie baterii w czasie 90 min. do 90% jej pojemności (Fast Charging). |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER dla Polski. Certyfikat TCO Notebooks 8. |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15 dB (wymagane oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 2,2 kg z baterią Wymiary maks. 380 x 260 x 25 mm |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, typ i pojemność 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB przy wyłączonym notebooku, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - zawierający nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie: a. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość b. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta c. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku d. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny e. Data wydania i wersja BIOS f. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający: datę testu, wynik, identyfikator awarii 8. BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza co najmniej: 1x HDMI, 2x USB 3.1, w tym 1x tzw. dosilone do ładowania zewnętrznych urządzeń nawet przy wyłączonym notebooku, 1x USB 3.1 typu C z opcją ładowania i obsługa DisplayPort 1.2, RJ-45, 1x złącze słuchawkowe stereo/złącze mikrofonowe (COMBO), czytnik kart multimedialnych microSD, czytnik kart kryptograficznych Smart Card, wbudowana kamera w obudowę ekranu komputera i dwa mikrofony, złącze pod dedykowaną stację dokującą, 1x SERIAL PORT 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 ax wraz z Bluetooth 5 COMBO 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie z wydzieloną z prawej strony strefą klawiszy numerycznych 4. Clickpad. 5. Czytnik linii papilarnych 6. Wbudowany napęd optyczny DVD +/- RW DL. 7. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

NB 6

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność min. 250 nitów. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7820 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 16 GB 2400MHz DDR4, możliwość rozbudowy do 64 GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD NVMe PCIe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1060 punktów. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane głośniki stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p @ 30 fps z mechaniczną przesłoną zasłaniającą kamerę, dwa mikrofony wbudowane w obudowę matrycy |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 48WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 15 godzin. Zasilacz o mocy min. 45W Dostępny opcjonalny zasilacz umożliwiający szybkie naładowanie baterii w czasie 90 min. do 90% jej pojemności (Fast Charging). |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER dla Polski. Certyfikat TCO Notebooks 8. |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15 dB (wymagane oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 2,2 kg z baterią Wymiary maks. 380 x 260 x 25 mm |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, typ i pojemność 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB przy wyłączonym notebooku, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - zawierający nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie: a. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość b. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta c. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku d. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny e. Data wydania i wersja BIOS f. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający: datę testu, wynik, identyfikator awarii 8. BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza co najmniej: 1x HDMI, 2x USB 3.1, w tym 1x tzw. dosilone do ładowania zewnętrznych urządzeń nawet przy wyłączonym notebooku, 1x USB 3.1 typu C z opcją ładowania i obsługa DisplayPort 1.2, RJ-45, 1x złącze słuchawkowe stereo/złącze mikrofonowe (COMBO), czytnik kart multimedialnych microSD, czytnik kart kryptograficznych Smart Card, wbudowana kamera w obudowę ekranu komputera i dwa mikrofony, złącze pod dedykowaną stację dokującą, 1x VGA 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 ax wraz z Bluetooth 5 COMBO 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie z wydzieloną z prawej strony strefą klawiszy numerycznych 4. Clickpad. 5. Czytnik linii papilarnych 6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

NB 7

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 13,3" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność min 400 nitów, kontrast min. 1200:1,technologia Panel Self Refresh (PSR) |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7820 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | min. 8GB 2400 SDRAM, możliwość rozbudowy do 32GB DDR4 |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD M.2 PCIe NVMe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1060 punktów. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa, wbudowane 2W głośniki stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p @ 30 fps wraz z trzema mikrofonami |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 50WHr. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min. do 19 godzin. Funkcja szybkiego ładowania umożliwiająca naładowanie baterii do 50% pojemności w czasie do 30 min (+/-10%) Zasilacz o mocy min. 65W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER dla Polski Certyfikat EnergyStar 6.1 |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15 dB (załączyć oświadczenie producenta komputera). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 1,4 kg z baterią Wymiary maks. 315 x 230 x 18 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - przy starcie komputera możliwość autoryzacji użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - nieulotna informacja z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Data wydania i wersja BIOS 5. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 6. Zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. 7. BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego, o którym mowa w wyżej. |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min.: 1x HDMI, 2x. USB 3.1 w tym 1 tzw.: dosilone,1x USB typu C z Thunderbolt, RJ-45, złącze słuchawkowe stereo/mikrofonowe (combo), czytnik kart kryptograficznych Smart Card, wbudowana kamera z mechaniczną przesłoną zasłaniającą kamerę i trzy mikrofony, złącze pod dedykowaną stację dokującą. 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN-AC 802.11a/b/g/n/ac/ax wraz z Bluetooth 5.0 COMBO, 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, podświetlana od dołu z min. 2-stopniową regulacją poziomu podświetlenia, 4. Clickpad, Pointstick 5. Czytnik linii papilarnych 6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

NB 8

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność min. 250 nitów. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 8800 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 16 GB 2400MHz DDR4, możliwość rozbudowy do 64 GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD NVMe PCIe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1060 punktów. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane głośniki stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p @ 30 fps z mechaniczną przesłoną zasłaniającą kamerę, dwa mikrofony wbudowane w obudowę matrycy |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 48WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 15 godzin. Zasilacz o mocy min. 45W Dostępny opcjonalny zasilacz umożliwiający szybkie naładowanie baterii w czasie 90 min do 90% jej pojemności (Fast Charging). |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER dla Polski. Certyfikat TCO Notebooks 8. |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15 dB (wymagane oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 2,2 kg z baterią Wymiary maks. 380 x 260 x 25 mm |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, typ i pojemność 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB przy wyłączonym notebooku, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - zawierający nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie: a. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość b. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta c. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku d. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny e. Data wydania i wersja BIOS f. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający: datę testu, wynik, identyfikator awarii 8. BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza co najmniej: 1x HDMI, 2x USB 3.1, w tym 1x tzw. dosilone do ładowania zewnętrznych urządzeń nawet przy wyłączonym notebooku, 1x USB 3.1 typu C z opcją ładowania i obsługa DisplayPort 1.2, RJ-45, 1x złącze słuchawkowe stereo/złącze mikrofonowe (COMBO), czytnik kart multimedialnych microSD, czytnik kart kryptograficznych Smart Card, wbudowana kamera w obudowę ekranu komputera i dwa mikrofony, złącze pod dedykowaną stację dokującą, 1x VGA 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 ax wraz z Bluetooth 5 COMBO 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie z wydzieloną z prawej strony strefą klawiszy numerycznych 4. Clickpad. 5. Czytnik linii papilarnych 6. Wbudowany napęd optyczny DVD +/- RW DL. 7. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

NB 9

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność 220 nitów, kontrast 600:1 |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 8800 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | min. 16 GB DDR4, możliwość rozbudowy do 32GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD M.2 NVMe oraz 1TB 2,5” HDD |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1060 punktów. Dodatkowa karta graficzna z własną pamięcią min. 2GB GDDR5 ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5 osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min.: 1900 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane dwa głośniki stereo Wbudowana w obudowę matrycy kamera HD + IR wraz z dwoma mikrofonami |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 45WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 12 godzin. Zasilacz o mocy min. 45W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 27 dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera oraz należy załączyć oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 2,3 kg z baterią Wymiary maks. 365 x 260 x 20 mm |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności, producencie i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: typ, producent, model 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, mikrofonu, karty dźwiękowej, funkcji TurboBoost, wirtualizacji, bluetooth z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający możliwość: - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 4. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Bateria: nr seryjny, napięcie 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, kamery internetowej, modułu wifi, portów USB, karty graficznej, baterii - rejestr przeprowadzonych testów zawierający m.in.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min.: 1x HDMI, 2x USB 3.1, 1x USB 2.0, 1x USB 3.1 gen. 1 Typ-C, RJ-45, 1x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście + złącze mikrofonowe (COMBO audio), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC, wbudowana kamera HD + IR w obudowę ekranu komputera i 2 mikrofony. 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 ac 2x2 wraz z Bluetooth 5 COMBO. 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) wraz z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną odporna na zalanie 4. Clickpad. 5. Czytnik linii papilarnych 6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela |  |

NB 10

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność 1000 nitów, kontrast 2000:1 z wbudowanym, zintegrowanym filtrem prywatyzującym |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7820 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 8GB DDR 4, 2400MHz, możliwość rozbudowy do 32GB DDR4 |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD PCIe NVMe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1060 punktów. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Wbudowane 2W głośniki stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p @ 30 fps wraz z trzema mikrofonami oraz kamera Infra Red |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 50WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 17 godzin. Funkcja szybkiego ładowania umożliwiająca naładowanie baterii do 50% pojemności w czasie do 30 min. Zasilacz o mocy min. 65W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER dla Polski Certyfikat EnergyStar 6.1 |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 14 dB (wymagane oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 1,5 kg z baterią Wymiary maks. 330 x 235 x 20 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - BIOS zawierający nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, - posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Komputer posiadający zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Data wydania i wersja BIOS 5. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający m.in.: datę testu, wynik, identyfikator awarii Komputer wyposażony w zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. Komputer wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS odbywająca się z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego, o którym mowa w wyżej. |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min.: 1x HDMI, 2x. USB 3.1 w tym 1x tzw. dosilony, 1x USB typu C z Thunderbolt, RJ-45, 1x złącze słuchawkowe stereo/mikrofonowe (combo), czytnik kart kryptograficznych Smart Card, wbudowana kamera 720p@30fps w obudowę ekranu komputera z mechaniczną przesłoną zasłaniającą kamerę i trzy mikrofony oraz kamera Infra Red, złącze pod dedykowaną stację dokującą. 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN-AC 802.11a/b/g/n/ac/ax wraz z Bluetooth 5.0 COMBO. 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, podświetlana od dołu z min 2-stopniową regulacją poziomu podświetlenia. 4. Clickpad i pointstick 5. Czytnik linii papilarnych 6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 7. Wbudowany modem LTE/WWAN |  |

NB 11

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność 1000 nitów, kontrast 2000:1 z wbudowanym, zintegrowanym filtrem prywatyzującym |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7820 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 16GB DDR 4, 2400MHz, możliwość rozbudowy do 32GB DDR4 |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD PCIe NVMe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1060 punktów. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Wbudowane 2W głośniki stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p @ 30 fps wraz z trzema mikrofonami oraz kamera Infra Red |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 50WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 17 godzin. Funkcja szybkiego ładowania umożliwiająca naładowanie baterii do 50% pojemności w czasie do 30 min. Zasilacz o mocy min. 65W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER dla Polski Certyfikat EnergyStar 6.1 |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 14 dB (wymagane oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 1,5 kg z baterią Wymiary maks. 330 x 235 x 20 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - BIOS zawierający nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, - posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Komputer posiadający zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Data wydania i wersja BIOS 5. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający m.in.: datę testu, wynik, identyfikator awarii Komputer wyposażony w zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. Komputer wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS odbywająca się z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego, o którym mowa w wyżej. |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min.: 1x HDMI, 2x. USB 3.1 w tym 1x tzw. dosilony, 1x USB typu C z Thunderbolt, RJ-45, 1x złącze słuchawkowe stereo/mikrofonowe (combo), czytnik kart kryptograficznych Smart Card, wbudowana kamera 720p@30fps w obudowę ekranu komputera z mechaniczną przesłoną zasłaniającą kamerę i trzy mikrofony oraz kamera Infra Red, złącze pod dedykowaną stację dokującą. 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN-AC 802.11a/b/g/n/ac/ax wraz z Bluetooth 5.0 COMBO. 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, podświetlana od dołu z min 2-stopniową regulacją poziomu podświetlenia. 4. Clickpad i pointstick 5. Czytnik linii papilarnych 6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 7. Wbudowany modem LTE/WWAN |  |

NB 12

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Tablet z odpinaną klawiaturą (tzw 2w1) i ultracienkim ekranem multi-dotykowym IPS o wielkości 13", ekran zabezpieczony Corning Gorilla Glass 5, rozdzielczość min. 1920x1280 (WUXGA+) i jasność min. 1000 nit, z wbudowaną funkcjonalnością filtra prywatyzującego |  |
| Zastosowanie | Tablet będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7820 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | 8GB LPDDR3 2133MHz |  |
| Parametry pamięci masowej | 256 GB M.2 NVMe SSD |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1060 punktów. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana, wbudowane 2 głośniki stereo. Wbudowane w tablet trzy mikrofony oraz od frontu kamera o rozdzielczości FHD 1080p 5MPix z doświetleniem LED oraz z tyłu obudowy kamera o rozdzielczości FHD 1080p 8MPix Zintegrowana kamera IR współpracująca z Windows Hello |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | Bateria w tablecie min. 47WHr. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min. 10 godzin. Funkcja szybkiego ładowania umożliwiająca naładowanie baterii od 0% do 50% pojemności w czasie do 30 min. Zasilacz o mocy min. 65W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski Certyfikat EnergyStar 6.1 – dla tableta oraz tableta z klawiaturą |  |
| Ergonomia | Głośność całej jednostki/hybrydy mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15dB (załączyć oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga tableta z klawiaturą maks. 1,30 kg Wymiary tableta z klawiaturą maks. 290 x 225 x 175 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - możliwość autoryzacji przy starcie komputera użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - BIOS awierający nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM - posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 3. Zintegrowany w obudowie tableta czytnik linii papilarnych 4. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Data wydania i wersja BIOS 5. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 6. Zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, Możliwość wyłączenia/włączenia: kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urzadzeń przez port USB, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min.: złącze współdzielone słuchawkowe stereo/mikrofonowe (COMBO), czytnik linii papilarnych, złącze dokowania klawiatury, 1x port USB 3.1 Typ-C z ładowaniem i wsparciem dla Display Port, 2x port USB 3.1 Typ-C ze wsparciem dla Thunderbolt, slot na karty microSIM. 2. Klawiatura: clickpad, złącze dokujące z tabletem. 3. Karta sieciowa WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2x2) + Bluetooth 5.0 4. Wbudowany modem WWAN LTE/HSPA z GPS 5. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

NB 13

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem dotykowym 13.3", ekran zabezpieczony Corning Gorilla Glass 5, umożliwiający przekonwertowanie do funkcji tabletu poprzez obrócenie ekranu o 360 stopni. Ekran FHD (1920x1080) w technologii LED IPS matowy (przeciwodblaskowy) o jasności min. 400 nitów, kontrast min. 1500:1, technologia Panel Self Refresh (PSR) |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 8800 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | min. 16 GB 2400 SDRAM, możliwość rozbudowy do 32GB DDR4 |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1060 punktów. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa, wbudowane 2W głośniki stereo Wbudowana w obudowę matrycy kamera HD + IR wraz z trzema mikrofonami |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 4-cell, 53WHr. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 21 godzin. Funkcja szybkiego ładowania umożliwiająca naładowanie baterii do 50% pojemności w czasie do 30 min (+/-10%) Zasilacz o mocy min. 65W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER dla Polski Certyfikat EnergyStar 6.1 |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15 dB (załączyć oświadczenie producenta komputera). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 1,4 kg z baterią Wymiary maks. 310 x 220 x 17 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - przy starcie komputera możliwość autoryzacji użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - nieulotna informacja z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Data wydania i wersja BIOS 5. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 6. Zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. 7. BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego, o którym mowa w wyżej. |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min.: HDMI, 2x USB 3.1 w tym 1 tzw.: dosilone, 2x USB 3.1 typu C z Thunderbolt, złącze słuchawkowe stereo/mikrofonowe (combo), czytnik kart kryptograficznych Smart Card, wbudowana kamera 720p@30fps w obudowę ekranu komputera z mechaniczną przesłoną zasłaniającą kamerę i trzy mikrofony, kamera Infra Red 2. WLAN-AC 802.11a/b/g/n/ac/ax wraz z Bluetooth 5.0 COMBO 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, podświetlana od dołu z min. 2-stopniową regulacją poziomu podświetlenia. Klawiatura samoczynnie deaktywująca się podczas pracy na komputerze w trybie tabletu. 4. Touchpad/Clickpad. Pointstick 5. Czytnik linii papilarnych 6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 7. Wbudowany czujnik światła otoczenia |  |

NB 14

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu zaawansowana mobilna stacja robocza z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność min. 250 nitów, kontrast min. 600:1 |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany jako zaawansowana stacja graficzna dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 9650 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | min. 16 GB 2666MHz DDR4, możliwość rozbudowy do 128GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB NVMe, dodatkowy wolny slot na dysk M.2 oraz 2,5” SATA |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1350 punktów. Dedykowana grafika z własną pamięcią GDDR5 min. 4GB ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, Shader Model 5.0, OpenGL 4.4, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min.: 6800 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, zgodna z HD audio, wbudowane głośniki stereo min 2W, wbudowane w obudowę matrycy dwa mikrofony wraz z kamerą o rozdzielczości 720p HD (1280x720@30fps) |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 4-cell, 90WHr, czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta komputera do min. 17,5 godzin Zasilacz o mocy min. 150W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski Certyfikat EnergyStar 7.1 |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 25dB (załączyć oświadczenia producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 2,7 kg Wymiary maks. 380 x 270 x 26 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - przy starcie komputera możliwość autoryzacji użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - nieulotna informacja z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Data wydania i wersja BIOS 5. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii. |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urzadzeń przez port USB, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min.: HDMI 2.0, 2x USB typu C z Thunderbolt, 3x USB 3.1 w tym 1 umożliwiająca ładowanie podłączonych do portu USB urządzeń nawet przy wyłączonym notebooku, złącze audio COMBO słuchawkowo/mikrofonowe, RJ-45, czytnik kart multimedialnych SD, czytnik Smart Card. 2. Możliwość montażu min. 3 dysków. Zintegrowany kontroler RAID. 3. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax (ilość anten: 2x2), 4. Klawiatura podświetlana (układ US-QWERTY)., Touchpad/Clickpad 5. Wbudowany moduł Bluetooth 5.0 6. Wbudowany czytnik linii papilarnych |  |

NB 15

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem dotykowym 14", ekran zabezpieczony Corning Gorilla Glass 5 z możliwością przekonwertowania do funkcji tabletu poprzez obrócenie ekranu o 360 stopni. Rozdzielczość ekranu FHD (1920x1080), ekran w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność min. 1000 nitów, kontrast min. 2000:1, wbudowana w ekran technologia filtra prywatyzującego oraz Panel Self Refresh (PSR) |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 8800 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | min. 16 GB 2400 SDRAM |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1060 punktów. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa, wbudowane 4 szt. głośników stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera FHD 1080p @ 30 fps wraz z trzema mikrofonami |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 4-cell, 56WHr. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 18 godzin. Funkcja szybkiego ładowania umożliwiająca naładowanie baterii do 50% pojemności w czasie do 30 min (+/-10%) Zasilacz o mocy min. 65W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski Certyfikat EnergyStar 6.1 |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 18 dB (załączyć oświadczenie producenta komputera). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 1,4 kg z baterią Wymiary maks. 325 x 215 x 17 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - przy starcie komputera możliwość autoryzacji użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - nieulotna informacja z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Data wydania i wersja BIOS 5. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min. HDMI, 2x USB 3.1 w tym 1 szt. tzw.: dosilona, 2x USB C z Thunderbolt, złącze słuchawkowe stereo/mikrofonowe (combo) 2. WLAN-AC 802.11a/b/g/n/ac/ax wraz z Bluetooth 5.0 COMBO. 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, podświetlana od dołu z min 2-stopniową regulacją poziomu podświetlenia. Klawiatura deaktywowująca się podczas pracy na komputerze w trybie tabletu. 4. Touchpad/Clickpad 5. Modem LTE/WWAN 6. Wbudowany w komputer czujnik przyśpieszenia, magnetometr, żyroskop, czujnik Halla 7. Dedykowane aktywne piórko |  |

NB 16

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem dotykowym 14", ekran zabezpieczony Corning Gorilla Glass 5 z możliwością przekonwertowania do funkcji tabletu poprzez obrócenie ekranu o 360 stopni. Rozdzielczość ekranu UHD (3840x2160) HDR w technologii LED IPS o jasności min. 550 nitów, kontrast min. 1050:1, technologia Panel Self Refresh (PSR) |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 8800 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | min. 16 GB 2400 SDRAM |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1060 punktów. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa, wbudowane 4 szt. głośników stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera FHD 1080p @ 30 fps wraz z trzema mikrofonami |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 4-cell, 56WHr. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 18 godzin. Funkcja szybkiego ładowania umożliwiająca naładowanie baterii do 50% pojemności w czasie do 30 min (+/-10%) Zasilacz o mocy min. 65W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski Certyfikat EnergyStar 6.1 |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 18 dB (załączyć oświadczenie producenta komputera). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 1,4 kg z baterią Wymiary maks. 325 x 215 x 17 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - przy starcie komputera możliwość autoryzacji użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - nieulotna informacja z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Data wydania i wersja BIOS 5. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min. HDMI, 2x USB 3.1 w tym 1 szt. tzw.: dosilona, 2x USB C z Thunderbolt, złącze słuchawkowe stereo/mikrofonowe (combo) 2. WLAN-AC 802.11a/b/g/n/ac/ax wraz z Bluetooth 5.0 COMBO. 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, podświetlana od dołu z min 2-stopniową regulacją poziomu podświetlenia. Klawiatura deaktywowująca się podczas pracy na komputerze w trybie tabletu. 4. Touchpad/Clickpad 5. Modem LTE/WWAN 6. Wbudowany w komputer czujnik przyśpieszenia, magnetometr, żyroskop, czujnik Halla 7. Dedykowane aktywne piórko |  |

NB 17

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu zaawansowana mobilna stacja robocza z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność min. 400 nitów, kontrast min. 600:1 z wbudowanym czujnikiem oświetlenia |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany jako zaawansowana stacja graficzna dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 13000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | min. 16 GB 2666MHz DDR4, możliwość rozbudowy do 128GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB NVMe, dodatkowy wolny slot na dysk M.2 oraz 2,5” SATA |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1350 punktów. Dedykowana grafika z własną pamięcią GDDR5 min. 4GB ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, Shader Model 5.0, OpenGL 4.4, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min.: 7550 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, zgodna z HD audio, wbudowane głośniki stereo min 2W, wbudowane w obudowę matrycy dwa mikrofony wraz z kamerą IR o rozdzielczości 1080p FHD (1920x1080@30fps) |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 4-cell, 90WHr, czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta komputera do min. 17,5 godzin Zasilacz o mocy min. 150W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski Certyfikat EnergyStar 7.1 |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 25dB (załączyć oświadczenia producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 2,7 kg Wymiary maks. 380 x 270 x 26 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - przy starcie komputera możliwość autoryzacji użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - nieulotna informacja z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Data wydania i wersja BIOS 5. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii. |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urzadzeń przez port USB, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min.: HDMI 2.0, 2x USB typu C z Thunderbolt, 3x USB 3.1 w tym 1 umożliwiająca ładowanie podłączonych do portu USB urządzeń nawet przy wyłączonym notebooku, złącze audio COMBO słuchawkowo/mikrofonowe, RJ-45, czytnik kart multimedialnych SD, czytnik Smart Card. 2. Możliwość montażu min. 3 dysków. Zintegrowany kontroler RAID. 3. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax (ilość anten: 2x2), 4. Klawiatura podświetlana (układ US-QWERTY)., Touchpad/Clickpad 5. Wbudowany moduł Bluetooth 5.0 6. Wbudowany czytnik linii papilarnych |  |

NB 18

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 17.3" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii IPS LED przeciwodblaskowy, jasność min. 300 nitów, kontrast min. 800:1 z czujnikiem oświetlenia |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany jako zaawansowana mobilna stacja graficzna dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min. 13000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | min. 32 GB DDR4 2666MHz, możliwości rozbudowy do 128 GB |  |
| Parametry pamięci masowej | min. 512 GB SSD PCIe NVMe, możliwość zainstalowania 4 dysków |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1350 punktów. Dodatkowa karta graficzna z własną pamięcią GDDR6 min. 6 GB ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, Shader Model 5.0, OpenGL 4.4osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min.: 9900 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo zgodna z HD audio, wbudowane głośniki stereo min 2W, wbudowane w obudowę matrycy trzy mikrofony wraz z kamerą IR o rozdzielczości 1080p FHD (1920x1080@30fps) |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 6-cell, 95WHr, czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 17 godzin Zasilacz o mocy min. 200W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski Certyfikat EnergyStar 7.1 |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 26dB (załączyć oświadczenia producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 3,2 kg Wymiary maks. 420 x 290 x 34 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - przy starcie komputera możliwość autoryzacji użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - zawiera nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 7. Zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. 8. BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego, o którym mowa w wyżej. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min.: Mini DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, 2x Thunderbolt 3.0 (ze wsparciem dla Display Port 1.4, USB 3.1 Gen2, urządzeń PCIe Gen3), 3x USB 3.1 w tym 1 szt dosilona, RJ-45, złącze audio COMBO słuchawkowo/mikrofonowe, czytnik kart multimedialnych SD/SDXC, czytnik Smart Card. 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax (ilość anten: 2x2) 3. Klawiatura podświetlana typu „spill-resistant” (układ US-QWERTY) z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych. Touchpad/Clickpad. Poinstick 4 Wbudowany czytnik linii papilarnych 5. Wbudowany czytnik NFC |  |

NB 19

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu zaawansowana mobilna stacja robocza z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność min. 250 nitów, kontrast min. 600:1 |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany jako zaawansowana stacja graficzna dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 17500 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | min. 32 GB 2666MHz DDR4, możliwość rozbudowy do 128GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB NVMe, dodatkowy wolny slot na dysk M.2 oraz 2,5” SATA |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1350 punktów. Dedykowana grafika z własną pamięcią GDDR5 min. 4GB ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, Shader Model 5.0, OpenGL 4.4, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min.: 7550 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, zgodna z HD audio, wbudowane głośniki stereo min 2W, wbudowane w obudowę matrycy dwa mikrofony wraz z kamerą IR o rozdzielczości 1080p FHD (1920x1080@30fps) |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 4-cell, 90WHr, czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta komputera do min. 17,5 godzin Zasilacz o mocy min. 150W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski Certyfikat EnergyStar 7.1 |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 25dB (załączyć oświadczenia producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 2,7 kg Wymiary maks. 380 x 270 x 26 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - przy starcie komputera możliwość autoryzacji użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - nieulotna informacja z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Data wydania i wersja BIOS 5. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii. |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urzadzeń przez port USB, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min.: HDMI 2.0, 2x USB typu C z Thunderbolt, 3x USB 3.1 w tym 1 umożliwiająca ładowanie podłączonych do portu USB urządzeń nawet przy wyłączonym notebooku, złącze audio COMBO słuchawkowo/mikrofonowe, RJ-45, czytnik kart multimedialnych SD, czytnik Smart Card. 2. Możliwość montażu min. 3 dysków. Zintegrowany kontroler RAID. 3. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax (ilość anten: 2x2), 4. Klawiatura podświetlana (układ US-QWERTY)., Touchpad/Clickpad 5. Wbudowany moduł Bluetooth 5.0 6. Wbudowany czytnik linii papilarnych 7. NFC |  |

NB 20

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 17.3" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii IPS LED przeciwodblaskowy, jasność min. 300 nitów, kontrast min. 800:1 z czujnikiem oświetlenia |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany jako zaawansowana mobilna stacja graficzna dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min. 17500 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | min. 32 GB DDR4 2666MHz, możliwości rozbudowy do 128 GB |  |
| Parametry pamięci masowej | min. 512 GB SSD PCIe NVMe, możliwość zainstalowania 4 dysków |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1350 punktów. Dodatkowa karta graficzna z własną pamięcią GDDR6 min. 8 GB ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, Shader Model 5.0, OpenGL 4.4osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min.: 13000 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo zgodna z HD audio, wbudowane głośniki stereo min 2W, wbudowane w obudowę matrycy trzy mikrofony wraz z kamerą IR o rozdzielczości 1080p FHD (1920x1080@30fps) |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 6-cell, 95WHr, czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 17 godzin Zasilacz o mocy min. 200W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski Certyfikat EnergyStar 7.1 |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 26dB (załączyć oświadczenia producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 3,2 kg Wymiary maks. 420 x 290 x 34 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - przy starcie komputera możliwość autoryzacji użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - zawiera nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 7. Zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. 8. BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego, o którym mowa w wyżej. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min.: Mini DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, 2x Thunderbolt 3.0 (ze wsparciem dla Display Port 1.4, USB 3.1 Gen2, urządzeń PCIe Gen3), 3x USB 3.1 w tym 1 szt dosilona, RJ-45, złącze audio COMBO słuchawkowo/mikrofonowe, czytnik kart multimedialnych SD/SDXC, czytnik Smart Card. 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax (ilość anten: 2x2) 3. Klawiatura podświetlana typu „spill-resistant” (układ US-QWERTY) z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych. Touchpad/Clickpad. Poinstick 4 Wbudowany czytnik linii papilarnych 5. Wbudowany czytnik NFC |  |

Wszystkie notebooki muszą być dostarczone z dopasowaną do rozmiaru torbą oraz myszką bezprzewodową zapewniającą żywotność baterii do 12 miesięcy wg dokumentacji producenta, z nano odbiornikiem, zasilaną 1 baterią AA.

Część 2

Komputery stacjonarne

Zestaw komputerowy ZK 1

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer stacjonarny. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 5000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | Min. 4GB 2666 MHz możliwość rozbudowy do min 32GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 500 GB SATA III 7200 obr./min. |  |
| Grafika | Ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4 oraz osiągająca w teście Average G3D Mark wynik minimum 700 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik o mocy 2W |  |
| Obudowa | Obudowa typu Small Form Factor lub Microtower o maksymalnej sumie wymiarów 70 cm posiadająca min. 1 szt półki zew 5,25” na napęd optyczny typu SLIM i 1 wewn. na montaż dysku 3,5”. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) Zasilacz o mocy max 180W z aktywnym PFC i sprawności min 85% |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS 2. Modelu procesora, prędkości procesora, 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB, poszczególnych slotów SATA z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów M.2 i SATA - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia umożliwiająca zdalną aktualizację ustawień BIOS, bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt VGA i 1 szt HDMI lub Displayport - min. 8 x USB w tym min: 2 porty USB 3.0 z przodu obudowy i 2 porty USB 3.0 z tyłu obudowy - port sieciowy RJ-45, - porty audio COMBO – z przodu obudowy - port liniowy audio stereo - wejście i wyjście z tyłu obudowy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) Płyta główna wyposażona w: - 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM 2666MHz - sloty: SATA, - slot M.2 dla karty WiFi 1 x PCIe x16 1 x PCIe x1 Klawiatura w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min. dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka DVD +/-RW x16 SuperMulti |  |

Zestaw komputerowy ZK 2

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer stacjonarny. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7900 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | Min. 8GB 2666 MHz możliwość rozbudowy do min 32GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 500 GB SATA III 7200 obr./min. |  |
| Grafika | Ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4 oraz osiągająca w teście Average G3D Mark wynik minimum 1100 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik o mocy 2W |  |
| Obudowa | Obudowa typu microtower o maksymalnej sumie wymiarów 80 cm posiadająca min. 1 szt półki zew 5,25” na napęd optyczny typu SLIM i 2 wewnętrzne miejsca na montaż dysków 3,5”. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) Zasilacz o mocy max 180W z aktywnym PFC i sprawności min 85% |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS 2. Modelu procesora, prędkości procesora, 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB, poszczególnych slotów SATA z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów M.2 i SATA - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia umożliwiająca zdalną aktualizację ustawień BIOS, bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt VGA i 1 szt HDMI lub Displayport - min. 8 x USB w tym min: 2 porty USB 3.1 z przodu obudowy i 2 porty USB 3.1 z tyłu obudowy - port sieciowy RJ-45, - porty audio COMBO – z przodu obudowy - port liniowy audio stereo - wejście i wyjście z tyłu obudowy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) Płyta główna wyposażona w: - 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM 2666MHz - sloty: 3 x SATA, - slot M.2 dla karty WiFi - slot M.2 dla dysku SSD 1 x PCIe x16 1 x PCIe x1 Klawiatura w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min. dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD +/-RW x16 SuperMulti |  |

Zestaw komputerowy ZK 3

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer stacjonarny. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7900 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | Min. 16GB 2666 MHz możliwość rozbudowy do min 32GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD M.2 |  |
| Grafika | Ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4 oraz osiągająca w teście Average G3D Mark wynik minimum 1100 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik o mocy 2W |  |
| Obudowa | Obudowa typu microtower o maksymalnej sumie wymiarów 80 cm posiadająca min. 1 szt półki zew 5,25” na napęd optyczny typu SLIM i 2 wewnętrzne miejsca na montaż dysków 3,5”. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) Zasilacz o mocy max 180W z aktywnym PFC i sprawności min 85% |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS 2. Modelu procesora, prędkości procesora, 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB, poszczególnych slotów SATA z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów M.2 i SATA - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia umożliwiająca zdalną aktualizację ustawień BIOS, bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt VGA i 1 szt HDMI lub Displayport - min. 8 x USB w tym min: 2 porty USB 3.1 z przodu obudowy i 2 porty USB 3.1 z tyłu obudowy - port sieciowy RJ-45, - porty audio COMBO – z przodu obudowy - port liniowy audio stereo - wejście i wyjście z tyłu obudowy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) Płyta główna wyposażona w: - 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM 2666MHz - sloty: 3 x SATA, - slot M.2 dla karty WiFi - slot M.2 dla dysku SSD 1 x PCIe x16 1 x PCIe x1 Klawiatura w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min. dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD +/-RW x16 SuperMulti |  |

Zestaw komputerowy ZK 4

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer stacjonarny. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 12400 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | Min. 8GB 2666 MHz, możliwość rozbudowy do min 64GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD M.2 PCIe |  |
| Grafika | Ze wsparciem dla DirectX 12.1, OpenGL 4.5, Open CL 1.2 oraz dla rozdzielczości 3840x2160@60Hz oraz osiągająca w teście Average G3D Mark wynik minimum 1150 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik 2W |  |
| Obudowa | Obudowa typu MT z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, o maksymalnej sumie wymiarów 80 cm posiadająca min.: 1 zewnętrzną półkę 5,25” dla napędu optycznego typu SLIM oraz min 2 wewnętrzne półki: 1 szt 3,5” oraz 1 szt 3,5”/2,5” dla dysku twardego. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi oraz dawać możliwość instalacji drugiego dysku twardego. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: awarię procesora, uszkodzenie kontrolera Video uszkodzenie pamięci RAM uszkodzenie zasilacza Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko na kłódkę) Zasilacz o mocy max 180W z aktywnym PFC i sprawności min 87% dla 100% |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 5. Informacji o napędzie optycznym: model, 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, serial portu, portów USB (przód, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia umożliwiająca zdalną aktualizację ustawień BIOS, bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt VGA i 1 szt DisplayPort lub HDMI - min. 8 szt USB w tym: 2 porty USB 3.1 z przodu 6 portów USB z tyłu w tym min 2 szt USB 3.1 - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe z tyłu obudowy; z przodu port audio COMBO Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL Płyta główna z chipsetem min serii 300, wyposażona w: - 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM 2666MHz - sloty: 1 szt PCIe x16, 1 szt PCIe x1 - 1 złącze M.2 PCIe x1 dla modułu WiFi - 3 złącza SATA w tym min 1 szt SATA III - 1 złącze M.2 dla dysku SSD Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8 |  |

Zestaw komputerowy ZK 5

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer stacjonarny. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 12400 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | Min. 16GB 2666 MHz, możliwość rozbudowy do min 64GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD M.2 PCIe |  |
| Grafika | Ze wsparciem dla DirectX 12.1, OpenGL 4.5, Open CL 1.2 oraz dla rozdzielczości 3840x2160@60Hz oraz osiągająca w teście Average G3D Mark wynik minimum 1150 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik 2W |  |
| Obudowa | Obudowa typu MT z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, o maksymalnej sumie wymiarów 80 cm posiadająca min.: 1 zewnętrzną półkę 5,25” dla napędu optycznego typu SLIM oraz min 2 wewnętrzne półki: 1 szt 3,5” oraz 1 szt 3,5”/2,5” dla dysku twardego. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi oraz dawać możliwość instalacji drugiego dysku twardego. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: awarię procesora, uszkodzenie kontrolera Video uszkodzenie pamięci RAM uszkodzenie zasilacza Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko na kłódkę) Zasilacz o mocy max 180W z aktywnym PFC i sprawności min 87% dla 100% |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 5. Informacji o napędzie optycznym: model, 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, serial portu, portów USB (przód, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia umożliwiająca zdalną aktualizację ustawień BIOS, bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt VGA i 1 szt DisplayPort lub HDMI - min. 8 szt USB w tym: 2 porty USB 3.1 z przodu 6 portów USB z tyłu w tym min 2 szt USB 3.1 - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe z tyłu obudowy; z przodu port audio COMBO Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL Płyta główna z chipsetem min serii 300, wyposażona w: - 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM 2666MHz - sloty: 1 szt PCIe x16, 1 szt PCIe x1 - 1 złącze M.2 PCIe x1 dla modułu WiFi - 3 złącza SATA w tym min 1 szt SATA III - 1 złącze M.2 dla dysku SSD Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8 |  |

Zestaw komputerowy ZK 6

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer stacjonarny. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 12500 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | 16GB 2666 MHz, możliwość rozbudowy do min 128 GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD PCIe |  |
| Grafika | Ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4 oraz osiągająca w teście Average G3D Mark wynik minimum 1150 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik 2W. |  |
| Obudowa | Obudowa typu MicroTower o maksymalnej sumie wymiarów 80 cm, posiadająca min.: 2 zewnętrzne półki 5,25” w tym dopuszcza się 1 szt typu SLIM dla napędów optycznych, 1 wewnętrzną półkę 3,5” i 2 wewnętrzne półki 2,5” dla dysku twardego. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Obsługa kart rozszerzeń o pełnym profilu. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualno-dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora problemy z BIOS uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej uszkodzenie zasilacza uszkodzenie kontrolera grafiki. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko na kłódkę) Zasilacz o mocy max 250W i sprawności min 90% przy 100% obciążeniu (80 Plus Platinum) |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, serial portu, portów USB (przód, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych i aplikacji zewnetrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) z obsługą z poziomu BIOS 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 5. Czujnik otwarcia obudowy 6. Zaimplementowany i uruchamiany z poziomu BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej, modułu bezprzewodowego - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. - zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 2 szt DisplayPort lub HDMI - min. 10 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: min. 4 porty USB z przodu w tym min.: 2 szt USB 3.1 oraz min. 1 szt USB Typ-C 3.1 6 portów USB z tyłu w tym min 4 szt USB 3.1 - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe z tyłu obudowy. Z przodu złącze COMBO audio. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI, vPro Płyta główna z chipsetem min Q370, wyposażona w: - 4 złącza DIMM z obsługą do 128GB pamięci RAM 2666 MHz - 1 x M.2 PCIe x1-2230 dla WiFi, 1 x M.2 PCIe x4-2280 dla dysku - sloty: 1 szt PCIe x16 Gen 3.0, 1 szt PCIe x16 (x4) Gen 3.0, 1 szt PCIe x1 Gen 3.0 – obsługa kart o pełnym profilu. - min. 4 złącza SATA Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD +/-RW slim |  |

Zestaw komputerowy ZK 7

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer stacjonarny. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 15000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | Min. 8 GB 2666 MHz, możliwość rozbudowy do min 64GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD M.2 |  |
| Grafika | Ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4 oraz osiągająca w teście Average G3D Mark wynik minimum 1150 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik 2W |  |
| Obudowa | Obudowa fabrycznie konwertowalna typu MT z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, o maksymalnej sumie wymiarów 80 cm posiadająca min.: 1 zewnętrzną półkę 5,25” dla napędu optycznego typu SLIM oraz min 2 wewnętrzne półki: 1 szt 3,5” oraz 1 szt 3,5”/2,5” dla dysku twardego. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi oraz dawać możliwość instalacji drugiego dysku twardego. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: awarię procesora, uszkodzenie kontrolera Video uszkodzenie pamięci RAM uszkodzenie zasilacza Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko na kłódkę) Zasilacz o mocy max 310W z aktywnym PFC i sprawności min 87% dla 100% użycia |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 5. Informacji o napędzie optycznym: model, 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, serial portu, portów USB (przód, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia umożliwiająca zdalną aktualizację ustawień BIOS, bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt VGA i 1 szt DisplayPort lub HDMI - min. 8 szt USB w tym: 2 porty USB 3.1 z przodu 6 portów USB z tyłu w tym min 2 szt USB 3.1 - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe z tyłu obudowy; z przodu port audio COMBO Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL Płyta główna z chipsetem min H270, wyposażona w: - 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM 2666MHz - sloty: 1 szt PCIe x16, 1 szt PCIe x1 - 1 złącze M.2 PCIe x1 dla modułu WiFi - 1 złącze M.2 dla dysku SSD - 3 złącza SATA w tym min 1 szt SATA III Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8 |  |

Zestaw komputerowy ZK 8

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer stacjonarny. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 15000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | Min. 8 GB 2666 MHz, możliwość rozbudowy do min 64GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD M.2 oraz min. 2TB SATA III 7200 obr.min |  |
| Grafika | Ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4 oraz osiągająca w teście Average G3D Mark wynik minimum 1150 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik 2W |  |
| Obudowa | Obudowa fabrycznie konwertowalna typu MT z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, o maksymalnej sumie wymiarów 80 cm posiadająca min.: 1 zewnętrzną półkę 5,25” dla napędu optycznego typu SLIM oraz min 2 wewnętrzne półki: 1 szt 3,5” oraz 1 szt 3,5”/2,5” dla dysku twardego. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi oraz dawać możliwość instalacji drugiego dysku twardego. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: awarię procesora, uszkodzenie kontrolera Video uszkodzenie pamięci RAM uszkodzenie zasilacza Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko na kłódkę) Zasilacz o mocy max 310W z aktywnym PFC i sprawności min 87% dla 100% użycia |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 5. Informacji o napędzie optycznym: model, 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, serial portu, portów USB (przód, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia umożliwiająca zdalną aktualizację ustawień BIOS, bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt VGA i 1 szt DisplayPort lub HDMI - min. 8 szt USB w tym: 2 porty USB 3.1 z przodu 6 portów USB z tyłu w tym min 2 szt USB 3.1 - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe z tyłu obudowy; z przodu port audio COMBO Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL Płyta główna z chipsetem min H270, wyposażona w: - 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM 2666MHz - sloty: 1 szt PCIe x16, 1 szt PCIe x1 - 1 złącze M.2 PCIe x1 dla modułu WiFi - 1 złącze M.2 dla dysku SSD - 3 złącza SATA w tym min 1 szt SATA III Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8 |  |

Zestaw komputerowy ZK 9

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer stacjonarny. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 15000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | Min. 16 GB 2666 MHz, możliwość rozbudowy do min 64GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD M.2 oraz min. 2TB SATA III 7200 obr./min. |  |
| Grafika | Ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4 oraz osiągająca w teście Average G3D Mark wynik minimum 1150 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik 2W |  |
| Obudowa | Obudowa fabrycznie konwertowalna typu MT z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, o maksymalnej sumie wymiarów 80 cm posiadająca min.: 1 zewnętrzną półkę 5,25” dla napędu optycznego typu SLIM oraz min 2 wewnętrzne półki: 1 szt 3,5” oraz 1 szt 3,5”/2,5” dla dysku twardego. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi oraz dawać możliwość instalacji drugiego dysku twardego. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: awarię procesora, uszkodzenie kontrolera Video uszkodzenie pamięci RAM uszkodzenie zasilacza Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko na kłódkę) Zasilacz o mocy max 310W z aktywnym PFC i sprawności min 87% dla 100% użycia |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 5. Informacji o napędzie optycznym: model, 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, serial portu, portów USB (przód, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia umożliwiająca zdalną aktualizację ustawień BIOS, bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt VGA i 1 szt DisplayPort z multi-stream - min. 8 szt USB w tym: 2 porty USB 3.1 z przodu 6 portów USB z tyłu w tym min 2 szt USB 3.1 - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe z tyłu obudowy; z przodu port audio COMBO Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL Płyta główna z chipsetem min H270, wyposażona w: - 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM 2666MHz - sloty: 1 szt PCIe x16, 1 szt PCIe x1 - 1 złącze M.2 PCIe x1 dla modułu WiFi - 1 złącze M.2 dla dysku SSD - 3 złącza SATA w tym min 1 szt SATA III Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8 |  |

Zestaw komputerowy ZK 10

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer stacjonarny. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 16200 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | Min. 16 GB 2666 MHz, możliwość rozbudowy do min 128GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD M.2 |  |
| Grafika | Ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4 oraz osiągająca w teście Average G3D Mark wynik minimum 1150 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik 2W |  |
| Obudowa | Obudowa fabrycznie konwertowalna typu Tower o maksymalnej sumie wymiarów 90 cm posiadająca min.: 1 zewnętrzną półkę 5,25” dla napędu optycznego typu SLIM oraz min 3 wewnętrzne półki: 1 szt 2,5” oraz 2 szt 3,5”/2,5” dla dysków twardych. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi oraz dawać możliwość instalacji drugiego dysku twardego. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: awarię procesora, uszkodzenie kontrolera Video uszkodzenie pamięci RAM uszkodzenie zasilacza Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko na kłódkę) Zasilacz o mocy max 250W z aktywnym PFC i sprawności min 93% dla 100% użycia (80 Plus Platinum) |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 5. Informacji o napędzie optycznym: model, 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, serial portu, portów USB (przód, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia umożliwiająca zdalną aktualizację ustawień BIOS, bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. |  |
| Ergonomia | Maksymalnie 23 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta. |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 DisplayPort lub HDMI - min. 10 szt USB w tym: 2 porty USB 3.1 i 1 port USB-C z przodu 6 portów USB z tyłu, w tym min 3 szt USB 3.1 - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL Płyta główna z chipsetem min Q370, wyposażona w: - 4 złącza DIMM z obsługą do 128GB pamięci RAM 2666MHz - sloty: 1 szt PCIe x16, 1 szt PCIe x16 (elektrycznie x4), 2 szt PCIe x1 - 1 złącze M.2 PCIe x1 dla modułu WiFi - 2 złącza M.2 dla dysku SSD - 4 złącza SATA w tym min 1 szt SATA III Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8 |  |

Zestaw komputerowy ZK 11

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer stacjonarny. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 16200 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | Min. 32 GB 2666 MHz, możliwość rozbudowy do min 128GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 2 dyski SSD o pojemności 1TB i 512 GB |  |
| Grafika | Ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4 oraz osiągająca w teście Average G3D Mark wynik minimum 1150 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik 2W |  |
| Obudowa | Obudowa fabrycznie konwertowalna typu Tower o maksymalnej sumie wymiarów 90 cm posiadająca min.: 1 zewnętrzną półkę 5,25” dla napędu optycznego typu SLIM oraz min 3 wewnętrzne półki: 1 szt 2,5” oraz 2 szt 3,5”/2,5” dla dysków twardych. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi oraz dawać możliwość instalacji drugiego dysku twardego. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: awarię procesora, uszkodzenie kontrolera Video uszkodzenie pamięci RAM uszkodzenie zasilacza Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko na kłódkę) Zasilacz o mocy max 250W z aktywnym PFC i sprawności min 93% dla 100% użycia (80 Plus Platinum) |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 5. Informacji o napędzie optycznym: model, 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, serial portu, portów USB (przód, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia umożliwiająca zdalną aktualizację ustawień BIOS, bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. |  |
| Ergonomia | Maksymalnie 23 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta. |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 DisplayPort lub HDMI - min. 10 szt USB w tym: 2 porty USB 3.1 i 1 port USB-C z przodu 6 portów USB z tyłu, w tym min 3 szt USB 3.1 - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL Płyta główna z chipsetem min Q370, wyposażona w: - 4 złącza DIMM z obsługą do 128GB pamięci RAM 2666MHz - sloty: 1 szt PCIe x16, 1 szt PCIe x16 (elektrycznie x4), 2 szt PCIe x1 - 1 złącze M.2 PCIe x1 dla modułu WiFi - 2 złącza M.2 dla dysku SSD - 4 złącza SATA w tym min 1 szt SATA III Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8 |  |

Zestaw komputerowy ZK 12

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer stacjonarny typu All-in-One. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 5000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | Min. 8GB 2133 MHz, możliwość rozbudowy do min 16GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD M.2, |  |
| Grafika | Zintegrowana ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4 oraz osiągająca w teście Average G3D Mark wynik minimum 1050 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowane głośniki stereo. |  |
| Obudowa | Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą IPS min 21,5” o parametrach: - rozdzielczość min 1920 x 1080 - kontrast typowy min 1000:1, - typowa jasność min 250 cd/m2, - matryca antyodblaskowa, - kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni Posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25” SLIM oraz min 1 wewnętrzną półkę 3,5”. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt DisplayPort lub HDMI - min. 4 x USB w tym min. 2 szt USB 3.1 - porty audio: port COMBO audio Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL Karta WiFi a/c Wireless 1x1 Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD +/-RW SLIM |  |

Zestaw komputerowy ZK 13

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer stacjonarny typu All-in-One. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7600 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | Min. 8GB 2133 MHz, możliwość rozbudowy do min 16GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD M.2, |  |
| Grafika | Zintegrowana ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4 oraz osiągająca w teście Average G3D Mark wynik minimum 1050 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowane głośniki stereo. |  |
| Obudowa | Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą IPS min 21,5” o parametrach: - rozdzielczość min 1920 x 1080 - kontrast typowy min 1000:1, - typowa jasność min 250 cd/m2, - matryca antyodblaskowa, - kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni Posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25” SLIM oraz min 1 wewnętrzną półkę 3,5”. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt DisplayPort lub HDMI - min. 4 x USB w tym min. 2 szt USB 3.1 - porty audio: port COMBO audio Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL Karta WiFi a/c Wireless 1x1 Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD +/-RW SLIM |  |

Zestaw komputerowy ZK 14

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer stacjonarny typu All-in-One. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 12500 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | Min. 8GB 2666 MHz, możliwość rozbudowy do min 64GB, minimum 2 sloty SODIMM |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD M.2 |  |
| Grafika | Zintegrowana ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4 oraz osiągająca w teście Average G3D Mark wynik minimum 1150 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | karta dźwiękowa stereo zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa głośniki o mocy 2W. |  |
| Obudowa | Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą IPS min 21,5” o parametrach: - rozdzielczość min 1920x1080 Full HD - kontrast typowy min 1000:1, - typowa jasność min 250 cd/m2, matryca antyodblaskowa - kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni - kąty pochylenia w pionie min -5/+20 stopni (+/- 3 st.) - obrót (SWIVEL) 45 stopni - regulacja wysokości do 110 mm (+/- 3 mm) Posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25” SLIM, min 1 wewnętrzną półkę 2,5” umożliwiającą zamontowanie dysku 2,5” (HDD/SSD/SED) oraz min 1 szt slotu M.2 PCIe x4 dla dysku SSD. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta. Obudowa musi umożliwiać wymianę 2,5” dysku twardego, napędu optycznego oraz pamięci RAM bez użycia narzędzi czy też śrub motylkowych. Wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: awarie procesora uszkodzenie kontrolera Video uszkodzenie pamięci RAM uszkodzenie zasilacza Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) Zasilacz o mocy max: 120W i sprawności min 91% przy 50% obciążeniu zasilacza i 88% przy 100% obciążeniu zasilacza (80 PLUS GOLD) |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 5. Informacji o napędzie optycznym: model, 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, serial portu, portów USB (bok, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość: - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe/M.2 - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington lub kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecną prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Wbudowane porty i złącza: porty wideo: min. 1 szt DisplayPort z opcją multistream i 1 szt. HDMI - min. 5 x USB w tym min 4 szt USB 3.1 oraz 1 port USB-C z opcją szybkiego ładowania zewnętrznych urządzeń - port sieciowy RJ-45, - port combo audio z boku obudowy - kamera internetowa rozdzielczości 1920x1080@30fps z dwoma mikrofonami zintegrowana i chowana w obudowie matrycy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, iAMT. Karta WiFi a/c Wireless 2x2 Dual-Band Minicard z Bluetooth Combo Płyta główna z chipsetem min Q370, wyposażona w: - 2 złącza SODIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM 2666MHz - sloty: 1 szt M.2 PCIe x1 dla WLAN, 1 szt M.2 PCIe x4 dla dysku SSD Klawiatura i mysz bezprzewodowa producenta komputera Nagrywarka SATA DVD +/-RW SLIM |  |

Zestaw komputerowy ZK 15

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer stacjonarny typu All-in-One. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 12500 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | 32 GB DDR4, możliwość rozbudowy do min 64GB, minimum 2 sloty SODIMM |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD M.2 |  |
| Grafika | Zintegrowana ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4 oraz osiągająca w teście Average G3D Mark wynik minimum 1150 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | karta dźwiękowa stereo, zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa głośniki o mocy 2W na każdy kanał. |  |
| Obudowa | Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą IPS min 23,8” o parametrach: - rozdzielczość min 1920x1080 Full HD (16:9) - kontrast typowy min 1000:1, - plamka max 0,2745 - typowa jasność min 250 cd/m2, matryca antyodblaskowa - kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni - kąty pochylenia w pionie min -5/+20 stopni (+/- 3 st) - obrót (SWIVEL) 90 stopni (+/- 1) - regulacja wysokości min. 100 mm (+/- 2 mm) - PIVOT z regulacją wysokości w ustawieniu portretowym min. 50 mm (+/- 2 mm) Posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25” SLIM dla napędu optycznego oraz min 1 wewnętrzną półkę 2,5” umożliwiającą zamontowanie dysków (HDD/SSD/SED). Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta. Obudowa musi umożliwiać wymianę dysku twardego, napędu optycznego oraz pamięci RAM bez użycia narzędzi czy też śrub motylkowych itp. oraz dawać możliwość instalacji dwóch dysków twardych M.2 SSD. Wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualno-dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: awarie procesora uszkodzenie/problemy z układem graficznym uszkodzenie pamięci RAM uszkodzenie zasilacza uszkodzenie BIOS Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) Zasilacz wewnętrzny. |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 5. Informacji o napędzie optycznym: model, 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB (dolne, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urzadzeń przez port USB, poszczególnych slotów SATA i M.2, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika i mikrofou, poszczególnych kamer, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - funkcja przechowywania kopii partycji rozruchowej dysku (MBR/GPT) i automatycznego jej przywrócenia w przypadku jej uszkodzenia w wyniku działania szkodliwego oprogramowania (wirusa) 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2/2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt DisplayPort z opcją multistream oraz 1 szt HDMI - min. 6 x USB 3.1 (w tym 1 szt z ładowaniem urządzeń zewnętrznych) + 1 szt USB 3.1 Typ-C - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście liniowe – COMBO jack - kamera internetowa 2 Mpix o rozdzielczości 1920x1080@30fps z dwoma mikrofonami zintegrowana i chowana w obudowie matrycy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, iAMT Karta WiFi a/c Wireless 2x2 Dual-Band Minicard z Bluetooth Combo Płyta główna z chipsetem min Q370, wyposażona w: - 2 złącza SODIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM 2666MHz - sloty: 1 szt M.2 PCIe x1 dla WLAN, 2 szt M.2 PCIe x4 dla dysków SSD - 2 złącza SATA (1 szt dla napędu optycznego i 1 szt dla dysku 2,5”) Zestaw klawiatura i mysz bezprzewodowa producenta komputera Nagrywarka SATA DVD +/-RW SLIM |  |

Zestaw komputerowy ZK 16

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer stacjonarny typu All-in-One. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 11800 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | 8 GB DDR4, możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum 2 sloty SODIMM |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD TLC M.2 |  |
| Grafika | Zintegrowana ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4 oraz osiągająca w teście Average G3D Mark wynik minimum 1150 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | karta dźwiękowa stereo, zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa głośniki o mocy 2W na każdy kanał. |  |
| Obudowa | Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w podstawie z monitorem z matrycą IPS o przekątnej 27” i parametrach: - rozdzielczość min 3840x2160@60 (4K) (16:9) - kontrast typowy min 1000:1, - jasność typowa 350 cd/m2 - plamka max 0,1554 mm - matryca antyodblaskowa - kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni - liczba wyświetlanych kolorów – 1 miliard Komputer wbudowany w podstawę dla ekranu, wyposażony w min. 1 wewnętrzną półkę 2,5” umożliwiającą zamontowanie dysku 2,5” (HDD/SSD/SED) oraz 1 slot M.2 dla dysku SSD oraz 1 slot M.2 dla modułu WLAN. Obudowa zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, musi umożliwiać wymianę dysku twardego 2,5” oraz pamięci RAM bez użycia narzędzi czy też śrub motylkowych itp. oraz dawać możliwość instalacji 1 szt. dysku M.2 SSD NVMe. Wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualno-dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: problemy z procesorem problemy z układem graficznym problemy z pamięcią RAM problemy z zasilaczem uszkodzenie BIOS Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) Zasilacz wewnętrzny o mocy max 180W i sprawności min 91% przy 50% obciążeniu zasilacza i 88% przy 100% obciążeniu zasilacza |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 5. Informacji o napędzie optycznym: model, 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB (prawe, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów SATA i M.2, wewnętrznych głośników, poszczególnych kamer, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość: - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio; - uruchomienia w BIOS mechanizmu samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działającego automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - funkcja przechowywania kopii partycji rozruchowej dysku (MBR/GPT) i automatycznego jej przywrócenia w przypadku jej uszkodzenia w wyniku działania szkodliwego oprogramowania (wirusa) 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2/2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: a). Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość b). Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa producenta c). Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku d). Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny e). Data wydania i wersja BIOS f). Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 6. Zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. 7. Komputer musi być wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronić Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS musi się odbywać z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego, o którym mowa w punkcie 6. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. - zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Wbudowane w podstawę/bazę porty i złącza: - porty wideo z tyłu podstawy: min. 1 szt. Display Port 1.2 (out), 1 szt. Display Port 1.2 (in) oraz 1 szt. HDMI 2.0a (out) - min. 2 x USB 3.1 Typ A Gen 1, min. 1 x USB 3.1 Typ A Gen 1 (z funkcją szybkiego ładowania urządzeń zewnętrznych), 1 szt. USB 3.1 Typ-C Gen 1 (15W) - port sieciowy RJ-45 - porty audio: wyjście liniowe – COMBO jack 3,5mm - z przodu podstawy dedykowane przyciski do: zmiany głośności, nawiązania i rozłączenia połączenia (wideokonferencji), wyciszenia mikrofonów, wyłączenia kamer internetowych - czytnik linii papilarnych w prawej strony podstawy - podwójna kamera internetowa: przód 480p IR + 2 Mpix RGB o rozdzielczości max 1920x1080 z dwoma mikrofonami ze wsparciem dla Win 10 Hello oraz z tyłu 2 Mpix FHD – obie kamery zintegrowane i chowane w obudowie matrycy ekranu Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, iAMT Karta WiFi a/c Wireless 2x2 Dual-Band Minicard z Bluetooth Combo Płyta główna z chipsetem min Q370, wyposażona w: - 2 złącza SODIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM 2666MHz - sloty: 1 szt M.2 PCIe x1 dla WLAN, 2 szt M.2 PCIe x4 dla dysków SSD - 2 złącza SATA (1 szt dla napędu optycznego i 1 szt dla dysku 2,5”) Zestaw klawiatura i mysz bezprzewodowa producenta komputera |  |

Zestaw komputerowy ZK 17

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer stacjonarny, stacja robocza |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany jako profesjonalna stacja robocza m.in. dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 15000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | 16GB (DDR4 SDRAM 2666MHz), możliwość rozbudowy do 128GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD M.2 |  |
| Grafika | 160-bitowa z własną pamięcią 5GB GDDR5, zgodna ze standardem OpenGL 4.5, DirectX 12 oraz CUDAposiadająca co najmniej 4 złącza cyfrowe z obsługą czterech monitorów o rozdzielczościach do 5120x2880@60Hz pikseli, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 7200 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio |  |
| Obudowa | Obudowa typu Tower z opcją rackowania 4U. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa, umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie wyposażona w półki zewnętrzne: 2 szt 5,25” oraz 2 szt półek wewnętrznych 3,5”. Obudowa musi posiadać możliwość montażu czujnika otwarcia obudowy. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Zasilacz o mocy min. 500W i sprawności min 90% przy obciążeniu 50% |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o MAC adresach kart sieciowych Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB (przód, tył, wewnętrzne), poszczególnych slotów SATA, M.2, PCIe; czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, karty dźwiękowej z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość: - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio; - uruchomienia w BIOS mechanizmu samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działającego automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS - kontroli sekwencji boot-ącej; - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - funkcja przechowywania kopii partycji rozruchowej dysku (MBR/GPT) i automatycznego jej przywrócenia wprzypadku jej uszkodzenia w wyniku działania szkodliwego oprogramowania (wirusa) 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2/2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera. 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: a). Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość b). Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr częsci, nazwa producenta c). Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku d). Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny e). Data wydania i wersja BIOS f). Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 6. Zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. 7. Komputer musi być wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronić Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS musi się odbywać z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego o którym mowa w punkcie 6. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Wbudowane porty i złącza: Porty USB: z tyłu min. 4 x USB 3.0 Typ A, z przodu min. 2 x USB 3.0 w tym 1 szt. z ładowaniem urządzeń zewnętrznych, wewnątrz: 1 x USB 3.0 G1, 2 x USB 2.0 - 2 x port sieciowy RJ-45 w tym1 szt. z iAMT - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe - port słuchawkowy z przodu obudowy - czytnik kart SD Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.. karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) Płyta główna z chipsetem min Intel® C246, wyposażona w: - 4 złącza DIMM z obsługą do 128GB pamięci RAM DDR4 2666 MHz - sloty: 2 x PCIe x16 Gen3, 1 x PCIe x4 Gen3 - 4 złącz SATA III - 2 x M.2 PCIe x4 Gen3 - kontroler dysków obsługujący konfiguracje RAID 0, 1 Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8 SuperMulti |  |

Zestaw komputerowy ZK 18

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer stacjonarny, stacja robocza |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Przeznaczony do stacji roboczych i serwerów. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 10500 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | 16GB (DDR4 SDRAM 2666MHz) z funkcją ECC Registered - możliwość rozbudowy do 256GB, min. osiem gniazd pamięci. |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD M.2 obr./min, możliwość instalacji dysków HDD, SDD, M.2 PCIe oraz SAS 15K |  |
| Grafika | 256-bitowa z własną pamięcią 8GB GDDR5, zgodna ze standardem OpenGL 4.5, DirectX 12 oraz CUDA i Vulkan 1.0, posiadająca co najmniej 4 złącza cyfrowe z obsługą czterech monitorów o rozdzielczościach do 5120x2880@60Hz pikseli, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 10400 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio |  |
| Obudowa | Obudowa typu Tower z opcją rackowania 4U. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa, umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie wyposażona w półki zewnętrzne: 2 szt 5,25” oraz 2 szt półek wewnętrznych 3,5”. Obudowa musi posiadać możliwość montażu czujnika otwarcia obudowy. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Zasilacz o mocy min. 750W i sprawności min 90% przy obciążeniu 50% |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o MAC adresach kart sieciowych Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB (przód, tył, wewnętrzne), poszczególnych slotów SATA, M.2, PCIe; czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, karty dźwiękowej z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS musi być wyposażony w mechanizmu samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego BIOS. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość: - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio; - uruchomienia w BIOS mechanizmu samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działającego automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS - kontroli sekwencji boot-ącej; - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - funkcja przechowywania kopii partycji rozruchowej dysku (MBR/GPT) i automatycznego jej przywrócenia wprzypadku jej uszkodzenia w wyniku działania szkodliwego oprogramowania (wirusa) 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2/2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera. 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: a). Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość b). Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr częsci, nazwa producenta c). Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku d). Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny e). Data wydania i wersja BIOS f). Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 6. Zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. 7. Komputer musi być wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronić Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS musi się odbywać z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego o którym mowa w punkcie 6. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. |  |
| Ergonomia | Maksymalnie 22 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Wbudowane porty i złącza: Porty USB: z tyłu min. 6 x USB 3.1 Typ A, z przodu min. 4 x USB 3.1 w tym 1 szt. z ładowaniem urządzeń zewnętrznych, wewnątrz: 1 x USB 3.1 G1, 2 x USB 2.0 - 2 x port sieciowy RJ-45 w tym1 szt. z iAMT - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe - port słuchawkowy z przodu obudowy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.. 2x karta sieciowa INTEL 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) Płyta główna z chipsetem min Intel® C422, wyposażona w: - 8 złącza DIMM z obsługą do 256GB pamięci RAM DDR4 2666 MHz - sloty: 2 x PCIe x16 Gen3, 1 x PCIe x8 Gen3, 2 x PCIe x4 Gen3 - 6 złącz SATA III - 2 x M.2 PCIe x4 Gen3 - kontroler dysków obsługujący konfiguracje RAID 0, 1, 5, 10 Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8 SuperMulti |  |

Zestaw komputerowy ZK 19

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer stacjonarny, stacja robocza |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Przeznaczony do stacji roboczych i serwerów. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 14000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | 16GB (DDR4 SDRAM 2666MHz) z funkcją ECC Registered - możliwość rozbudowy do 256GB, min. osiem gniazd pamięci. |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD M.2 obr./min, możliwość instalacji dysków HDD, SDD, M.2 PCIe oraz SAS 15K |  |
| Grafika | 256-bitowa z własną pamięcią 8GB GDDR5, zgodna ze standardem OpenGL 4.5, DirectX 12 oraz CUDA i Vulkan 1.0, posiadająca co najmniej 4 złącza cyfrowe z obsługą czterech monitorów o rozdzielczościach do 5120x2880@60Hz pikseli, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 10400 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio |  |
| Obudowa | Obudowa typu Tower z opcją rackowania 4U. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa, umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie wyposażona w półki zewnętrzne: 2 szt 5,25” oraz 2 szt półek wewnętrznych 3,5”. Obudowa musi posiadać możliwość montażu czujnika otwarcia obudowy. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Zasilacz o mocy min. 750W i sprawności min 90% przy obciążeniu 50% |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o MAC adresach kart sieciowych Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB (przód, tył, wewnętrzne), poszczególnych slotów SATA, M.2, PCIe; czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, karty dźwiękowej z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS musi być wyposażony w mechanizmu samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego BIOS. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość: - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio; - uruchomienia w BIOS mechanizmu samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działającego automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS - kontroli sekwencji boot-ącej; - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - funkcja przechowywania kopii partycji rozruchowej dysku (MBR/GPT) i automatycznego jej przywrócenia wprzypadku jej uszkodzenia w wyniku działania szkodliwego oprogramowania (wirusa) 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2/2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera. 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: a). Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość b). Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr częsci, nazwa producenta c). Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku d). Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny e). Data wydania i wersja BIOS f). Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 6. Zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. 7. Komputer musi być wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronić Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS musi się odbywać z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego o którym mowa w punkcie 6. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. |  |
| Ergonomia | Maksymalnie 22 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Wbudowane porty i złącza: Porty USB: z tyłu min. 6 x USB 3.1 Typ A, z przodu min. 4 x USB 3.1 w tym 1 szt. z ładowaniem urządzeń zewnętrznych, wewnątrz: 1 x USB 3.1 G1, 2 x USB 2.0 - 2 x port sieciowy RJ-45 w tym1 szt. z iAMT - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe - port słuchawkowy z przodu obudowy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.. 2x karta sieciowa INTEL 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) Płyta główna z chipsetem min Intel® C422, wyposażona w: - 8 złącza DIMM z obsługą do 256GB pamięci RAM DDR4 2666 MHz - sloty: 2 x PCIe x16 Gen3, 1 x PCIe x8 Gen3, 2 x PCIe x4 Gen3 - 6 złącz SATA III - 2 x M.2 PCIe x4 Gen3 - kontroler dysków obsługujący konfiguracje RAID 0, 1, 5, 10 Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8 SuperMulti |  |

Monitory

Monitor TFT 1

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Przekątna ekranu | min. 19.5 " ( 49.4 cm) |  |
| Rozdzielczość | 1600 x 900 ( 1.4 megapiksela) |  |
| Panel | TN LED |  |
| Czas reakcji | 5 ms |  |
| Kontrast | 1000 : 1 typowy |  |
| Jasność | 250 cd/m² typowa |  |
| Kąt widzenia | poziomo/pionowo: 170°/ 160°; prawo/lewo: 85°/ 85°; góra/dół: 80°/ 80° |  |
| Wyświetlane kolory | 16.7 mln |  |
| Wejścia sygnału | DVI, DSUB |  |
| Głośniki | TAK (2x1W) |  |
| Certyfikaty | TCO, CE, Energy Star |  |
| Zużycie energii | 15W typowo |  |
| Ergonomia | Regulacja pochylenia min. 20° |  |
| Gwarancja | gwarancja 0 uszkodzonych pikseli i subpikseli na okres min. 30 dni od zakupu. Jeśli standardowe warunki gwarancji producenta nie obejmują takiej opcji, wymagane jest dołączenie odpowiedniego oświadczenia producenta. |  |

Monitor TFT 2

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Przekątna ekranu | min. 21.5 " ( 54,5 cm) |  |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela) |  |
| Panel | TN LED |  |
| Czas reakcji | 1 ms |  |
| Kontrast | 1000 : 1 typowy |  |
| Jasność | 250 cd/m² typowa |  |
| Kąt widzenia | poziomo/pionowo: 170°/ 170 |  |
| Wyświetlane kolory | 16.7 mln |  |
| Wejścia sygnału | DVI, DSUB, HDMI |  |
| Głośniki | TAK (2x1W) |  |
| Certyfikaty | TCO, CE |  |
| Zużycie energii | 21W typowo |  |
| Ergonomia | regulacja pochylenia min. 20° w górę, 5° w dół |  |
| Gwarancja | gwarancja 0 uszkodzonych pikseli i subpikseli na okres min. 30 dni od zakupu. Jeśli standardowe warunki gwarancji producenta nie obejmują takiej opcji, wymagane jest dołączenie odpowiedniego oświadczenia producenta. |  |

Monitor TFT 3

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Przekątna ekranu | min. 21.5 " ( 54 cm) |  |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela) |  |
| Panel | TN LED |  |
| Czas reakcji | 1 ms |  |
| Kontrast | 1000 : 1 typowy |  |
| Jasność | 250 cd/m² typowa |  |
| Kąt widzenia | poziomo/pionowo: 170°/ 160°; prawo/lewo: 85°/ 85°; góra/dół: 80°/ 80° |  |
| Wyświetlane kolory | 16.7 mln |  |
| Wejścia sygnału | DSUB, HDMI, DisplayPort |  |
| Głośniki | TAK (2x1W) |  |
| Certyfikaty | TCO, CE |  |
| Zużycie energii | 21W typowo |  |
| Ergonomia | Regulacja wysokości min. 130mm, pivot, regulacja pochylenia min. 20°, obrót stopy min. 45° prawo/lewo |  |
| Gwarancja | gwarancja 0 uszkodzonych pikseli i subpikseli na okres min. 30 dni od zakupu. Jeśli standardowe warunki gwarancji producenta nie obejmują takiej opcji, wymagane jest dołączenie odpowiedniego oświadczenia producenta. |  |

Monitor TFT 4

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Przekątna ekranu | min. 24 " ( 61 cm) |  |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela) |  |
| Panel | TN LED |  |
| Czas reakcji | 1 ms |  |
| Kontrast | 1000 : 1 typowy |  |
| Jasność | 250 cd/m² typowa |  |
| Kąt widzenia | poziomo/pionowo: 170°/ 160°; prawo/lewo: 85°/ 85°; góra/dół: 80°/ 80° |  |
| Wyświetlane kolory | 16.7 mln |  |
| Wejścia sygnału | DSUB, HDMI, DisplayPort |  |
| Głośniki | TAK (2x1W) |  |
| Certyfikaty | TCO, CE |  |
| Zużycie energii | 24W typowo |  |
| Ergonomia | Regulacja pochylenia min. 20° |  |
| Gwarancja | gwarancja 0 uszkodzonych pikseli i subpikseli na okres min. 30 dni od zakupu. Jeśli standardowe warunki gwarancji producenta nie obejmują takiej opcji, wymagane jest dołączenie odpowiedniego oświadczenia producenta. |  |

Monitor TFT 5

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Przekątna ekranu | min. 24 " ( 61 cm) |  |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela) |  |
| Panel | TN LED |  |
| Czas reakcji | 1 ms |  |
| Kontrast | 1000 : 1 typowy |  |
| Jasność | 250 cd/m² typowa |  |
| Kąt widzenia | poziomo/pionowo: 170°/ 160°; prawo/lewo: 85°/ 85°; góra/dół: 80°/ 80° |  |
| Wyświetlane kolory | 16.7 mln |  |
| Wejścia sygnału | DSUB, HDMI, DisplayPort |  |
| Głośniki | TAK (2x1W) |  |
| Certyfikaty | TCO, CE |  |
| Zużycie energii | 24W typowo |  |
| Ergonomia | Regulacja wysokości min. 130mm, pivot, regulacja pochylenia min. 20°, obrót stopy min. 45° prawo/lewo |  |
| Gwarancja | gwarancja 0 uszkodzonych pikseli i subpikseli na okres min. 30 dni od zakupu. Jeśli standardowe warunki gwarancji producenta nie obejmują takiej opcji, wymagane jest dołączenie odpowiedniego oświadczenia producenta. |  |

Monitor TFT 6

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Przekątna ekranu | min. 23,8 " ( 60 cm) |  |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela) |  |
| Panel | AMVA |  |
| Czas reakcji | 4 ms |  |
| Kontrast | 3000 : 1 typowy |  |
| Jasność | 250 cd/m² typowa |  |
| Kąt widzenia | poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89° |  |
| Wyświetlane kolory | 16.7 mln |  |
| Wejścia sygnału | DSUB, HDMI, DisplayPort, hub 2x USB 2.0 |  |
| Głośniki | TAK (2x2W) |  |
| Certyfikaty | TCO, CE |  |
| Zużycie energii | 26W typowo |  |
| Ergonomia | Regulacja wysokości min. 130mm, pivot, regulacja pochylenia min. 20°, obrót stopy min. 45° prawo/lewo |  |
| Gwarancja | gwarancja 0 uszkodzonych pikseli i subpikseli na okres min. 30 dni od zakupu. Jeśli standardowe warunki gwarancji producenta nie obejmują takiej opcji, wymagane jest dołączenie odpowiedniego oświadczenia producenta. |  |

Monitor TFT 7

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Przekątna ekranu | min. 25 " ( 63 cm) |  |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela) |  |
| Panel | AH-IPS |  |
| Czas reakcji | 5 ms |  |
| Kontrast | 1000 : 1 typowy |  |
| Jasność | 250 cd/m² typowa |  |
| Kąt widzenia | poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89° |  |
| Wyświetlane kolory | 16.7 mln |  |
| Wejścia sygnału | DSUB, DVI, HDMI |  |
| Głośniki | TAK (2x2W) |  |
| Certyfikaty | CE, Energy Star |  |
| Zużycie energii | 26W typowo |  |
| Ergonomia | Regulacja pochylenia min. 20° |  |
| Gwarancja | gwarancja 0 uszkodzonych pikseli i subpikseli na okres min. 30 dni od zakupu. Jeśli standardowe warunki gwarancji producenta nie obejmują takiej opcji, wymagane jest dołączenie odpowiedniego oświadczenia producenta. |  |

Monitor TFT 8

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Przekątna ekranu | min. 27 " ( 68 cm) |  |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela) |  |
| Panel | AMVA+ |  |
| Czas reakcji | 4 ms |  |
| Kontrast | 3000 : 1 typowy |  |
| Jasność | 300 cd/m² typowa |  |
| Kąt widzenia | poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89° |  |
| Wyświetlane kolory | 16.7 mln |  |
| Wejścia sygnału | DSUB, HDMI, DisplayPort, hub 2x USB 2.0 |  |
| Głośniki | TAK (2x2W) |  |
| Certyfikaty | TCO, CE |  |
| Zużycie energii | 34W typowo |  |
| Ergonomia | Regulacja wysokości min. 130mm, pivot, regulacja pochylenia min. 20°, obrót stopy min. 45° prawo/lewo |  |
| Gwarancja | gwarancja 0 uszkodzonych pikseli i subpikseli na okres min. 30 dni od zakupu. Jeśli standardowe warunki gwarancji producenta nie obejmują takiej opcji, wymagane jest dołączenie odpowiedniego oświadczenia producenta. |  |

Monitor TFT 9

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Przekątna ekranu | min. 28 " ( 71 cm) |  |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 ( 8.3 megapiksela) |  |
| Panel | TN LED |  |
| Czas reakcji | 1 ms |  |
| Kontrast | 1000 : 1 typowy, 12mln:1 ACR |  |
| Jasność | 300 cd/m² typowa |  |
| Kąt widzenia | poziomo/pionowo: 170°/ 160°; prawo/lewo: 80°/ 80°; góra/dół: 80°/ 80° |  |
| Wyświetlane kolory | 1 mld (10 bit) |  |
| Wejścia sygnału | DSUB, 3xHDMI, DisplayPort, hub 2x USB 3.0 |  |
| Głośniki | TAK (2x3W) |  |
| Certyfikaty | CE, Energy Star |  |
| Zużycie energii | 42W typowo |  |
| Ergonomia | Regulacja wysokości min. 130mm, regulacja pochylenia min. 15°, obrót stopy min. 45° prawo/lewo |  |
| Gwarancja | gwarancja 0 uszkodzonych pikseli i subpikseli na okres min. 30 dni od zakupu. Jeśli standardowe warunki gwarancji producenta nie obejmują takiej opcji, wymagane jest dołączenie odpowiedniego oświadczenia producenta. |  |

Monitor TFT 10

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Przekątna ekranu | min. 34 " ( 86 cm) |  |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 ( 4.9 megapiksela) |  |
| Panel | AH-IPS |  |
| Czas reakcji | 4 ms |  |
| Kontrast | 1000 : 1 typowy |  |
| Jasność | 320 cd/m² typowa |  |
| Kąt widzenia | poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89° |  |
| Wyświetlane kolory | 1 mld (8 bit+A-FRC) |  |
| Wejścia sygnału | 3xHDMI, DisplayPort, hub 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 |  |
| Głośniki | TAK (2x3W) |  |
| Certyfikaty | CE, Energy Star |  |
| Zużycie energii | 48W typowo |  |
| Ergonomia | Regulacja wysokości min. 130mm, regulacja pochylenia min. 15°, obrót stopy min. 45° prawo/lewo |  |
| Inne funkcje | Funkcja PiP |  |
| Gwarancja | gwarancja 0 uszkodzonych pikseli i subpikseli na okres min. 30 dni od zakupu. Jeśli standardowe warunki gwarancji producenta nie obejmują takiej opcji, wymagane jest dołączenie odpowiedniego oświadczenia producenta. |  |

Monitor TFT 11

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Przekątna ekranu | min. 46 " ( 116 cm) |  |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela) |  |
| Panel | AMVA3, powłoka szklana AG, dotykowy 12-punktowy |  |
| Czas reakcji | 7 ms |  |
| Kontrast | 4000 : 1 typowy |  |
| Jasność | 420 cd/m² typowa |  |
| Kąt widzenia | poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89° |  |
| Wyświetlane kolory | 16,7 mln |  |
| Wejścia sygnału | DSUB, DVI, HDMI, mini jack |  |
| Głośniki | TAK (2x7W) |  |
| Certyfikaty | CE |  |
| Zużycie energii | 90W typowo |  |
| Właściwości | możliwość pracy 24/7, obudowa metalowa, możliwość blokady przycisków OSD, sterowanie USB i RS232, montaż vesa 400x200, orientacja pozioma/pionowa, pilot |  |
| Gwarancja | gwarancja 0 uszkodzonych pikseli i subpikseli na okres min. 30 dni od zakupu. Jeśli standardowe warunki gwarancji producenta nie obejmują takiej opcji, wymagane jest dołączenie odpowiedniego oświadczenia producenta. |  |

dnia

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# Text boxes

pieczęć Wykonawcy

pieczęć wykonawcy