ZAŁĄCZNIK NR 4

Opis minimalnych parametrów wymaganych i oferowanych.

Należy podać opis każdej pozycji w kolumnie „Opis oferowanych parametrów technicznych z podaniem typu, producenta i modelu”, dokładnie wskazując oferowany typ, model oraz producenta danego podzespołu. Brak ww. informacji bądź określenie „zgodne”, „spełnia” itp.  spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania oprogramowania Microsoft Office,  zakupionego przez Zamawiającego w ramach programu licencyjnego Academic Select, wykazanego w protokole odbioru sprzętu i oprogramowania. Oprogramowanie to nie jest przedmiotem zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest również do dostarczenia odpowiednich kabli niezbędnych do podłączenia zamawianego sprzętu do infrastruktury użytkownika (dotyczy kabli do 3 m długości).

Zamawiający w oparciu o art. 29 ust 3 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) wskazał w załączniku nr 4, znak towarowy firm jako wzorzec funkcjonalno-jakościowy przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że Zamawiający  dopuszcza złożenie ofert dla sprzętu komputerowego o parametrach nie gorszych oraz oprogramowania o parametrach nie gorszych lub równoważnych, a jednocześnie spełniających wymagania  określone w załączniku nr 4 SIWZ, a zaoferowany sprzęt 
i oprogramowanie będzie w pełni i poprawnie funkcjonowało z systemami sieciowymi, aplikacyjnymi i operacyjnymi.

Wszystkie wartości określone w tabelach należy traktować jako minimalne.

Część 1

NOTEBOOKI:

Notebook NB 1

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min 220 nitów, kontrast min 300:1 |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 4000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 8GB DDR4 2400 |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD NVMe PCIe |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane 2 głośniki (stereo) Wbudowany w obudowę matrycy mikrofon wraz z kamerą HD |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 41WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min 10 godzin Zasilacz o mocy min. 45W |  |
| System operacyjny | Fabrycznie zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 26dB (wymagane oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 1.90 kg z baterią Wymiary maks: 380 x 250 x 23 mm |  |
| BIOS | 1. Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS 2. Modelu procesora, prędkości procesora, 3. Informacji o ilości pamięci RAM 4. Informacji o: numerze seryjnym. 2. Możliwość wyłączenia/włączenia: wirtualizacji, z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 3. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 4. Ustawienia hasła Administratora bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | FW TPM 2.0 Złącze typu Kensington Lock |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI 1.4, 2 szt. USB 3.1, 1 szt. USB 2.0, RJ-45, 1 x złącze słuchawkowo/mikrofonowe (COMBO), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC. 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n/AC + Bluetooth 4.2 (COMBO) zintegrowany. 3. Klawiatura (układ US -QWERTY), min 102 klawisze z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych. Touchpad 4. Wbudowany napęd optyczny 8x DVD +/- RW 5. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

Notebook NB 2

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min 220 nitów, kontrast min 300:1 |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7100 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 8GB DDR4 2400 |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD NVMe PCIe |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane 2 głośniki (stereo) Wbudowany w obudowę matrycy mikrofon wraz z kamerą HD |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 41WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min 10 godzin Zasilacz o mocy min. 45W |  |
| System operacyjny | Fabrycznie zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 26dB (wymagane oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 1.90 kg z baterią Wymiary maks: 380 x 250 x 23 mm |  |
| BIOS | 1. Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS 2. Modelu procesora, prędkości procesora, 3. Informacji o ilości pamięci RAM 4. Informacji o: numerze seryjnym. 2. Możliwość wyłączenia/włączenia: wirtualizacji, z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 3. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 4. Ustawienia hasła Administratora bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | FW TPM 2.0 Złącze typu Kensington Lock |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI 1.4, 2 szt. USB 3.1, 1 szt. USB 2.0, RJ-45, 1 x złącze słuchawkowo/mikrofonowe (COMBO), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC. 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n/AC + Bluetooth 4.2 (COMBO) zintegrowany. 3. Klawiatura (układ US -QWERTY), min 102 klawisze z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych. Touchpad 4. Wbudowany napęd optyczny 8x DVD +/- RW 5. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

Notebook NB 3

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min. 220 nitów, kontrast min. 300:1 |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7900 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 8GB DDR4 2133, możliwość rozbudowy do 16GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD NVMe PCIe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12 |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane 2 głośniki (stereo), wbudowany w obudowę matrycy mikrofon wraz z kamerą |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 41WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 12 godzin Zasilacz o mocy min. 45W |  |
| Wymagania dotyczące systemu operacyjnego | Fabrycznie zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 25dB (wymagane oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 1.90 kg z baterią Wymiary maks: 380 x 250 x 23 mm |  |
| BIOS | BIOS zgodny z UEFI. 1. Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS 2. Modelu procesora, prędkości procesora, 3. Informacji o ilości pamięci RAM 4. Informacji o dacie produkcji komputera. 5. Informacji o: numerze seryjnym, ID płyty głównej. 6. Informacji o preinstalowanym systemie operacyjnym. 7. Informacji o baterii: numer seryjny oraz data produkcji. 2. Możliwość wyłączenia/włączenia: wirtualizacji, z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 3. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 4. Ustawienia hasła Administratora oraz Power-On bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | TPM 2.0 Złącze typu Kensington Lock |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza co najmniej: 1x HDMI 1.4, 2x USB 3.1, 1x USB 2.0, RJ-45, 1x złącze słuchawkowo/mikrofonowe (COMBO), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n/AC + Bluetooth 4.2 (COMBO) 3. Klawiatura (układ US QWERTY) z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych 4. touchpad 5. Napęd optyczny DVD +/- RW. 6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

Notebook NB 4

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 13,3” o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii IPS przeciwodblaskowy, jasność min. 400 nitów, kontrast min. 1200:1 |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 9000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 8GB 3200 MHz DDR4, możliwość rozbudowy do 32GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD NVMe PCIe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1060 punktów. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane dwa głośniki stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera HD + IR wraz z mikrofonem |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 45WHr, Li-Ion, Long-Life. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 15 godzin Zasilacz o mocy min. 45W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Pro lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15 dB (wymagane oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 1,30 kg z baterią Wymiary maks 310 x 210 x 16 mm |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności, producencie i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: typ, producent, model 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, mikrofonu, karty dźwiękowej, funkcji TurboBoost, wirtualizacji, bluetooth z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. Złącze zabezpieczające typu Kensington Lock 2. BIOS posiadający możliwość: - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 3. zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie: a. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość b. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta c. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku d. Bateria: nr seryjny, napięcie e. Data wydania i wersja BIOS f. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów, a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, kamery internetowej, modułu wifi, portów USB, karty graficznej, baterii - rejestr przeprowadzonych testów zawierający datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza co najmniej: 1x HDMI, 2x USB 3.1, 1x USB 3.1 Typ-C, RJ-45, 1x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście + złącze mikrofonowe (COMBO audio), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC. 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 ac 2x2 wraz z Bluetooth 5.0 COMBO. 3. Klawiatura odporna na zalanie (układ US -QWERTY) 4. Clickpad. 5. Czytnik linii papilarnych Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

Notebook NB 5

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność min. 250 nitów. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 9000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 16 GB 3200MHz DDR4, możliwość rozbudowy do 64 GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD NVMe PCIe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12 |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane głośniki stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p @ 30 fps z mechaniczną przesłoną zasłaniającą kamerę, dwa mikrofony wbudowane w obudowę matrycy |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 45WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do. min 12 godzin. Zasilacz o mocy min. 45W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER Certyfikat TCO Notebooks 8. |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15 dB (wymagane oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 1,8 kg z baterią Wymiary maks. 360 x 240 x 20 mm |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, typ i pojemność 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB przy wyłączonym notebooku, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - zawierający nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie: a. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość b. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta c. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku d. Data wydania i wersja BIOS e. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający: datę testu, wynik, identyfikator awarii 8. BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza co najmniej: 1x HDMI, 3x USB 3.1, w tym 1x tzw. dosilone do ładowania zewnętrznych urządzeń nawet przy wyłączonym notebooku, 1x USB 3.1 typu C z opcją ładowania i obsługa DisplayPort 1.2, RJ-45, 1x złącze słuchawkowe stereo/złącze mikrofonowe (COMBO), czytnik kart multimedialnych microSD, wbudowana kamera w obudowę ekranu komputera i dwa mikrofony 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 ax wraz z Bluetooth 5 COMBO 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie z wydzieloną z prawej strony strefą klawiszy numerycznych 4. Clickpad. 5. Czytnik linii papilarnych 6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

Notebook NB 6

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność min. 250 nitów. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 9000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 16 GB 3200MHz DDR4, możliwość rozbudowy do 64 GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD NVMe PCIe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12 |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane głośniki stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p @ 30 fps z mechaniczną przesłoną zasłaniającą kamerę, dwa mikrofony wbudowane w obudowę matrycy |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 45WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do. min 12 godzin. Zasilacz o mocy min. 45W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER Certyfikat TCO Notebooks 8. |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15 dB (wymagane oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 1,8 kg z baterią Wymiary maks. 360 x 240 x 20 mm |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, typ i pojemność 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB przy wyłączonym notebooku, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - zawierający nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 6. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie: a. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość b. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta c. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku d. Data wydania i wersja BIOS e. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający: datę testu, wynik, identyfikator awarii 7. BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza co najmniej: 1x HDMI, 3x USB 3.1, w tym 1x tzw. dosilone do ładowania zewnętrznych urządzeń nawet przy wyłączonym notebooku, 1x USB 3.1 typu C z opcją ładowania i obsługa DisplayPort 1.2, RJ-45, 1x złącze słuchawkowe stereo/złącze mikrofonowe (COMBO), czytnik kart multimedialnych microSD, wbudowana kamera w obudowę ekranu komputera i dwa mikrofony 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 ax wraz z Bluetooth 5 COMBO 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie z wydzieloną z prawej strony strefą klawiszy numerycznych 4. Clickpad. 5. Czytnik linii papilarnych 6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

Notebook NB 7

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 13,3" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność min 400 nitów, kontrast min. 1500:1 |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 6500 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | min. 8GB 2666 SDRAM, możliwość rozbudowy do 64GB DDR4 |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD M.2 PCIe NVMe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12 |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa, wbudowane 2W głośniki stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p @ 30 fps wraz z dwoma mikrofonami. |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 53WHr. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min. do 15 godzin. Zasilacz o mocy min. 45W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Pro lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 12 dB (załączyć oświadczenie producenta komputera). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 1,3 kg z baterią Wymiary maks. 310 x 210 x 18 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - przy starcie komputera możliwość autoryzacji użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - nieulotna informacja z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Data wydania i wersja BIOS 5. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 6. Zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. 7. BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego, o którym mowa w wyżej. |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min.: 1x HDMI, 2x. USB 3.1 w tym 1 tzw.: dosilone,2x USB typu C z Thunderbolt oraz DisplayPort, RJ-45, złącze słuchawkowe stereo/mikrofonowe (combo), czytnik kart kryptograficznych Smart Card, wbudowana kamera z mechaniczną przesłoną zasłaniającą kamerę i dwa mikrofony. 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN-AC 802.11a/b/g/n/ac/ax wraz z Bluetooth 5.0 COMBO, 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, podświetlana od dołu z min. 2-stopniową regulacją poziomu podświetlenia, 4. Clickpad 5. Czytnik linii papilarnych 6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

Notebook NB 8

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność min. 250 nitów. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 10900 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 16 GB 3200MHz DDR4, możliwość rozbudowy do 64 GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD NVMe PCIe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12 |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane głośniki stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p @ 30 fps z mechaniczną przesłoną zasłaniającą kamerę, dwa mikrofony wbudowane w obudowę matrycy |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 45WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do. min 12 godzin. Zasilacz o mocy min. 45W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER Certyfikat TCO Notebooks 8. |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15 dB (wymagane oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 1,8 kg z baterią Wymiary maks. 360 x 240 x 20 mm |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, typ i pojemność 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB przy wyłączonym notebooku, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - zawierający nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie: a. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość b. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta c. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku d. Data wydania i wersja BIOS e. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający: datę testu, wynik, identyfikator awarii 8. BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza co najmniej: 1x HDMI, 3x USB 3.1, w tym 1x tzw. dosilone do ładowania zewnętrznych urządzeń nawet przy wyłączonym notebooku, 1x USB 3.1 typu C z opcją ładowania i obsługa DisplayPort 1.2, RJ-45, 1x złącze słuchawkowe stereo/złącze mikrofonowe (COMBO), czytnik kart multimedialnych microSD, wbudowana kamera w obudowę ekranu komputera i dwa mikrofony 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 ax wraz z Bluetooth 5 COMBO 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie z wydzieloną z prawej strony strefą klawiszy numerycznych 4. Clickpad. 5. Czytnik linii papilarnych 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 7. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

Notebook NB 9

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min 250 nitów, kontrast 600:1 |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 6900 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 16 GB 2666MHz DDR4, możliwość rozbudowy do 32 GB |  |
| Parametry pamieci masowej | Min. 512 GB SSD NVMe PCIe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12 |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane dwa głośniki stereo 2W Wbudowana w obudowę matrycy kamera HD wraz z dwoma mikrofonami |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 45WHr, Li-Ion, Long-Life. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 13 godzin Zasilacz o mocy min. 45W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Pro lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT 2019 na poziomie GOLD Certyfikat EnergyStar |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 14 dB (wymagane oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 2 kg z baterią Wymiary maks. 365 x 260 x 20 mm |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności, producencie i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: typ, producent, model 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, mikrofonu, karty dźwiękowej, funkcji TurboBoost, wirtualizacji, bluetooth z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | Złącze typu Kensington Lock TPM 2.0 1. BIOS posiadający możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Bateria: nr seryjny, napięcie 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, kamery internetowej, modułu wifi, portów USB, karty graficznej, baterii - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI 1.4b, 2 szt. USB 3.1, 1 szt. USB 2.0, 1 szt USB 3.1 gen. 1 Typ-C, RJ-45, 1 x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście + złącze mikrofonowe (COMBO audio), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC, wbudowana kamera HD w obudowę ekranu komputera + 2 mikrofony. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 ac 2x2 wraz z Bluetooth 5 COMBO, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu. Klawiatura (układ US -QWERTY) wraz z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną odporna na zalanie Clickpad. Czytnik linii papilarnych Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

Notebook NB 10

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność 1000 nitów, kontrast 1500:1 z wbudowanym, zintegrowanym filtrem prywatyzującym |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 6500 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 16GB DDR 4, 2666MHz, możliwość rozbudowy do 64GB DDR4 |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD PCIe NVMe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Wbudowane 2W głośniki stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p @ 30 fps wraz z trzema mikrofonami oraz kamera Infra Red |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 53WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 16 godzin. Funkcja szybkiego ładowania umożliwiająca naładowanie baterii do 50% pojemności w czasie do 30 min. Zasilacz o mocy min. 65W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Pro lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER Certyfikat EnergyStar 6.1 |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 11 dB (wymagane oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 1,4 kg z baterią Wymiary maks. 330 x 215 x 20 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - BIOS zawierający nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, - posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Komputer posiadający zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Data wydania i wersja BIOS 5. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający m.in.: datę testu, wynik, identyfikator awarii Komputer wyposażony w zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. Komputer wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS odbywająca się z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego, o którym mowa w wyżej. |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min.: 1x HDMI, 2x. USB 3.1 w tym 1x tzw. dosilony, 2x USB typu C z Thunderbolt, RJ-45, 1x złącze słuchawkowe stereo/mikrofonowe (combo), czytnik kart kryptograficznych Smart Card, wbudowana kamera 720p@30fps w obudowę ekranu komputera z mechaniczną przesłoną zasłaniającą kamerę i trzy mikrofony oraz kamera Infra Red, gniazdo nano SIM 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN-AC 802.11a/b/g/n/ac/ax wraz z Bluetooth 5.0 COMBO. 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, podświetlana od dołu z min 2-stopniową regulacją poziomu podświetlenia. 4. Clickpad 5. Czytnik linii papilarnych 6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 7. Wbudowany modem LTE/WWAN |  |

Notebook NB 11

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność 1000 nitów, kontrast 1500:1 z wbudowanym, zintegrowanym filtrem prywatyzującym |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 6900 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | Min. 16GB DDR 4, 2666MHz, możliwość rozbudowy do 64GB DDR4 |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD PCIe NVMe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Wbudowane 2W głośniki stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p @ 30 fps wraz z trzema mikrofonami oraz kamera Infra Red |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 3-cell, 53WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 16 godzin. Funkcja szybkiego ładowania umożliwiająca naładowanie baterii do 50% pojemności w czasie do 30 min. Zasilacz o mocy min. 65W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Pro lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER Certyfikat EnergyStar 6.1 |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 11 dB (wymagane oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 1,4 kg z baterią Wymiary maks. 330 x 215 x 20 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - BIOS zawierający nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, - posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Komputer posiadający zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Data wydania i wersja BIOS 5. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający m.in.: datę testu, wynik, identyfikator awarii Komputer wyposażony w zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. Komputer wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS odbywająca się z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego, o którym mowa w wyżej. |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min.: 1x HDMI, 2x. USB 3.1 w tym 1x tzw. dosilony, 2x USB typu C z Thunderbolt, RJ-45, 1x złącze słuchawkowe stereo/mikrofonowe (combo), czytnik kart kryptograficznych Smart Card, wbudowana kamera 720p@30fps w obudowę ekranu komputera z mechaniczną przesłoną zasłaniającą kamerę i trzy mikrofony oraz kamera Infra Red, gniazdo nano SIM 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN-AC 802.11a/b/g/n/ac/ax wraz z Bluetooth 5.0 COMBO. 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, podświetlana od dołu z min 2-stopniową regulacją poziomu podświetlenia. 4. Clickpad 5. Czytnik linii papilarnych 6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 7. Wbudowany modem LTE/WWAN |  |

Notebook NB 12

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Tablet z odpinaną klawiaturą (tzw 2w1) i ultracienkim ekranem multi-dotykowym IPS o wielkości 13", ekran zabezpieczony Corning Gorilla Glass 5, rozdzielczość min. 1920x1280 (WUXGA+) i jasność min. 1000 nit, z wbudowaną funkcjonalnością filtra prywatyzującego |  |
| Zastosowanie | Tablet będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 6150 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | 8GB DDR3 2133MHz |  |
| Parametry pamięci masowej | 256 GB M.2 NVMe SSD |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana, wbudowane 2 głośniki stereo. Wbudowane w tablet trzy mikrofony oraz od frontu kamera o rozdzielczości FHD 1080p 5MPix z doświetleniem LED oraz z tyłu obudowy kamera o rozdzielczości FHD 1080p 8MPix Zintegrowana kamera IR współpracująca z Windows Hello |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | Bateria w tablecie min. 47WHr. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min. 10 godzin. Funkcja szybkiego ładowania umożliwiająca naładowanie baterii od 0% do 50% pojemności w czasie do 30 min. Zasilacz o mocy min. 65W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Pro lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Certyfikat EnergyStar 6.1 – dla tableta oraz tableta z klawiaturą |  |
| Ergonomia | Głośność całej jednostki/hybrydy mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15dB (załączyć oświadczenie producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga tableta z klawiaturą maks. 1,20 kg Wymiary tableta z klawiaturą maks. 290 x 225 x 15 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - możliwość autoryzacji przy starcie komputera użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - BIOS awierający nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM - posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 3. Zintegrowany w obudowie tableta czytnik linii papilarnych 4. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Data wydania i wersja BIOS 5. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 6. Zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, Możliwość wyłączenia/włączenia: kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urzadzeń przez port USB, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min.: złącze współdzielone słuchawkowe stereo/mikrofonowe (COMBO), czytnik linii papilarnych, złącze dokowania klawiatury, 1x port USB 3.1 Typ-C z ładowaniem i wsparciem dla Display Port, 2x port USB 3.1 Typ-C ze wsparciem dla Thunderbolt. 2. Klawiatura: clickpad, złącze dokujące z tabletem. 3. Karta sieciowa WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2x2) + Bluetooth 5.0 4. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

Notebook NB 13

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem dotykowym 13.3", ekran zabezpieczony Corning Gorilla Glass 5, umożliwiający przekonwertowanie do funkcji tabletu poprzez obrócenie ekranu o 360 stopni. Ekran FHD (1920x1080) w technologii LED IPS o jasności min. 1000 nitów, kontrast min. 1500:1, technologia Panel Self Refresh (PSR). Wbudowany filtr prywatyzujący. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 10000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | min. 16 GB 2666 MHz, możliwość rozbudowy do 32GB DDR4 |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa, wbudowane 2W głośniki stereo Wbudowana w obudowę matrycy kamera HD + IR wraz z trzema mikrofonami |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 4-cell, 53WHr. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 22 godzin. Funkcja szybkiego ładowania umożliwiająca naładowanie baterii do 50% pojemności w czasie do 30 min (+/-10%) Zasilacz o mocy min. 65W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Pro lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15 dB (załączyć oświadczenie producenta komputera). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 1,35 kg z baterią Wymiary maks. 310 x 210 x 18 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - przy starcie komputera możliwość autoryzacji użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - nieulotna informacja z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Data wydania i wersja BIOS 5. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 6. Zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. 7. BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego, o którym mowa w wyżej. |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min.: HDMI, 2x USB 3.1 w tym 1 tzw.: dosilone, 2x USB 3.1 typu C z Thunderbolt, złącze słuchawkowe stereo/mikrofonowe (combo), czytnik kart kryptograficznych Smart Card, wbudowana kamera 720p@30fps w obudowę ekranu komputera z mechaniczną przesłoną zasłaniającą kamerę i trzy mikrofony, kamera Infra Red 2. WLAN-AC 802.11a/b/g/n/ac/ax wraz z Bluetooth 5.0 COMBO 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, podświetlana od dołu z min. 2-stopniową regulacją poziomu podświetlenia. Klawiatura samoczynnie deaktywująca się podczas pracy na komputerze w trybie tabletu. 4. Touchpad/Clickpad 5. Czytnik linii papilarnych 6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

Notebook NB 14

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem dotykowym 14", ekran zabezpieczony Corning Gorilla Glass 5 z możliwością przekonwertowania do funkcji tabletu poprzez obrócenie ekranu o 360 stopni. Rozdzielczość ekranu FHD (1920x1080), ekran w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność min. 1000 nitów, kontrast min. 2000:1, wbudowana w ekran technologia filtra prywatyzującego oraz Panel Self Refresh (PSR) |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 10000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | min. 16 GB 2933MHz |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe |  |
| Karta graficzna | Ze wsparciem dla DirectX 12. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa, wbudowane 4 szt. głośników stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera FHD 1080p @ 30 fps wraz z trzema mikrofonami |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 4-cell, 78WHr. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do min. 20 godzin. Funkcja szybkiego ładowania umożliwiająca naładowanie baterii do 50% pojemności w czasie do 30 min (+/-10%) Zasilacz o mocy min. 65W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Pro lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EnergyStar |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15 dB (załączyć oświadczenie producenta komputera). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 1,4 kg z baterią Wymiary maks. 320 x 210 x 17 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - przy starcie komputera możliwość autoryzacji użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - nieulotna informacja z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810G (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Data wydania i wersja BIOS 5. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model 5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min. HDMI, 2x USB 3.1 w tym 1 szt. tzw.: dosilona, 2x USB C z Thunderbolt, złącze słuchawkowe stereo/mikrofonowe (combo) 2. WLAN-AC 802.11a/b/g/n/ac/ax wraz z Bluetooth 5.0 COMBO. 3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, podświetlana od dołu z min 2-stopniową regulacją poziomu podświetlenia. Klawiatura deaktywowująca się podczas pracy na komputerze w trybie tabletu. 4. Touchpad/Clickpad 5. Modem LTE/WWAN 6. Wbudowany w komputer czujnik przyśpieszenia, magnetometr, żyroskop, czujnik Halla 7. Dedykowane aktywne piórko |  |

Notebook NB 15

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu zaawansowana mobilna stacja robocza z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność min. 400 nitów, kontrast min. 1200:1 |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany jako zaawansowana stacja graficzna dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 12600 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | min. 32 GB 2933MHz |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 1TB GB NVMe PCIe Gen 3 x4 |  |
| Karta graficzna | Z własną pamięcią GDDR6 min. 8GB ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min.: 12000 punktów – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, zgodna z HD audio, wbudowane 4 głośniki (2 niskotonowe i 2 wysokotonowe), wbudowane w obudowę matrycy dwa mikrofony wraz z kamerą 720p HD z IR |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 6-cell, 83Wh, czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta komputera do min. 14 godzin Zasilacz o mocy min. 200W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Pro lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 22dB (załączyć oświadczenia producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 2 kg Wymiary maks. 355 x 235 x 18 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - przy starcie komputera możliwość autoryzacji użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - nieulotna informacja z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810H (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 6. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Data wydania i wersja BIOS 5. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii. |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urzadzeń przez port USB, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min.: mini DisplayPort, 2x Thunderbolt 3, 1x USB 3.1, złącze audio COMBO słuchawkowo/mikrofonowe, RJ-45, czytnik kart multimedialnych SD, czytnik Smart Card. 2. WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax (ilość anten: 2), 3. Klawiatura podświetlana, odporna na zalanie (układ US-QWERTY)., 4. Touchpad/Clickpad 5. Wbudowany moduł Bluetooth 5.0 6. Wbudowany czytnik linii papilarnych |  |

Notebook NB 16

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 17.3" o rozdzielczości UHD (3840x2160) w technologii IPS LED przeciwodblaskowy, jasność min. 550 nitów, kontrast min. 1000:1 z czujnikiem oświetlenia |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany jako zaawansowana mobilna stacja graficzna dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min. 12800 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | min. 32 GB DDR4 2666MHz, możliwości rozbudowy do 128 GB, 3 wolne sloty na pamięć, obsługa pamięci ECC do 64 GB |  |
| Parametry pamięci masowej | min. 1TB SSD PCIe NVMe, możliwość zainstalowania 4 dysków |  |
| Karta graficzna | Typu Quadro, z własną pamięcią GDDR6 min. 6 GB ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, Shader Model 5.0, OpenGL 4.4 osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min.: 11300 punktów. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo zgodna z HD audio, wbudowane głośniki stereo min 2W, wbudowane w obudowę matrycy dwa mikrofony wraz z kamerą 720p HD z IR |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 8-cell, 94Wh Zasilacz o mocy min. 200W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Pro lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT, Certyfikat EnergyStar |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15dB (załączyć oświadczenia producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 2,8 kg Wymiary maks. 400 x 270 x 27 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - przy starcie komputera możliwość autoryzacji użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - zawiera nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810H (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Data wydania i wersja BIOS 5. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 6. Zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. 7. BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego, o którym mowa w wyżej. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min.: Mini DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, 2x Thunderbolt 3.0 (ze wsparciem dla Display Port 1.4, USB 3.1 Gen2, urządzeń PCIe Gen3), 3x USB 3.1 w tym 1 szt dosilona, RJ-45, złącze audio COMBO słuchawkowo/mikrofonowe, czytnik kart multimedialnych SD/SDXC, czytnik Smart Card. 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax (ilość anten: 2) 3. Klawiatura podświetlana typu „spill-resistant” (układ US-QWERTY) z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych. Touchpad/Clickpad, Poinstick 4 Wbudowany czytnik linii papilarnych |  |

Notebook NB 17

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15.6" o rozdzielczości UHD (3840x2160) w technologii IPS LED przeciwodblaskowy, jasność min. 600 nitów, kontrast min. 1000:1 z czujnikiem oświetlenia |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany jako zaawansowana mobilna stacja graficzna dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min. 16000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna RAM | min. 32 GB DDR4 2666MHz, możliwości rozbudowy do 128 GB, obsługa pamięci ECC do 64GB |  |
| Parametry pamięci masowej | min. 1TB SSD PCIe NVMe, możliwość zainstalowania 4 dysków |  |
| Karta graficzna | Z własną pamięcią GDDR6 min. 8 GB ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, Shader Model 5.0, OpenGL 4.4osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min.: 15000 punktów. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo zgodna z HD audio, wbudowane głośniki stereo min 2W, wbudowane w obudowę matrycy dwa mikrofony wraz z kamerą 720p HD z IR |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 8-cell, 94Wh Zasilacz o mocy min. 200W |  |
| System operacyjny | Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Pro lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat EPEAT Certyfikat EnergyStar |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15dB (załączyć oświadczenia producenta). |  |
| Waga i wymiary | Waga maks. 2,4 kg Wymiary maks. 360 x 250 x 26 mm |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający następujące cechy: - przy starcie komputera możliwość autoryzacji użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem administratora - kontrola sekwencji boot-ącej; - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - zawiera nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości pamięci RAM, - mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810H (załączyć oświadczenie producenta). 5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, m.in.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Data wydania i wersja BIOS 5. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 6. Zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. 7. BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego, o którym mowa w wyżej. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. |  |
| Wymagania dodatkowe | 1. Wbudowane porty i złącza min.: Mini DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, 2x Thunderbolt 3.0 (ze wsparciem dla Display Port 1.4, USB 3.1 Gen2, urządzeń PCIe Gen3), 2x USB 3.1 w tym 1 szt dosilona, RJ-45, złącze audio COMBO słuchawkowo/mikrofonowe, czytnik kart multimedialnych SD/SDXC, czytnik Smart Card. 2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax (ilość anten: 2) 3. Klawiatura podświetlana typu „spill-resistant” (układ US-QWERTY) z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych. Touchpad/Clickpad, Poinstick 4 Wbudowany czytnik linii papilarnych |  |

Część 2

KOMPUTERY STACJONARNE

Zestaw komputerowy ZK 1

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer stacjonarny. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 6700 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | Min. 8GB 2666 MHz, możliwość rozbudowy do min 32GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD M.2 |  |
| Grafika | Zintegrowana. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik |  |
| Obudowa | Obudowa typu MicroTower o maksymalnej sumie wymiarów 80 cm posiadająca min. 2 wewnętrzne miejsca na montaż 2 szt dysków 3,5”/2,5”. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producent. Obudowa umożliwiająca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona). |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS 2. Modelu procesora, prędkości procesora, 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności |  |
| Bezpieczeństwo | 1. Trusted Platform Module (TPM v 2.0); 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington |  |
| Ergonomia | Głośność mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 23 dB (załączyć certyfikat lub oświadczenie producenta komputera). |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt VGA i 1 szt HDMI - min. 8 x USB w tym 2 porty USB 3.1 z przodu obudowy - port sieciowy RJ-45, - porty audio COMBO – z przodu obudowy - port liniowy audio stereo - wejście i wyjście z tyłu obudowy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD slim wbudowana w komputer |  |

Zestaw komputerowy ZK 2

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer stacjonarny. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 8800 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | Min. 8GB 2666 MHz, możliwość rozbudowy do min 64 GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD M.2 PCIe |  |
| Grafika | Zintegrowana |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik |  |
| Obudowa | Obudowa typu MicroTower o maksymalnej sumie wymiarów 80 cm posiadająca min. 1 szt półki zew 5,25” na napęd optyczny typu SLIM i 2 wewnętrzne miejsca na montaż 2 szt dysków 3,5”. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producent. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualno-dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który sygnalizuje co najmniej: awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej Obudowa umożliwiająca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona). Zasilacz o mocy max 180W z aktywnym PFC i sprawności min 90% |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS 2. Modelu procesora, prędkości procesora, 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności |  |
| Bezpieczeństwo | 1. Trusted Platform Module (TPM v 2.0); 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 3. Oczko z tyłu obudowy na zapięcie kłódki lub linki |  |
| Ergonomia | Głośność mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 25 dB (załączyć certyfikat lub oświadczenie producenta komputera). |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt VGA i 1 szt HDMI - min. 6 x USB z przodu obudowy: 4 porty (5Gb) oraz 2 porty (10Gb) - port sieciowy RJ-45, - porty audio COMBO – z przodu obudowy - port liniowy audio stereo - wejście i wyjście z tyłu obudowy - 1 x czytnik kart SD Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) karta sieciowa WLAN ac Bluetooth 4.2 Płyta główna wyposażona w: - 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM 2666MHz - slot M.2 dla karty WiFi - slot M.2 dla pamięci masowej 2242/2280 - 1x PCIe x16 - 1x PCIe x1 Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD slim wbudowana w komputer |  |

Zestaw komputerowy ZK 3

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer stacjonarny. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 13000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | Min. 8GB 2666 MHz, możliwość rozbudowy do min 64GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD M.2 PCIe |  |
| Grafika | Zintegrowana |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik 2W |  |
| Obudowa | Obudowa typu MT z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, o maksymalnej sumie wymiarów 80 cm posiadająca min.: 1 zewnętrzną półkę 5,25” dla napędu optycznego typu SLIM oraz min 2 wewnętrzne półki: 1 szt 3,5” oraz 1 szt 3,5”/2,5” dla dysku twardego. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa umożliwiająca serwisowanie komputera bez użycia narzędzi oraz dająca możliwość instalacji drugiego dysku twardego. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który sygnalizuje co najmniej: awarię procesora, uszkodzenie kontrolera Video uszkodzenie pamięci RAM uszkodzenie zasilacza Obudowa umożliwiająca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko na kłódkę) Zasilacz o mocy max 180W z aktywnym PFC i sprawności min 87% dla 100% |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 5. Informacji o napędzie optycznym: model, 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, serial portu, portów USB (przód, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia umożliwiająca zdalną aktualizację ustawień BIOS, bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Ergonomia | Głośność mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 21 dB (załączyć certyfikat lub oświadczenie producenta komputera). |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt HDMI i 1 szt DisplayPort - min. 4 szt USB z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.1 - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe z tyłu obudowy; z przodu port audio COMBO Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL Płyta główna z chipsetem min Q470, wyposażona w: - 2 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM 2666MHz - sloty: 1 szt PCIe x16, 1 szt PCIe x1 Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8 |  |

Zestaw komputerowy ZK 4

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer stacjonarny. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 13000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | 16GB 2666 MHz, możliwość rozbudowy do min 128 GB, obsługa pamięci 3200MHz |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD PCIe |  |
| Grafika | Zintegrowana |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik 2W. |  |
| Obudowa | Obudowa typu MicroTower o maksymalnej sumie wymiarów 80 cm, posiadająca min.: 2 zewnętrzne półki 5,25” w tym dopuszcza się 1 szt typu SLIM dla napędów optycznych, 1 wewnętrzną półkę 3,5” i 2 wewnętrzne półki 2,5” dla dysku twardego. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa umożliwiająca serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Obsługa kart rozszerzeń o pełnym profilu. Z przodu obudowy wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który sygnalizuje co najmniej: awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej uszkodzenie zasilacza uszkodzenie kontrolera grafiki. Obudowa umożliwiająca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko na kłódkę) Zasilacz o mocy max 260W i sprawności min 90% przy 100% obciążeniu (80 Plus Platinum) |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS 2. Modelu procesora 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o MAC adresie karty sieciowej 5. Informacji o dysku twardym: model, pojemność 6. Informacji o napędzie optycznym: model Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, serial portu, portów USB (przód, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych i aplikacji zewnetrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający możliwość: - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) z obsługą z poziomu BIOS 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 5. Zaimplementowany i uruchamiany z poziomu BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej, modułu bezprzewodowego - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. - zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Ergonomia | Głośność mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 21 dB (załączyć certyfikat lub oświadczenie producenta komputera). |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 2 szt DisplayPort - min. 10 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: min. 4 porty USB z przodu w tym min.: 2 szt USB 3.1 oraz min. 1 szt USB Typ-C 3.1 - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe z tyłu obudowy. Z przodu złącze COMBO audio. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI, vPro Płyta główna z chipsetem min Q470, wyposażona w: - 4 złącza DIMM z obsługą do 128GB pamięci RAM 3200 MHz - 1 x M.2 PCIe x1-2230 dla WiFi, 1 x M.2 PCIe x4-2280 dla dysku - sloty: 1 szt PCIe x16 Gen 3.0, 1 szt PCIe x16 (x4) Gen 3.0, 1 szt PCIe x1 Gen 3.0 – obsługa kart o pełnym profilu. - min. 4 złącza SATA Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD +/-RW slim |  |

Zestaw komputerowy ZK 5

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 17000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | Min. 16GB 2933 MHz, możliwość rozbudowy do min 64GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD M.2 PCIe |  |
| Grafika | Zintegrowana Dodatkowa karta graficzna z pamięcią min. 2GB |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik 2W |  |
| Obudowa | Obudowa typu MT z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, o maksymalnej sumie wymiarów 80 cm posiadająca min.: 1 zewnętrzną półkę 5,25” dla napędu optycznego typu SLIM oraz min 2 wewnętrzne półki: 1 szt 3,5” oraz 1 szt 3,5”/2,5” dla dysku twardego. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa umożliwiająca serwisowanie komputera bez użycia narzędzi oraz dająca możliwość instalacji drugiego dysku twardego. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który sygnalizuje co najmniej: awarię procesora, uszkodzenie kontrolera Video uszkodzenie pamięci RAM uszkodzenie zasilacza Obudowa umożliwiająca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko na kłódkę) Zasilacz o mocy max 350W z aktywnym PFC i sprawności min 90% dla 100% |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 5. Informacji o napędzie optycznym: model, 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, serial portu, portów USB (przód, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia umożliwiająca zdalną aktualizację ustawień BIOS, bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Ergonomia | Głośność mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 21 dB (załączyć certyfikat lub oświadczenie producenta komputera). |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt HDMI i 1 szt DisplayPort - min. 4 szt USB z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.1 - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe z tyłu obudowy; z przodu port audio COMBO Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL Płyta główna z chipsetem min Q470, wyposażona w: - 2 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM 2666MHz - sloty: 1 szt PCIe x16, 1 szt PCIe x1 Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8 |  |

Zestaw komputerowy ZK 6

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 17000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | Min. 16GB 2933 MHz, możliwość rozbudowy do min 64GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD M.2 PCIe oraz dysk HDD min. 2TB |  |
| Grafika | Zintegrowana Dodatkowa karta graficzna z pamięcią min. 2GB |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik 2W |  |
| Obudowa | Obudowa typu MT z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, o maksymalnej sumie wymiarów 80 cm posiadająca min.: 1 zewnętrzną półkę 5,25” dla napędu optycznego typu SLIM oraz min 2 wewnętrzne półki: 1 szt 3,5” oraz 1 szt 3,5”/2,5” dla dysku twardego. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa umożliwiająca serwisowanie komputera bez użycia narzędzi oraz dająca możliwość instalacji drugiego dysku twardego. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który sygnalizuje co najmniej: awarię procesora, uszkodzenie kontrolera Video uszkodzenie pamięci RAM uszkodzenie zasilacza Obudowa umożliwiająca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko na kłódkę) Zasilacz o mocy max 350W z aktywnym PFC i sprawności min 90% dla 100% |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 5. Informacji o napędzie optycznym: model, 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, serial portu, portów USB (przód, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia umożliwiająca zdalną aktualizację ustawień BIOS, bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Ergonomia | Głośność mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 21 dB (załączyć certyfikat lub oświadczenie producenta komputera). |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt HDMI i 1 szt DisplayPort - min. 4 szt USB z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.1 - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe z tyłu obudowy; z przodu port audio COMBO Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL Płyta główna z chipsetem min Q470, wyposażona w: - 2 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM 2666MHz - sloty: 1 szt PCIe x16, 1 szt PCIe x1 Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8 |  |

Zestaw komputerowy ZK 7

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 17000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | Min. 32GB 2933 MHz, możliwość rozbudowy do min 64GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD M.2 PCIe oraz dysk HDD min. 2TB |  |
| Grafika | Zintegrowana Dodatkowa karta graficzna z pamięcią min. 2GB |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik 2W |  |
| Obudowa | Obudowa typu MT z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, o maksymalnej sumie wymiarów 80 cm posiadająca min.: 1 zewnętrzną półkę 5,25” dla napędu optycznego typu SLIM oraz min 2 wewnętrzne półki: 1 szt 3,5” oraz 1 szt 3,5”/2,5” dla dysku twardego. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa umożliwiająca serwisowanie komputera bez użycia narzędzi oraz dająca możliwość instalacji drugiego dysku twardego. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który sygnalizuje co najmniej: awarię procesora, uszkodzenie kontrolera Video uszkodzenie pamięci RAM uszkodzenie zasilacza Obudowa umożliwiająca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko na kłódkę) Zasilacz o mocy max 350W z aktywnym PFC i sprawności min 90% dla 100% |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 5. Informacji o napędzie optycznym: model, 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, serial portu, portów USB (przód, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia umożliwiająca zdalną aktualizację ustawień BIOS, bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Ergonomia | Głośność mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 21 dB (załączyć certyfikat lub oświadczenie producenta komputera). |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt HDMI i 1 szt DisplayPort - min. 4 szt USB z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.1 - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe z tyłu obudowy; z przodu port audio COMBO Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL Płyta główna z chipsetem min Q470, wyposażona w: - 2 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM 2666MHz - sloty: 1 szt PCIe x16, 1 szt PCIe x1 Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8 |  |

Zestaw komputerowy ZK 8

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer stacjonarny. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 17000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | 32GB 2933 MHz, możliwość rozbudowy do min 128 GB, obsługa pamięci 3200MHz |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD PCIe oraz dysk SSD min. 2TB |  |
| Grafika | Zintegrowana |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik 2W. |  |
| Obudowa | Obudowa typu MicroTower o maksymalnej sumie wymiarów 80 cm, posiadająca min.: 2 zewnętrzne półki 5,25” w tym dopuszcza się 1 szt typu SLIM dla napędów optycznych, 1 wewnętrzną półkę 3,5” i 2 wewnętrzne półki 2,5” dla dysku twardego. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa umożliwiająca serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Obsługa kart rozszerzeń o pełnym profilu. Z przodu obudowy wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który sygnalizuje co najmniej: awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej uszkodzenie zasilacza uszkodzenie kontrolera grafiki. Obudowa umożliwiająca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko na kłódkę) Zasilacz o mocy max 260W i sprawności min 90% przy 100% obciążeniu (80 Plus Platinum) |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS 2. Modelu procesora 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o MAC adresie karty sieciowej 5. Informacji o dysku twardym: model, pojemność 6. Informacji o napędzie optycznym: model Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, serial portu, portów USB (przód, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych i aplikacji zewnetrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający możliwość: - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) z obsługą z poziomu BIOS 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 5. Zaimplementowany i uruchamiany z poziomu BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej, modułu bezprzewodowego - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. - zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Ergonomia | Głośność mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 21 dB (załączyć certyfikat lub oświadczenie producenta komputera). |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 2 szt DisplayPort - min. 10 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: min. 4 porty USB z przodu w tym min.: 2 szt USB 3.1 oraz min. 1 szt USB Typ-C 3.1 - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe z tyłu obudowy. Z przodu złącze COMBO audio. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI, vPro Płyta główna z chipsetem min Q470, wyposażona w: - 4 złącza DIMM z obsługą do 128GB pamięci RAM 3200 MHz - 1 x M.2 PCIe x1-2230 dla WiFi, 1 x M.2 PCIe x4-2280 dla dysku - sloty: 1 szt PCIe x16 Gen 3.0, 1 szt PCIe x16 (x4) Gen 3.0, 1 szt PCIe x1 Gen 3.0 – obsługa kart o pełnym profilu. - min. 4 złącza SATA Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz laserowa 100dpi USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD +/-RW slim |  |

Zestaw komputerowy ZK 9

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer stacjonarny. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 17000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | 64GB 2933 MHz, możliwość rozbudowy do min 128 GB, obsługa pamięci 3200MHz |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD PCIe oraz dysk SSD min. 2TB |  |
| Grafika | Zintegrowana |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik 2W. |  |
| Obudowa | Obudowa typu MicroTower o maksymalnej sumie wymiarów 80 cm, posiadająca min.: 2 zewnętrzne półki 5,25” w tym dopuszcza się 1 szt typu SLIM dla napędów optycznych, 1 wewnętrzną półkę 3,5” i 2 wewnętrzne półki 2,5” dla dysku twardego. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa umożliwiająca serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Obsługa kart rozszerzeń o pełnym profilu. Z przodu obudowy wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który sygnalizuje co najmniej: awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej uszkodzenie zasilacza uszkodzenie kontrolera grafiki. Obudowa umożliwiająca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko na kłódkę) Zasilacz o mocy max 260W i sprawności min 90% przy 100% obciążeniu (80 Plus Platinum) |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS 2. Modelu procesora 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o MAC adresie karty sieciowej 5. Informacji o dysku twardym: model, pojemność 6. Informacji o napędzie optycznym: model Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, serial portu, portów USB (przód, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych i aplikacji zewnetrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający możliwość: - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) z obsługą z poziomu BIOS 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 5. Zaimplementowany i uruchamiany z poziomu BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej, modułu bezprzewodowego - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. - zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Ergonomia | Głośność mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 21 dB (załączyć certyfikat lub oświadczenie producenta komputera). |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 2 szt DisplayPort - min. 10 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: min. 4 porty USB z przodu w tym min.: 2 szt USB 3.1 oraz min. 1 szt USB Typ-C 3.1 - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe z tyłu obudowy. Z przodu złącze COMBO audio. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI, vPro Płyta główna z chipsetem min Q470, wyposażona w: - 4 złącza DIMM z obsługą do 128GB pamięci RAM 3200 MHz - 1 x M.2 PCIe x1-2230 dla WiFi, 1 x M.2 PCIe x4-2280 dla dysku - sloty: 1 szt PCIe x16 Gen 3.0, 1 szt PCIe x16 (x4) Gen 3.0, 1 szt PCIe x1 Gen 3.0 – obsługa kart o pełnym profilu. - min. 4 złącza SATA Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz laserowa 100dpi USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD +/-RW slim |  |

Zestaw komputerowy ZK 10

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer stacjonarny. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 4200 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | Min. 8GB 2666 MHz, możliwość rozbudowy do min 32GB |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD M.2 PCIe |  |
| Grafika | Zintegrowana |  |
| Wyposażenie multimedialne | karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowane głośniki stereo. |  |
| Obudowa | Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą min 21,5” o parametrach: - rozdzielczość min 1920 x 1080 - kontrast typowy min 3000:1, - typowa jasność min 250 cd/m2, - matryca antyodblaskowa, - kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni - kamera chowana w obudowie, 5MP , do 30 klatek/sec, podwójny mikrofon Posiadająca min. min 1 wewnętrzną półkę 3,5”. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta. Obudowa umożliwiająca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt DisplayPort lub HDMI - min. 4 x USB w tym min. 2 szt USB 3.1 - porty audio: port COMBO audio Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL Karta WiFi a/c Wireless 1x1 z bluetooth 4.2 Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD +/-RW SLIM |  |

Zestaw komputerowy ZK 11

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer stacjonarny. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 13000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | Min. 8GB 2666 MHz, możliwość rozbudowy do min 64GB, minimum 2 sloty SODIMM |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD M.2 |  |
| Grafika | Zintegrowana |  |
| Wyposażenie multimedialne | karta dźwiękowa stereo zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa głośniki o mocy 2W. |  |
| Obudowa | Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą IPS min 21,5” o parametrach: - rozdzielczość min 1920x1080 Full HD - kontrast typowy min 1000:1, - typowa jasność min 250 cd/m2, matryca antyodblaskowa - kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni - kąty pochylenia w pionie min -5/+20 stopni (+/- 3 st.) - obrót (SWIVEL) 45 stopni - regulacja wysokości do 130 mm (+/- 3 mm) Posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25” SLIM, min 1 wewnętrzną półkę 2,5” umożliwiającą zamontowanie dysku 2,5” (HDD/SSD/SED) oraz min 1 szt slotu M.2 PCIe x4 dla dysku SSD. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta. Wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który sygnalizuje co najmniej: awarie procesora uszkodzenie kontrolera Video uszkodzenie pamięci RAM uszkodzenie zasilacza Obudowa umożliwiająca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) Zasilacz o mocy max: 120W i sprawności 89% przy 100% obciążeniu zasilacza |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS 2. Modelu procesora, prędkości procesora 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 5. Informacji o napędzie optycznym: model, 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB (bok, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wewnętrznego głośnika, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający możliwość: - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe/M.2 - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington lub kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecną prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Ergonomia | Głośność mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 18 dB (załączyć certyfikat lub oświadczenie producenta komputera). |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Wbudowane porty i złącza: porty wideo: min. 1 szt DisplayPort i 1 szt. HDMI - min. 5 x USB w tym min 4 szt USB 3.1 oraz 1 port USB-C z opcją szybkiego ładowania zewnętrznych urządzeń - port sieciowy RJ-45, - port combo audio z boku obudowy - kamera internetowa 720 HD z dwoma mikrofonami zintegrowana i chowana w obudowie matrycy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, iAMT. Karta WiFi ax Wireless 2x2 z Bluetooth 5.0 Płyta główna z chipsetem min Q470, wyposażona w: - 2 złącza SODIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM 3200MHz - sloty: 1 szt M.2 PCIe x1 dla WLAN, 1 szt M.2 PCIe x4 dla dysku SSD Klawiatura i mysz bezprzewodowa producenta komputera Nagrywarka SATA DVD +/-RW SLIM |  |

Zestaw komputerowy ZK 12

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer stacjonarny. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 13000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | 16 GB DDR4 2666MHz, możliwość rozbudowy do min 64GB, minimum 2 sloty SODIMM |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD M.2 |  |
| Grafika | Zintegrowana |  |
| Wyposażenie multimedialne | karta dźwiękowa stereo, zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa głośniki o mocy 2W na każdy kanał. |  |
| Obudowa | Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą IPS min 23,8” o parametrach: - rozdzielczość min 1920x1080 Full HD (16:9) - kontrast typowy min 1000:1, - typowa jasność min 250 cd/m2, matryca antyodblaskowa - kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni - kąty pochylenia w pionie min -5/+20 stopni (+/- 3 st) - obrót (SWIVEL) 90 stopni (+/- 1) - regulacja wysokości min. 130 mm (+/- 2 mm) Posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25” SLIM dla napędu optycznego oraz min 1 wewnętrzną półkę 2,5” umożliwiającą zamontowanie dysków (HDD/SSD/SED). Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta. Kontroler RAID zintegrowany z płytą główną. Wbudowany fabrycznie wizualno-dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który sygnalizuje co najmniej: awarie procesora uszkodzenie/problemy z układem graficznym uszkodzenie pamięci RAM uszkodzenie zasilacza uszkodzenie BIOS Obudowa umożliwiająca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) Zasilacz wewnętrzny. |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 5. Informacji o napędzie optycznym: model, 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, selektywnego portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów SATA i M.2, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika i mikrofonu, kamer, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - funkcja przechowywania kopii partycji rozruchowej dysku (MBR/GPT) i automatycznego jej przywrócenia w przypadku jej uszkodzenia w wyniku działania szkodliwego oprogramowania (wirusa) 2. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2/2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Ergonomia | Głośność mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 14 dB (załączyć certyfikat lub oświadczenie producenta komputera). |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt DisplayPort z opcją multistream oraz 1 szt HDMI - min. 6 x USB 3.1 (w tym 1 szt z ładowaniem urządzeń zewnętrznych) + 1 szt USB 3.1 Typ-C - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście liniowe – COMBO jack - kamera internetowa HD z dwoma mikrofonami zintegrowana i chowana w obudowie matrycy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, iAMT Karta WiFi ax Wireless 2x2 z Bluetooth 5.0 Płyta główna z chipsetem min Q470, wyposażona w: - 2 złącza SODIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM 2933MHz - sloty: 1 szt M.2 PCIe x1 dla WLAN, 2 szt M.2 PCIe x4 dla dysków SSD - 2 złącza SATA (1 szt dla napędu optycznego i 1 szt dla dysku 2,5”) Zestaw klawiatura i mysz bezprzewodowa producenta komputera |  |

Zestaw komputerowy ZK 13

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer stacjonarny. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 13000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | 32 GB DDR4 2666MHz, możliwość rozbudowy do min 64GB, minimum 2 sloty SODIMM |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 1TB SSD M.2 |  |
| Grafika | Zintegrowana |  |
| Wyposażenie multimedialne | karta dźwiękowa stereo, zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa głośniki o mocy 2W na każdy kanał. |  |
| Obudowa | Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą IPS min 23,8” o parametrach: - rozdzielczość min 1920x1080 Full HD (16:9) - kontrast typowy min 1000:1, - typowa jasność min 250 cd/m2, matryca antyodblaskowa - kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni - kąty pochylenia w pionie min -5/+20 stopni (+/- 3 st) - obrót (SWIVEL) 90 stopni (+/- 1) - regulacja wysokości min. 130 mm (+/- 2 mm) Posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25” SLIM dla napędu optycznego oraz min 1 wewnętrzną półkę 2,5” umożliwiającą zamontowanie dysków (HDD/SSD/SED). Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta. Kontroler RAID zintegrowany z płytą główną. Wbudowany fabrycznie wizualno-dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który sygnalizuje co najmniej: awarie procesora uszkodzenie/problemy z układem graficznym uszkodzenie pamięci RAM uszkodzenie zasilacza uszkodzenie BIOS Obudowa umożliwiająca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) Zasilacz wewnętrzny. |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 5. Informacji o napędzie optycznym: model, 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, selektywnego portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów SATA i M.2, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika i mikrofonu, kamer, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - funkcja przechowywania kopii partycji rozruchowej dysku (MBR/GPT) i automatycznego jej przywrócenia w przypadku jej uszkodzenia w wyniku działania szkodliwego oprogramowania (wirusa) 2. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2/2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Ergonomia | Głośność mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 14 dB (załączyć certyfikat lub oświadczenie producenta komputera). |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt DisplayPort z opcją multistream oraz 1 szt HDMI - min. 6 x USB 3.1 (w tym 1 szt z ładowaniem urządzeń zewnętrznych) + 1 szt USB 3.1 Typ-C - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście liniowe – COMBO jack - kamera internetowa HD z dwoma mikrofonami zintegrowana i chowana w obudowie matrycy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, iAMT Karta WiFi ax Wireless 2x2 z Bluetooth 5.0 Płyta główna z chipsetem min Q470, wyposażona w: - 2 złącza SODIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM 2933MHz - sloty: 1 szt M.2 PCIe x1 dla WLAN, 2 szt M.2 PCIe x4 dla dysków SSD - 2 złącza SATA (1 szt dla napędu optycznego i 1 szt dla dysku 2,5”) Zestaw klawiatura i mysz bezprzewodowa producenta komputera |  |

Zestaw komputerowy ZK 14

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer stacjonarny. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 17000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | 16 GB DDR4 2666MHz, możliwość rozbudowy do min 64GB, minimum 2 sloty SODIMM |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD M.2 |  |
| Grafika | Zintegrowana |  |
| Wyposażenie multimedialne | karta dźwiękowa stereo, zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa głośniki o mocy 2W na każdy kanał. |  |
| Obudowa | Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą IPS min 27” o parametrach: - rozdzielczość min 1920x1080 Full HD (16:9) - kontrast typowy min 1000:1, - typowa jasność min 250 cd/m2, matryca antyodblaskowa - kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni - kąty pochylenia w pionie min -5/+20 stopni (+/- 3 st) - obrót (SWIVEL) 90 stopni (+/- 1) - regulacja wysokości min. 130 mm (+/- 2 mm) Posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25” SLIM dla napędu optycznego oraz min 1 wewnętrzną półkę 2,5” umożliwiającą zamontowanie dysków (HDD/SSD/SED). Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta. Kontroler RAID zintegrowany z płytą główną. Wbudowany fabrycznie wizualno-dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który sygnalizuje co najmniej: awarie procesora uszkodzenie/problemy z układem graficznym uszkodzenie pamięci RAM uszkodzenie zasilacza uszkodzenie BIOS Obudowa umożliwiająca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) Zasilacz wewnętrzny. |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 5. Informacji o napędzie optycznym: model, 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, selektywnego portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów SATA i M.2, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika i mikrofonu, kamer, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - funkcja przechowywania kopii partycji rozruchowej dysku (MBR/GPT) i automatycznego jej przywrócenia w przypadku jej uszkodzenia w wyniku działania szkodliwego oprogramowania (wirusa) 2. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2/2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Ergonomia | Głośność mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15 dB (załączyć certyfikat lub oświadczenie producenta komputera). |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt DisplayPort z opcją multistream oraz 1 szt HDMI - min. 6 x USB 3.1 (w tym 1 szt z ładowaniem urządzeń zewnętrznych) + 1 szt USB 3.1 Typ-C - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście liniowe – COMBO jack - kamera internetowa HD z dwoma mikrofonami zintegrowana i chowana w obudowie matrycy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, iAMT Karta WiFi ax Wireless 2x2 z Bluetooth 5.0 Płyta główna z chipsetem min Q470, wyposażona w: - 2 złącza SODIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM 2933MHz - sloty: 1 szt M.2 PCIe x1 dla WLAN, 2 szt M.2 PCIe x4 dla dysków SSD - 2 złącza SATA (1 szt dla napędu optycznego i 1 szt dla dysku 2,5”) Zestaw klawiatura i mysz bezprzewodowa producenta komputera |  |

Zestaw komputerowy ZK 15

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer stacjonarny. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Przeznaczony do stacji roboczych i serwerów. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 8600 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | 16GB (DDR4 SDRAM 2933MHz) z funkcją ECC Registered - możliwość rozbudowy do 512GB, min. osiem gniazd pamięci. |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD M.2, możliwość instalacji dysków HDD, SDD, M.2 PCIe oraz SAS 15K |  |
| Grafika | 384-bitowa z własną pamięcią 8GB GDDR6, zgodna ze standardem OpenGL 4.5, DirectX 12, OpenCL oraz CUDA i Vulkan 1.0, posiadająca co najmniej 3 złącza cyfrowe z obsługą monitorów o rozdzielczościach do 7680x4320@60Hz pikseli, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 15000 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio |  |
| Obudowa | Obudowa typu Tower z opcją rackowania 4U. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa, umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie wyposażona w półki zewnętrzne: 2 szt 5,25” oraz 2 szt półek wewnętrznych 3,5”. Możliwość montażu czujnika otwarcia obudowy. Obudowa umożliwiająca serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Zasilacz o mocy min. 1000W i sprawności min 90% przy obciążeniu 50% |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o MAC adresach kart sieciowych Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB (przód, tył, wewnętrzne), poszczególnych slotów SATA, M.2, PCIe; czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, karty dźwiękowej z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS wyposażony w mechanizmu samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego BIOS. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający możliwość: - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio; - uruchomienia w BIOS mechanizmu samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działającego automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS - kontroli sekwencji boot-ącej; - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - funkcja przechowywania kopii partycji rozruchowej dysku (MBR/GPT) i automatycznego jej przywrócenia wprzypadku jej uszkodzenia w wyniku działania szkodliwego oprogramowania (wirusa) 2. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2/2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera. 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: a). Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość b). Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr częsci, nazwa producenta c). Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku d). Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny e). Data wydania i wersja BIOS f). Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 6. Zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. 7. BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroniący Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego o którym mowa w punkcie 6. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Wbudowane porty i złącza: Porty USB: z tyłu min. 6 x USB 3.1 Typ A, z przodu min. 4 x USB 3.1 w tym 1 szt. z ładowaniem urządzeń zewnętrznych, wewnątrz: 1 x USB 3.1 G1, 2 x USB 2.0 - 2 x port sieciowy RJ-45 w tym1 szt. z iAMT - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe - port słuchawkowy z przodu obudowy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.. 2x karta sieciowa INTEL 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) Płyta główna z chipsetem min Intel® C422, wyposażona w: - 8 złącza DIMM z obsługą do 512GB pamięci RAM DDR4 2666 MHz - sloty: 2 x PCIe x16 Gen3, 1 x PCIe x8 Gen3, 2 x PCIe x4 Gen3 - 6 złącz SATA III - 2 x M.2 PCIe x4 Gen3 - kontroler dysków obsługujący konfiguracje RAID 0, 1, 5, 10 Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8 SuperMulti |  |

Zestaw komputerowy ZK 16

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Typ | Komputer stacjonarny. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Przeznaczony do stacji roboczych i serwerów. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 22000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. |  |
| Pamięć operacyjna | 16GB (DDR4 SDRAM 2933MHz) - możliwość rozbudowy do 256GB, min. osiem gniazd pamięci. |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD M.2 TLC, możliwość instalacji dysków HDD, SDD, M.2 PCIe oraz SAS 15K |  |
| Grafika | 384-bitowa z własną pamięcią 16GB, zgodna ze standardem OpenGL 4.5, DirectX 12, OpenCL oraz CUDA i Vulkan 1.0, posiadająca co najmniej 4 złącza cyfrowe z obsługą monitorów o rozdzielczościach do 7680x4320@60Hz pikseli, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 16500 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| Wyposażenie multimedialne | Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio |  |
| Obudowa | Obudowa typu Tower z opcją rackowania 4U. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa, umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie wyposażona w półki zewnętrzne: 2 szt 5,25” oraz 2 szt półek wewnętrznych 3,5”. Możliwość montażu czujnika otwarcia obudowy. Obudowa umożliwiająca serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Zasilacz o mocy min. 1000W i sprawności min 90% przy obciążeniu 50% |  |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 4. Informacji o MAC adresach kart sieciowych Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB (przód, tył, wewnętrzne), poszczególnych slotów SATA, M.2, PCIe; czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, karty dźwiękowej z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS wyposażony w mechanizmu samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego BIOS. BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS posiadający możliwość: - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio; - uruchomienia w BIOS mechanizmu samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działającego automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS - kontroli sekwencji boot-ącej; - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - funkcja przechowywania kopii partycji rozruchowej dysku (MBR/GPT) i automatycznego jej przywrócenia wprzypadku jej uszkodzenia w wyniku działania szkodliwego oprogramowania (wirusa) 2. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2/2.0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera. 4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: a). Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość b). Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr częsci, nazwa producenta c). Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku d). Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny e). Data wydania i wersja BIOS f). Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 6. Zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. 7. BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroniący Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego o którym mowa w punkcie 6. |  |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Wbudowane porty i złącza: Porty USB: z tyłu min. 5 x USB 3.1 Typ A, z przodu min. 4 x USB 3.1 w tym 1 szt. z ładowaniem urządzeń zewnętrznych, wewnątrz: 1 x USB 3.1 G1, 2 x USB 2.0 - 1x port sieciowy RJ-45 - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe - port słuchawkowy z przodu obudowy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. karta sieciowa INTEL 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) Płyta główna z chipsetem min Intel® X299, wyposażona w: - 8 złącza DIMM z obsługą do 256GB pamięci RAM DDR4 2933 MHz - sloty: 2 x PCIe x16 Gen3, 1 x PCIe x8 Gen3, 2 x PCIe x4 Gen3 - 6 złącz SATA III - 2 x M.2 PCIe x4 Gen3 - kontroler dysków obsługujący konfiguracje RAID 0, 1, 5, 10 Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8 SuperMulti |  |

MONITORY

Monitor TFT 1

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Przekątna ekranu | min. 19.5 " ( 49.4 cm) |  |
| Rozdzielczość | 1600 x 900 ( 1.4 megapiksela) |  |
| Panel | TN LED |  |
| Czas reakcji | 5 ms |  |
| Kontrast | 1000 : 1 typowy |  |
| Jasność | 250 cd/m² typowa |  |
| Kąt widzenia | poziomo/pionowo: 170°/ 160°; prawo/lewo: 85°/ 85°; góra/dół: 80°/ 80° |  |
| Wyświetlane kolory | 16.7 mln |  |
| Wejścia sygnału | DVI, DSUB |  |
| Głośniki | TAK (2x1W) |  |
| Certyfikaty | TCO, CE, Energy Star |  |
| Zużycie energii | 15W typowo |  |
| Ergonomia | Regulacja pochylenia min. 20° |  |
| Gwarancja | gwarancja 0 uszkodzonych pikseli i subpikseli na okres min. 30 dni od zakupu. Jeśli standardowe warunki gwarancji producenta nie obejmują takiej opcji, wymagane jest dołączenie odpowiedniego oświadczenia producenta. |  |

Monitor TFT 2

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Przekątna ekranu | min. 21.5 " ( 54,5 cm) |  |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela) |  |
| Panel | TN LED |  |
| Czas reakcji | 1 ms |  |
| Kontrast | 1000 : 1 typowy |  |
| Jasność | 250 cd/m² typowa |  |
| Kąt widzenia | poziomo/pionowo: 170°/ 170 |  |
| Wyświetlane kolory | 16.7 mln |  |
| Wejścia sygnału | DVI, DSUB, HDMI |  |
| Głośniki | TAK (2x1W) |  |
| Certyfikaty | TCO, CE |  |
| Zużycie energii | 22W typowo |  |
| Ergonomia | regulacja pochylenia min. 20° w górę, 5° w dół |  |
| Gwarancja | gwarancja 0 uszkodzonych pikseli i subpikseli na okres min. 30 dni od zakupu. Jeśli standardowe warunki gwarancji producenta nie obejmują takiej opcji, wymagane jest dołączenie odpowiedniego oświadczenia producenta. |  |

Monitor TFT 3

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Przekątna ekranu | min. 21.5 " ( 54 cm) |  |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela) |  |
| Panel | TN LED |  |
| Czas reakcji | 1 ms |  |
| Kontrast | 1000 : 1 typowy |  |
| Jasność | 250 cd/m² typowa |  |
| Kąt widzenia | poziomo/pionowo: 170°/ 160°; prawo/lewo: 85°/ 85°; góra/dół: 80°/ 80° |  |
| Wyświetlane kolory | 16.7 mln |  |
| Wejścia sygnału | DSUB, HDMI, DisplayPort |  |
| Głośniki | TAK (2x1W) |  |
| Certyfikaty | TCO, CE |  |
| Zużycie energii | 22W typowo |  |
| Ergonomia | Regulacja wysokości min. 130mm, pivot, regulacja pochylenia min. 20°, obrót stopy min. 45° prawo/lewo |  |
| Gwarancja | gwarancja 0 uszkodzonych pikseli i subpikseli na okres min. 30 dni od zakupu. Jeśli standardowe warunki gwarancji producenta nie obejmują takiej opcji, wymagane jest dołączenie odpowiedniego oświadczenia producenta. |  |

Monitor TFT 4

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Przekątna ekranu | min. 24 " ( 61 cm) |  |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela) |  |
| Panel | TN LED |  |
| Czas reakcji | 1 ms |  |
| Kontrast | 1000 : 1 typowy |  |
| Jasność | 250 cd/m² typowa |  |
| Kąt widzenia | poziomo/pionowo: 170°/ 160°; prawo/lewo: 85°/ 85°; góra/dół: 80°/ 80° |  |
| Wyświetlane kolory | 16.7 mln |  |
| Wejścia sygnału | DSUB, HDMI, DisplayPort |  |
| Głośniki | TAK (2x1W) |  |
| Certyfikaty | TCO, CE |  |
| Zużycie energii | 18W typowo |  |
| Ergonomia | Regulacja pochylenia min. 20° |  |
| Hub USB | 2x USB 2.0 |  |
| Gwarancja | gwarancja 0 uszkodzonych pikseli i subpikseli na okres min. 30 dni od zakupu. Jeśli standardowe warunki gwarancji producenta nie obejmują takiej opcji, wymagane jest dołączenie odpowiedniego oświadczenia producenta. |  |

Monitor TFT 5

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Przekątna ekranu | min. 24 " ( 61 cm) |  |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela) |  |
| Panel | TN LED |  |
| Czas reakcji | 1 ms |  |
| Kontrast | 1000 : 1 typowy |  |
| Jasność | 250 cd/m² typowa |  |
| Kąt widzenia | poziomo/pionowo: 170°/ 160°; prawo/lewo: 85°/ 85°; góra/dół: 80°/ 80° |  |
| Wyświetlane kolory | 16.7 mln |  |
| Wejścia sygnału | DSUB, HDMI, DisplayPort |  |
| Głośniki | TAK (2x1W) |  |
| Certyfikaty | TCO, CE |  |
| Zużycie energii | 18W typowo |  |
| Ergonomia | Regulacja wysokości min. 130mm, pivot, regulacja pochylenia min. 20°, obrót stopy min. 45° prawo/lewo |  |
| Hub USB | 2x USB 2.0 |  |
| Gwarancja | gwarancja 0 uszkodzonych pikseli i subpikseli na okres min. 30 dni od zakupu. Jeśli standardowe warunki gwarancji producenta nie obejmują takiej opcji, wymagane jest dołączenie odpowiedniego oświadczenia producenta. |  |

Monitor TFT 6

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Przekątna ekranu | min. 23,8 " ( 60 cm) |  |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela) |  |
| Panel | AMVA |  |
| Czas reakcji | 4 ms |  |
| Kontrast | 3000 : 1 typowy |  |
| Jasność | 250 cd/m² typowa |  |
| Kąt widzenia | poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89° |  |
| Wyświetlane kolory | 16.7 mln |  |
| Wejścia sygnału | DSUB, HDMI, DisplayPort, hub 2x USB 2.0 |  |
| Głośniki | TAK (2x2W) |  |
| Certyfikaty | TCO, CE |  |
| Zużycie energii | 29W typowo |  |
| Ergonomia | Regulacja wysokości min. 130mm, pivot, regulacja pochylenia min. 20°, obrót stopy min. 45° prawo/lewo |  |
| Gwarancja | gwarancja 0 uszkodzonych pikseli i subpikseli na okres min. 30 dni od zakupu. Jeśli standardowe warunki gwarancji producenta nie obejmują takiej opcji, wymagane jest dołączenie odpowiedniego oświadczenia producenta. |  |

Monitor TFT 7

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Przekątna ekranu | min. 25 " ( 63 cm) |  |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 ( 2.1 megapiksela), 16:10 |  |
| Panel | IPS |  |
| Czas reakcji | 4 ms |  |
| Kontrast | 1000 : 1 typowy |  |
| Jasność | 300 cd/m² typowa |  |
| Kąt widzenia | poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89° |  |
| Wyświetlane kolory | 16.7 mln |  |
| Wejścia sygnału | DSUB, DVI, HDMI, Hub USB 2x USB 2.0 |  |
| Głośniki | TAK (2x2W) |  |
| Certyfikaty | CE, Energy Star |  |
| Zużycie energii | 28W typowo |  |
| Ergonomia | Regulacja pochylenia min. 20° / 5° |  |
| Gwarancja | gwarancja 0 uszkodzonych pikseli i subpikseli na okres min. 30 dni od zakupu. Jeśli standardowe warunki gwarancji producenta nie obejmują takiej opcji, wymagane jest dołączenie odpowiedniego oświadczenia producenta. |  |

Monitor TFT 8

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Przekątna ekranu | min. 27 " ( 68 cm) |  |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela) |  |
| Panel | AMVA+ |  |
| Czas reakcji | 4 ms |  |
| Kontrast | 3000 : 1 typowy |  |
| Jasność | 300 cd/m² typowa |  |
| Kąt widzenia | poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89° |  |
| Wyświetlane kolory | 16.7 mln |  |
| Wejścia sygnału | DSUB, HDMI, DisplayPort, hub 2x USB 2.0 |  |
| Głośniki | TAK (2x2W) |  |
| Certyfikaty | TCO, CE |  |
| Zużycie energii | 36W typowo |  |
| Ergonomia | Regulacja wysokości min. 130mm, pivot, regulacja pochylenia min. 20°, obrót stopy min. 45° prawo/lewo |  |
| Gwarancja | gwarancja 0 uszkodzonych pikseli i subpikseli na okres min. 30 dni od zakupu. Jeśli standardowe warunki gwarancji producenta nie obejmują takiej opcji, wymagane jest dołączenie odpowiedniego oświadczenia producenta. |  |

Monitor TFT 9

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Przekątna ekranu | min. 28 " ( 71 cm) |  |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 ( 8.3 megapiksela) |  |
| Panel | TN LED |  |
| Czas reakcji | 1 ms |  |
| Kontrast | 1000 : 1 typowy, 12mln:1 ACR |  |
| Jasność | 300 cd/m² typowa |  |
| Kąt widzenia | poziomo/pionowo: 170°/ 160°; prawo/lewo: 80°/ 80°; góra/dół: 80°/ 80° |  |
| Wyświetlane kolory | 1 mld (10 bit) |  |
| Wejścia sygnału | DSUB, 3xHDMI, DisplayPort, hub 2x USB 3.0 |  |
| Głośniki | TAK (2x3W) |  |
| Certyfikaty | CE, Energy Star |  |
| Zużycie energii | 42W typowo |  |
| Ergonomia | Regulacja wysokości min. 130mm, regulacja pochylenia min. 15°, obrót stopy min. 45° prawo/lewo |  |
| Gwarancja | gwarancja 0 uszkodzonych pikseli i subpikseli na okres min. 30 dni od zakupu. Jeśli standardowe warunki gwarancji producenta nie obejmują takiej opcji, wymagane jest dołączenie odpowiedniego oświadczenia producenta. |  |

Monitor TFT 10

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Przekątna ekranu | min. 34 " ( 86 cm) |  |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 ( 4.9 megapiksela) , 21:9 |  |
| Panel | ADS-IPS |  |
| Czas reakcji | 4 ms |  |
| Kontrast | 1000 : 1 typowy |  |
| Jasność | 400 cd/m² typowa |  |
| Kąt widzenia | poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89° |  |
| Wyświetlane kolory | 16,7 mln (8 bit) |  |
| Wejścia sygnału | 2xHDMI, DisplayPort, hub 2x USB 3.0 |  |
| Głośniki | TAK (2x5W) |  |
| Certyfikaty | CE, Energy Star |  |
| Zużycie energii | 43W typowo |  |
| Ergonomia | Regulacja wysokości min. 130mm, regulacja pochylenia min. 22/3°, obrót stopy min. 45° prawo/lewo |  |
| Inne funkcje | Funkcja PiP |  |
| Gwarancja | gwarancja 0 uszkodzonych pikseli i subpikseli na okres min. 30 dni od zakupu. Jeśli standardowe warunki gwarancji producenta nie obejmują takiej opcji, wymagane jest dołączenie odpowiedniego oświadczenia producenta. |  |

Monitor TFT 11

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Przekątna ekranu | min. 48,5 " ( 123 cm) |  |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela) |  |
| Panel | IPS, powłoka szklana AG, dotykowy 15-punktowy |  |
| Czas reakcji | 8 ms |  |
| Kontrast | 1100 : 1 typowy |  |
| Jasność | 500 cd/m² typowa |  |
| Kąt widzenia | poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89° |  |
| Wyświetlane kolory | 16,7 mln |  |
| Wejścia sygnału | D-SUB, DVI, 2x HDMI, DisplayPort, mini jack |  |
| Głośniki | TAK (2x8W) |  |
| Certyfikaty | CE |  |
| Zużycie energii | 135W typowo |  |
| Właściwości | możliwość pracy 24/7, obudowa metalowa, możliwość blokady przycisków OSD, sterowanie USB, RS232 i RJ-45, montaż vesa 400x200, orientacja pozioma/pionowa, pilot |  |
| Gwarancja | gwarancja 0 uszkodzonych pikseli i subpikseli na okres min. 30 dni od zakupu. Jeśli standardowe warunki gwarancji producenta nie obejmują takiej opcji, wymagane jest dołączenie odpowiedniego oświadczenia producenta. |  |

DRUKARKI

Drukarka DA 1

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| technologia druku | atramentowa |  |
| maks. rozmiar nośnika | A3 |  |
| szybkość druku mono | do min. 15 str./min. |  |
| rozdzielczość wydruku mono [dpi] | do min. 600 x 1200 |  |
| szybkość druku w kolorze | do min. 8 str./min. |  |
| rozdzielczość wydruku kolor [dpi] | do min. 4800 x 1200 |  |
| złącze | USB, LAN, WiFi |  |
| min. pojemność podajnika papieru (A4) | min. 250 arkuszy |  |
| pamięć | min. 128 MB |  |
| druk dwustronny | automatyczny |  |

Drukarka DLM 1

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| technologia druku | laserowa |  |
| maks. rozmiar nośnika | A4 |  |
| szybkość druku mono | do 30 str./min. |  |
| rozdzielczość wydruku mono [dpi] | do min. 1200 x 1200 |  |
| pamięć [MB] | minimum 32 MB |  |
| złącze | USB |  |
| min. pojemność podajnika papieru (A4) | 250 arkuszy |  |
| druk dwustronny | automatyczny |  |

Drukarka DLM 2

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| technologia druku | laserowa |  |
| maks. rozmiar nośnika | A4 |  |
| szybkość druku | do 34 str./min. |  |
| rozdzielczość wydruku [dpi] | do min. 2400 x 600 |  |
| pamięć [MB] | minimum 64 MB |  |
| złącze | USB, 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b/g/n |  |
| min. pojemność podajnika papieru (A4) | 250 arkuszy |  |
| druk dwustronny | automatyczny |  |
| materiały eksploatacyjne | dostępne oryginalne tonery o wydajności do min. 2000 stron. |  |

Drukarka DLM 3

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| technologia druku | laserowa |  |
| prędkość druku | do min. 40 str/min |  |
| rozdzielczość druku | 1200x1200 |  |
| maksymalne miesięczne obciążenie | do 50000 stron |  |
| podajniki papieru | standardowy na 250 arkuszy, uniwersalny na 50 arkuszy |  |
| pamięć standardowa | 256 MB |  |
| duplex | automatyczny |  |
| komunikacja | USB, LAN |  |
| procesor | 800MHz |  |
| obsługiwane nośniki | do 199 g/m2 |  |
| materiały eksploatacyjne | dostępne oryginalne tonery o wydajności min. 7000 stron |  |

Drukarka DLM 4

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| technologia druku | laserowa |  |
| prędkość druku | do min. 40 str/min |  |
| rozdzielczość druku | 1200x1200 |  |
| miesięczne obciążenie | do 80000 stron |  |
| podajniki papieru | standardowy na 250 arkuszy, uniwersalny na 100 arkuszy |  |
| pamięć standardowa | 256 MB |  |
| duplex | automatyczny |  |
| komunikacja | USB, LAN |  |
| procesor | 1200MHz |  |
| obsługiwane nośniki | do 175 g/m2 |  |
| materiały eksploatacyjne | dostępne oryginalne tonery o wydajności min. 10000 stron |  |

Drukarka DLM 5

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| technologia druku | laserowa |  |
| prędkość druku | do min. 50 str/min |  |
| rozdzielczość druku | 1200x1200 |  |
| miesięczne obciążenie | do 150000 stron |  |
| podajniki papieru | standardowy na 500 arkuszy, uniwersalny na 50 arkuszy |  |
| pamięć standardowa | 512 MB |  |
| duplex | automatyczny |  |
| komunikacja | USB, LAN, WiFi, NFC |  |
| procesor | 800MHz |  |
| obsługiwane nośniki | do 200 g/m2 |  |
| toner startowy | o wydajności min. 10000 stron |  |
| dostępne tonery o wydajności | min. 20000 stron |  |

Drukarka DLM 6

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| technologia druku | laserowa |  |
| prędkość druku | do min. 52 str/min |  |
| rozdzielczość druku | 1200x1200 |  |
| maksymalne miesięczne obciążenie | do 250000 stron |  |
| podajniki papieru | standardowy na 550 arkuszy, uniwersalny na 100 arkuszy, dostępne opcjonalne podajniki na 2000 stron |  |
| pamięć standardowa | 512 MB, możliwość rozbudowy do 1,5 GB, możliwość zainstalowania dysku 500GB |  |
| duplex | automatyczny |  |
| komunikacja | USB, LAN 1Gbit |  |
| procesor | 1200MHz |  |
| obsługiwane nośniki | do 199 g/m2 |  |
| dostępne tonery o wydajności | min. 10000 stron |  |

Drukarka DLK 1

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| technologia druku | laserowa |  |
| prędkość druku | do min. 31 str/min mono i kolor |  |
| rozdzielczość druku | min do 2400x600 |  |
| miesięczne obciążenie | do 40000 stron |  |
| podajniki papieru | standardowy na 250 arkuszy, uniwersalny na 50 arkuszy |  |
| pamięć standardowa | 256 MB |  |
| duplex | automatyczny |  |
| komunikacja | USB, LAN, WiFi |  |
| procesor | 800MHz |  |
| dostępne tonery o wydajności | min. 6500 stron czarny. min. 4000 stron kolory |  |

Drukarka DLK 2

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| technologia druku | laserowa |  |
| prędkość druku | do min. 31 str/min mono i kolor |  |
| rozdzielczość druku | 2400x600 |  |
| miesięczne obciążenie | do 60000 stron |  |
| podajniki papieru | standardowy na 250 arkuszy, uniwersalny na 50 arkuszy; możliwość zainstalowania dodatkowego podajnika na min. 500 stron lub kolumny podajników na min. 2050 stron. |  |
| pamięć standardowa | 512 MB |  |
| duplex | automatyczny |  |
| komunikacja | USB, LAN, WiFi |  |
| procesor | 800MHz |  |
| dostępne tonery o wydajności | min. 9000 stron czarny. min. 6500 stron kolory |  |

Drukarka DLK 3

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| technologia druku | laserowa |  |
| prędkość druku | do min. 31 str/min mono i kolor |  |
| rozdzielczość druku | 2400x600 |  |
| miesięczne obciążenie | do 75000 stron |  |
| podajniki papieru | podajnik standardowe na 250, uniwersalny na 50 arkuszy; możliwość zainstalowania dodatkowego podajnika na min. 500 stron lub kolumny podajników na min. 2050 stron. |  |
| pamięć standardowa | 1 GB |  |
| duplex | automatyczny |  |
| komunikacja | USB, GbLAN, WiFi, NFC |  |
| procesor | 800MHz |  |
| tonery startowe | min. 6500 stron każdy |  |
| panel sterujący | kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej min. 6 cm |  |
| dostępne tonery o wydajności | min. 9000 stron czarny. min. 6500 stron kolory |  |

Część 3

URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE

Urządzenia wielofunkcyjne DAW 1

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Funkcje | drukarka, kopiarka, skaner |  |
| Komunikacja | USB 2.0, WiFi |  |
| Kopiowanie | rozdzielczość min. 600x300 dpi, prędkość min. do 6 str/min mono i do min. 3 str./min kolor, rozmiar 25%-400% |  |
| Drukowanie | do min. 7 str/min (mono) / do 5 str/min (kolor), rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor) |  |
| Skanowanie | do 1200 dpi |  |
| Obsługa papieru | do A4, podajnik do 60 arkuszy, taca odbiorcza do 25 arkuszy |  |

Urządzenia wielofunkcyjne DAW 2

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Funkcje | drukarka, kopiarka, skaner |  |
| Obsługa papieru | A4, podajnik do min.100 arkuszy, taca odbiorcza do 50 arkuszy |  |
| Kartridże | 4 oddzielne kartridże o wydajności min. 2400 str. czarny oraz 1300 str. kolory |  |
| Komunikacja | USB 2.0, WiFi IEEE 802.11b/g/n |  |
| Drukowanie | mono min. 11 str./min., kolor min. 6 str./min. wg normy ISO 24734, rozdzielczość min. 600x600 dpi |  |
| Skanowanie | do min. 1200x2400 dpi |  |
| Kopiowanie | do min. 4 str/min (mono) / 2 str/min (kolor), do 1200x1200 dpi, rozmiar 25%-400% |  |

Urządzenia wielofunkcyjne DAW 3

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Funkcje | drukarka, kopiarka, skaner |  |
| Obsługa papieru | A4, podajnik do min. 150 arkuszy, taca odbiorcza do 50 arkuszy, ADF na min. 20 arkuszy |  |
| Kartridże | system stałego zasilania tuszem, wydajność tuszy do min. 5000 stron |  |
| Komunikacja | USB 2.0, WiFi IEEE 802.11b/g/n |  |
| Drukowanie | mono min. 12 str./min., kolor min. 10 str./min. wg normy ISO 24734, rozdzielczość do 6000x1200 dpi |  |
| Skanowanie | do min. 1200x2400 dpi |  |
| Kopiowanie | do min. 6 str/min (mono/kolor) do min. 1200x1200 dpi |  |

Urządzenia wielofunkcyjne DAW 4

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Funkcje | drukarka, kopiarka, skaner, faks |  |
| Druk dwustronny | automatyczny |  |
| Podajnik papieru | min, 250 arkuszy |  |
| Podajnik dokumentów | min. 50 arkuszy |  |
| Komunikacja | USB 2.0, WiFi (IEEE 802.11b/g/n), Ethernet |  |
| Rozdzielczość druku | min. 1200x1200 |  |
| Wydajność tuszy | min. 3000 str. mono / 1500 str. kolor |  |
| Prędkość druku | min. (mono/kolor) 30/25 str./min |  |
| Obsługiwane formaty | min. A3, A4, A5, A6, B5,DL |  |
| Taca odbiorcza | min. 50 arkuszy |  |

Urządzenia wielofunkcyjne DLMW 1

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Funkcje | drukarka, kopiarka, skaner |  |
| Maksymalne obciążenie miesięczne | do min. 10000 stron |  |
| Prędkość druku | do min. 32 str/min., czas wydruku pierwszej strony poniżej 10 sek. |  |
| Podajnik papieru | standardowy na min. 250 arkuszy, podajnik ręczny na formaty: A6-A4, 60-163 g/m2 |  |
| Wbudowana pamięć | min. 64MB |  |
| Druk dwustronny | automatyczny |  |
| Komunikacja | WiFi (IEEE 802.11b/g/n), USB |  |
| Dodatki | Kabel USB |  |

Urządzenia wielofunkcyjne DLMW 2

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Funkcje | drukarka, kopiarka, skaner |  |
| Prędkość druku | do min. 40 str/min., czas wydruku pierwszej strony poniżej 8 sek. |  |
| Rozdzielczość druku | do min. 1200 x1200 dpi |  |
| Podajnik papieru | standardowy na min. 250 arkuszy, podajnik ręczny o pojemności min. 50 arkuszy, na formaty: A6-A4, 60-199 g/m2, Podajnik dokumentów ADF |  |
| Wbudowana pamięć | min. 256MB |  |
| Procesor | min. 800MHz |  |
| Druk dwustronny | automatyczny |  |
| Komunikacja | USB, Ethernet |  |
| Materiały eksploatacyjne | Toner startowy na min. 2000 stron, dostępne tonery na min. 8000 stron |  |

Urządzenia wielofunkcyjne DLMW 3

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Funkcje | drukarka, kopiarka, skaner |  |
| Prędkość druku | do min. 20 str/min. |  |
| Rozdzielczość druku | do min. 600 x 600 dpi |  |
| Podajnik papieru | min. 150 arkuszy, formaty: A6-A4, 30-120 g/m2 |  |
| Wbudowana pamięć | min. 64 MB |  |
| Procesor | min. 500 MHz |  |
| Komunikacja | USB, WiFi |  |
| Materiały eksploatacyjne | Fabrycznie zainstalowany czarny, oryginalny bęben obrazowy o okresie eksploatacji 20 000 stron, zawierający zapas tonera na 5000 stron. Tonery uzupełniające, dosypywane do bębna, na min. 2500 stron. |  |

Urządzenia wielofunkcyjne DLMW 4

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Funkcje | drukarka, kopiarka, skaner, faks |  |
| Prędkość druku | do min. 40 str/min., czas wydruku pierwszej strony poniżej 8 sek. |  |
| Rozdzielczość druku | do min. 1200 x1200 dpi |  |
| Podajnik papieru | standardowy na min. 250 arkuszy, podajnik ręczny o pojemności min. 50 arkuszy, na formaty: A6-A4, 60-199 g/m2, Podajnik dokumentów ADF |  |
| Wbudowana pamięć | min. 256MB |  |
| Procesor | min. 800MHz |  |
| Druk dwustronny | automatyczny |  |
| Skanowanie dwustronne | automatyczne z podajnika ADF |  |
| Komunikacja | USB, Ethernet, WiFi |  |
| Materiały eksploatacyjne | Toner startowy na min. 2000 stron, dostępne tonery na min. 8000 stron |  |

Urządzenia wielofunkcyjne DLKW 1

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Funkcje | drukarka, kopiarka, skaner |  |
| Prędkość druku | do min. 18 str/min. mono i do min. 18 str/min. kolor |  |
| Rozdzielczość druku | do min. 600 x 600 dpi |  |
| Podajnik papieru | standardowy na min. 250 arkuszy, podajnik dokumentów ADF na min. 50 arkuszy |  |
| Wbudowana pamięć | min. 512 MB |  |
| Procesor | min. 800 MHz |  |
| Druk dwustronny | automatyczny |  |
| Komunikacja | USB, Ethernet, WiFi |  |

Urządzenia wielofunkcyjne DLKW 2

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Funkcje | drukarka, kopiarka, skaner |  |
| Prędkość druku | do min. 30 str/min. mono i do min. 30 str/min. kolor |  |
| Maksymalne obciążenie miesięczne | 40000 stron |  |
| Rozdzielczość druku | 2400 x 600 dpi |  |
| Podajnik papieru | standardowy na min. 250 arkuszy, podajnik dokumentów ADF na min. 50 arkuszy, podajnik uniwersalny na 50 arkuszy |  |
| Wbudowana pamięć | min. 512 MB |  |
| Procesor | min. 800 MHz |  |
| Druk dwustronny | automatyczny |  |
| Komunikacja | Gigabit Ethernet 10/100/1000, WiFi (IEEE 802.11b/g/n), USB |  |

Urządzenia wielofunkcyjne DLKW 3

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Funkcje | drukarka, kopiarka, skaner, faks |  |
| Prędkość druku | do min. 30 str/min. mono i do min. 30 str/min. kolor |  |
| Duplex | automatyczne drukowanie, skanowanie i kopiowanie dwustronne |  |
| Wbudowana pamięć | min. 512 MB |  |
| Procesor | min. 800 MHz |  |
| Maksymalne obciążenie miesięczne | 40000 stron |  |
| Podajnik papieru | standardowy na min. 250 arkuszy, podajnik dokumentów ADF na min. 50 arkuszy, podajnik uniwersalny na 50 arkuszy |  |
| Wyświetlacz | dotykowy, kolorowy |  |
| Komunikacja | Ethernet, WiFi (IEEE 802.11b/g/n), USB |  |

Urządzenia wielofunkcyjne DLKW 4

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Funkcje | drukarka, kopiarka, skaner, faks |  |
| Prędkość druku | do min. 30 str/min. mono i do min. 30 str/min. kolor |  |
| Duplex | automatyczne drukowanie, skanowanie i kopiowanie dwustronne |  |
| Wbudowana pamięć | min. 512 MB |  |
| Procesor | min. 800 MHz |  |
| Maksymalne obciążenie miesięczne | do min. 60000 stron |  |
| Podajnik papieru | standardowy na min. 250 arkuszy, podajnik dokumentów ADF na min. 50 arkuszy, podajnik uniwersalny na 50 arkuszy |  |
| Szybkość skanowania dwustronnego | min. 20 stron/min. w kolorze |  |
| Wyświetlacz | dotykowy, kolorowy |  |
| Komunikacja | Ethernet, WiFi (IEEE 802.11b/g/n), USB |  |

Urządzenia wielofunkcyjne DLKW 5

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Funkcje | drukarka, kopiarka, skaner, faks |  |
| Prędkość druku | do min. 30 str/min. mono i do min. 30 str/min. kolor |  |
| Duplex | automatyczne drukowanie, skanowanie i kopiowanie dwustronne |  |
| Wbudowana pamięć | min. 1GB |  |
| Procesor | min. 800 MHz |  |
| Maksymalne obciążenie miesięczne | do min. 80000 stron |  |
| Podajnik papieru | standardowy na min. 250 arkuszy, podajnik dokumentów ADF na min. 80 arkuszy, podajnik uniwersalny na 50 arkuszy |  |
| Szybkość skanowania dwustronnego | min. 100 stron/min. w kolorze |  |
| Wyświetlacz | dotykowy, kolorowy |  |
| Komunikacja | Ethernet 10/100/1000, WiFi (IEEE 802.11b/g/n), USB, NFC |  |

Urządzenia wielofunkcyjne DLKW 6

| Producent |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model |  |  |
| Kod producenta |  |  |
| Parametry wymagane | Opis oferowanych parametrów technicznych |
| Funkcje | drukarka, kopiarka, skaner |  |
| Prędkość druku | do min. 38 str/min. mono i do min. 38 str/min. kolor |  |
| Maksymalne obciążenie miesięczne | min. 80000 stron |  |
| Rozdzielczość druku | min. 600 x 600 dpi |  |
| Podajnik papieru | standardowy na min. 500 arkuszy, podajnik ręczny na min. 100 arkuszy, podajnik dokumentów ADF |  |
| Wbudowana pamięć | min. 1 GB |  |
| Procesor | min. 1,2 GHz |  |
| Druk dwustronny | automatyczny |  |
| Komunikacja | USB, Ethernet |  |
| Panel sterowania | kolorowy, dotykowy panel sterujący, min. 8” |  |
| Kopiowanie | Do 600 x 600 dpi (skaner płaski), 600 x 450 dpi (automatyczny podajnik dokumentów), automatyczne kopiowanie dwustronne |  |
| Skanowanie | Do 43 obrazów/min (w czerni), do 38 obrazów/min (w kolorze), automatyczne skanowanie dwustronne Skan do formatów: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A |  |
| Wbudowany dysk twardy | Standardowy, wbudowany dysk twardy minimum 320 GB; Szyfrowanie sprzętowe AES 256; Funkcje bezpiecznego usuwania danych |  |

dnia

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# Text boxes

pieczęć Wykonawcy

pieczęć wykonawcy