ZAŁĄCZNIK NR 5

Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

SZCZEGÓŁOWY OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Wykonawca jest zobowiązany podać dokładny opis oferowanej dostawy w prawej kolumnie tabeli „szczegółowy zakres minimalnych parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę”. Nie dopuszcza się, wpisywania określeń ogólnych typu „tak”, „spełnia”, „zgodne” itp.

- Do oferty należy załączyć projekt oferowanego przedmiotu zamówienia w postaci dokumentacji technicznej zawierający wszelkie niezbędne informacje umożliwiające ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia – dot. części nr 1 i 2.

## Wykonawca przy dostawie przedstawi dokumentację techniczno-ruchową w odniesieniu do części nr 1 i 2.

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część nr 1

| Lp. | Szczegółowy zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego | Szczegółowy zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę: |
| --- | --- | --- |
| Reaktor okresowy do przeprowadzania procesu pirolizy/toryfikacji |
| 1. | System sterowania temperaturą ogrzewania reaktorów, umożliwiający przeprowadzanie procesów termicznych w zakresie temperatur od 200 do 1000oC. |  |
| 2. | Praca okresowa. Możliwość prowadzenia procesu w zadanej temperaturze od 5 do 90 minut. |  |
| 3. | Reaktor musi posiadać możliwość podłączenia zaworu doprowadzającego gaz inertny w celu utrzymania beztlenowego środowiska w reaktorze. Możliwość podłączenia dwutlenku węgla oraz azotu. |  |
| 4. | Musi posiadać możliwość podłączenia odbioru gazów odlotowych w celu ich analizy poprzez zamontowane króćce. |  |
| 5. | Musi być wyposażony w drzwi umożliwiające bezproblemowe ładowanie wsadu do reaktora oraz jego odbiór (maksymalnie do 1 kilograma biomasy). |  |

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część nr 2

| Lp. | Szczegółowy zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego | Szczegółowy zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę: |
| --- | --- | --- |
| Reaktory do symulacji procesu fermentacji metanowej oraz produkcji pofermentu – 2 szt. |
| 1. | Reaktory winny mieć pojemność przynajmniej 1m3 każdy. Oba reaktory muszą być takie same. |  |
| 2. | Muszą być szczelne gazowo oraz cieczowo. |  |
| 3. | System karmienia ulokowany w górnej pokrywie reaktora. Przekrój systemu karmienia od 80 do 160 mm z rurą doprowadzającą substraty w głąb reaktora do jego ⅔ wysokości mierząc od góry. |  |
| 4. | Mieszadło (wraz z napędem, zasilaniem oraz sterowaniem) gwarantujące wymieszanie całej objętości reaktora (zawartość suchej masy w mieszaninie ˂ 20%) |  |
| 5. | System sterowania ogrzewaniem reaktorów umożliwiający przeprowadzanie procesu w przedziale temperaturowym od 30 do 55oC, wbudowany w urządzenie. Możliwość kontroli temperatury z dokładnością do ±0,5oC. |  |
| 6. | Podwójny zawór spustowy umożliwiający odbieranie pofermentu z reaktora (spód reaktora). Przekrój zaworu spustowego od 100 do 150 mm. Objętość przestrzeni pomiędzy zaworami równa 1 lub 2 dm3. |  |
| 7. | System odprowadzania gazów wraz z kontrolą objętości produkowanego (odprowadzonego) gazu z maksymalną przepustowością godzinową wynoszącą 150m3/h. |  |
| 8. | Otwór rewizyjny do kontroli wymieszania objętości reaktora, na wysokości od 80 do 90% wysokości reaktora o rozmiarze przynajmniej 100x100 mm. Należy podać rozmiar i umiejscowienie |  |

…………………dnia ………………                        …………………………………………………

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy