ZAŁĄCZNIK NR 7

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

SZCZEGÓŁOWY OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Wykonawca jest zobowiązany podać dokładny opis oferowanej dostawy w prawej kolumnie tabeli „szczegółowy zakres minimalnych parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę”. Nie dopuszcza się, wpisywania określeń ogólnych typu „tak”, „spełnia”, „zgodne” itp.

## W celu potwierdzenia parametrów technicznych oferowanego urządzenia, Wykonawca do oferty dołączy dokument zgodny z oryginalnym katalogiem producenta lub oryginalną kartą produktu producenta.

## Część nr 1

| Lp. | Szczegółowy zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego | Szczegółowy zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę: |
| --- | --- | --- |
| Waga laboratoryjna (Typ i producent:……………………………………………………………..) |
| 1. | Minimalny zakres pomiaru 0-200 g |  |
| 2. | Rozdzielczość odczytu 0,001g |  |
| 3. | Minimalna średnica szalki 90 mm |  |
| 4. | Wyświetlacz elektroniczny |  |
| 5. | Możliwość podłączenia do komputera poprzez złącze: RS232 lub USB |  |
| 6. | Zasilanie elektryczne 220-230V, 50Hz, wtyczka właściwa dla instalacji elektrycznej w Polsce |  |

## Część nr 2

| Lp. | Szczegółowy zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego | Szczegółowy zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę: |
| --- | --- | --- |
| Wirówka (Typ i producent:……………………………………………………………..) |
| 1. | Wymienny rotor z pokrywką |  |
| 2. | Pojemność wirnika: minimum 12 mikroprobówek x 1,5/2,0 ml lub większych od 2.0 ml probówek |  |
| 3. | Minimalna maksymalna prędkość 12,500 1/min |  |
| 4. | Wyświetlacz czasu i prędkości obrotowej |  |
| 5. | Bezobsługowy napęd |  |
| 6. | Wirnik nadający się do sterylizacji w autoklawie przy temp. powyżej 120 stopni C |  |
| 7. | Wirnik i pokrywa wirnika odporne na działanie związków chemicznych |  |

## Część nr 3

| Lp. | Szczegółowy zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego | Szczegółowy zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę: |
| --- | --- | --- |
| Spektrometr FTIR z ATR (Typ i producent:……………………………………………………………..) |
| 1. | Spektrofotometr podczerwieni: Stosunek sygnału do szumu co najmniej S/N= 30 000:1 (dla rozdzielczości 4cm-1, 1 min zbieranie widma, pik 2100 cm-1, peak to peak) Okienko komory pomiarowej z wysoko-przepuszczalnego KBr Rozdzielczość nie gorsza niż: 0,9 cm-1 Dostępne rozdzielczości do wyboru: 0,9; 2; 4; 8; 16 cm-1 Zakres co najmniej: 7800- 350 cm-1 Dynamiczny interferometr Michelsona 30o(60o) ze zwierciadłem poruszanym elastycznym złączem mechanicznym i automatycznie ustawiany Uszczelniona optyka, dzielnik wiązki Ge/KBr, zabezpieczona przed wilgocią, Laser półprzewodnikowy, Precyzja liczby falowej nie gorsza niż 0,0005 cm-1 (przy 2000 cm-1) Dokładność liczby falowej nie gorsza niż 0,1 cm-1 Długoletnie ceramiczne źródło promieniowania Detektor DLATGS z kontrolą temperatury bez konieczności chłodzenia Możliwość wbudowania w komorę interferometru automatycznego osuszacza – polimerowej membrany usuwającej elektrolitycznie wodę z wnętrza komory interferometru, eliminującej konieczność użycia wkładów osuszających Automatyczne ustawianie i ogniskowanie Próbka wzorca polistyrenowego Automatyczne rozpoznawanie przystawek odbiciowych, przystawek ATR i innych Komora pomiarowa w wymiarach minimalnych: 20cm x 14 cm x 10 cm (szerokość x głębokość x wysokość) Urządzenie musi pracować z instalacją elektryczną m.in. 220V/230V, wtyczka polska |  |
| 2. | Dedykowane oprogramowanie, umożliwiające sterowanie przyrządem, walidację, zbieranie i opracowywanie danych: Tryby pracy: przetwarzania danych, pomiarowy, ilościowy, fotometryczny Wbudowane funkcje diagnostyki aparatu (przy inicjalizacji sprawdzane są systemy elektryczny, sygnałowy oraz optyczny), funkcja ciągłego monitorowania rodzaju dzielnika wiązki, źródła światła, lasera, warunków wilgotności i informacji odnośnie akcesoriów rozpoznanych przy starcie Licznik godzin pracy źródła ceramicznego, lasera i informacja o czasie pozostałym do następnego przeglądu serwisowego Uśrednianie widm Wykonywanie podstawowych działań arytmetycznych, wykrywanie plików, korekcję zerowej linii bazowej, trzypunktową korekcję linii bazowej, wielopunktową korekcję linii bazowej, wygładzanie, różniczkowanie Wbudowane procedury Kubelka-Munk, Kramers-Kronig, korekcję widm ATR, przeształcenia fourierowskie FFT, całkowanie, zmiana absorbancji na transmitację i odwrotnie, poszukiwanie widma, zamiana skali w cm-1 na nm i odwrotnie Zapisywanie danych w formatach JCAMP-DX, ASCII, CSV Tworzenie raportów własnych lub na podstawie istniejących wzorców zawartych w oprogramowaniu Zgodne z GLP/GMP Zawierające bazę/bibliotekę widma z co najmniej 20 000 widm związków organicznych, polimerów, produktów farmaceutycznych, związków nieorganicznych, dodatków do żywności, zanieczyszczeń itp. Umożliwiające przeszukiwanie i tworzenie własnych bibliotek Moduł oprogramowania posiadający min. 20 gotowych procedur pomiarowych wskazujących każdy krok analizy |  |
| 3. | Przystawka ATR: Zakres spektralny co najmniej 7800-350 cm-1 Kryształ – diament Kąt padania – 45o Maksymalne ciśnienie nacisk nie mniejsze niż 10000 psi (ok. 689,47 Ba) Wysoka odporność na zarysowania Średnica co najmniej 1,8 mm Płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej |  |
| 4. | Sterownik w postaci zestawu komputerowego (komputer, monitor min. 27 cali, mysz bezprzewodowa, klawiatura, system operacyjny w konfiguracji zalecanej przez producenta do instalacji oprogramowania sterującego i wystarczającej do analizy otrzymywanych danych, podstawowy pakiet aplikacji biurowych zawierający co najmniej: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji.) |  |

## Część nr 4

| Lp. | Szczegółowy zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego | Szczegółowy zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę: |
| --- | --- | --- |
| Mikroskop odwrócony (Typ i producent:……………………………………………………………..) |
| 1. | Zestaw mikroskopu z obiektywami umożliwiającymi obrazowanie od dołu stolika |  |
| 2. | Optyka umożliwiająca korygowanie do nieskończoności |  |
| 3. | Statyw mikroskopu: z 5-pozycyjnym uchwytem obiektywów podstawa w kształcie zapewniającym dużą stabilność, wykonana z metalu umożliwiający rozbudowę o kontrast interferencyjny (kontrast Nomarskiego) dostosowany do plastikowych naczynek hodowlanych (z regulacją poziomu kontrastu) współosiowe śruby mikro/makro ramię oświetlacza światła przechodzącego, z układem oświetlenia fluorescencyjnego z 4-pozycyjnym rewolwerem filtrów FL wbudowany zasilacz |  |
| 4. | Oświetlacz światła przechodzącego, wyposażony w lampę halogenową o mocy min. 36 W lub z odpowiednikiem LED, spełniający wszystkie wymogi konieczne do stosowania oświetlenia wg Koehlera. |  |
| 5. | Tubus: binokularny z regulacją rozstawu źrenic kąt nachylenia 45 stopni pole widzenia minimum 23 mm port boczny do podłączenia kamery 60N podział światła okulary: kamera (50%:50%) |  |
| 6. | Stolik preparatowy: o powierzchni min. 230 x 230 mm prowadnice preparatu w zakresie ruchu min. 130 na 85 mm uchwyt do mikropłytek, butelek i naczyń Petriego o średnicy 95 mm uchwyt do szkiełek 76x26 mm i komór hodowlanych uchwyt do wykonywania pomiarów z wykorzystaniem mikrokanalików na płytkach, umożliwiających wykonywanie pomiarów podczas przepływu oraz testów immunofluorescencyjnych (płytki od jedno- do sześciokanałowe), tak aby skrajne kanały były możliwe do obserwacji w uchwycie |  |
| 7. | Okulary: szeroko polowe, pole widzenia minimum 23 mm z regulacjami min. +/- 5 dioptrii w obydwu okularach wyposażone w muszle oczne |  |
| 8. | Obiektywy: korygowana na nieskończoność długość optyczna 45 mm planachromatyczne, o parametrach minimalnych: - LD 40x/N.A. 0,55 Ph1 (WD=2.5 mm) - 100x/N.A. 1,25 Ph2 Oil (WD=0.22 mm) - Suwak 10x46 mm ze stałą przesłoną Ph 1/0.3 |  |
| 9. | Kondensator: Kondensator Abbe’go achromatyczny Z regulowaną przesłoną aperturową Apertura numeryczna N.A. co najmniej 0,4 Odległość robocza co najmniej 53 mm Z przesłonami do kontrastu fazowego |  |
| 10. | Możliwość zastosowania kamery: Przetwornik CMOS o przekątnej minimum 11 mm (2/3 cala) Rozdzielczość co najmniej: 2460 (H) x 2050 (V) Digitalizacja: 8 i 12 bitów / piksel Funkcja binningu (łączenia pikseli w celu zwiększenia czułości kamery) Praca w trybie czarnobiałym oraz w trybie kolorowym System chłodzenia zapewniający dynamikę co najmniej 1:4800 Czas integracji co najmniej: od 1 ms do 4 s Obraz live co najmniej 36 klatek / sekundę dla maksymalnej rozdzielczości Interface: USB |  |
| 11. | Oprogramowanie: Oprogramowanie zapewniające prawidłową współpracę z zaoferowaną kamerą kolorową oraz zestawem do rejestracji i analizy obrazów mikroskopowych Wersja umożliwiająca instalację programu na dowolnej liczbie komputerów Akwizycja i obróbka obrazów mikroskopowych w oparciu o 64-ro bitowy system operacyjny Interfejs użytkownika płynnie skalowany w celu dopasowania do używanego monitora Nagrywanie sekwencji obrazów/filmów poprzez funkcje START/STOP Tworzenie konfiguracji sprzętowych przy pomocy graficznego diagramu drogi światła w mikroskopie Zapisywanie historii akwizycji w pliku obrazowym Import obrazów (BMP, TIF, JPG, GIF, PNG) Eksport obrazów (BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF, HDP) Eksport filmów (AVI, Windows Media video formats) Interaktywne pomiary: długość, powierzchnia, wymiary prostokąta, obwód Paski skali Adnotacje tekstowe Obróbka obrazów: kontrast, jasność, gamma, kolorystyka Przeglądarka obrazów Pomiary na histogramach Pomiary na profilach Możliwość zbierania i analizy obrazów w 3D |  |
| 12. | Inne wyposażenie: Pokrowiec antystatyczny Minimum dwa filtry w tym zielony i neutralny W przypadku zestawu z żarówką halogenową zapasowa żarówka halogenowa Dzielnik światła Zestaw wyposażony w minimum 2 opakowania płynu immersyjnego do obiektywu olejowego |  |
| 13. | Możliwość rozbudowy o przystawkę do fluorescencji. |  |
| 14. | Możliwość rozbudowy o technikę obserwacji kontrastowania (kontrast fazowy oraz jasne i ciemne pole) |  |

## Część nr 5

| Lp. | Szczegółowy zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego | Szczegółowy zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę: |
| --- | --- | --- |
| Destylarka (Typ i producent:……………………………………………………………..) |
| 1. | Wydajność minimum 4 l/h |  |
| 2. | Pobór wody do destylacji – bezpośrednio z wodociągu |  |
| 3. | Możliwość monitorowania temperatury destylatu |  |
| 4. | System sterujący zapewniający automatyczne wstrzymanie pracy destylatora w przypadku spadku ciśnienia wody zasilającej lub innej usterki oraz automatyczne wznowienie pracy po powrocie wymaganych parametrów ciśnienia wody zasilającej lub po usunięciu usterki |  |
| 5. | System monitorujący na bieżąco stan urządzenia i informujący o ewentualnych usterkach i wymaganych czynnościach obsługowych i konserwacyjnych (np. o konieczność czyszczenia, wymiany grzałki itp.) |  |
| 6. | Zasilanie elektryczne 220-230V, 50 Hz, wtyczka właściwa dla instalacji elektrycznej w Polsce |  |

## Część nr 6

| Lp. | Szczegółowy zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego | Szczegółowy zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę: |
| --- | --- | --- |
| Siłomierz ze zmotoryzowanym statywem (Typ i producent:……………………………………………………………..) |
| 1. | Minimalny maksymalny zakres pomiarowy 500N dla statywu |  |
| 2. | Statyw elektroniczny |  |
| 3. | Siłomierz elektroniczny |  |
| 4. | Prędkość przesuwu statywu w zakresie minimalnym: 20-300 mm/min |  |
| 5. | Rodzaj pomiaru: pionowy |  |
| 6. | Zakres pomiarowy siłomierza do 50N z działką elementarną 0,01N |  |
| 7. | Proponowany statyw i siłomierz muszą być kompatybilne ze sobą |  |
| 8. | Zasilanie elektryczne 220-230V, 50 Hz, wtyczka właściwa dla instalacji elektrycznej w Polsce |  |

## Część nr 7

| Lp. | Szczegółowy zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego | Szczegółowy zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę: |
| --- | --- | --- |
| Zestaw do pomiaru kąta zwilżania (Typ i producent:……………………………………………………………..) |
| 1. | Goniometr: wyposażony w kamerę o wysokiej rozdzielczości (z możliwością podłączenia na USB), obiektyw ręczny lub automatyczny, podświetlenie o regulowanej mocy dokładność pomiarowa min. ± 1o zakres pomiarowy min. 10o – 175o lub większy zakres |  |
| 2. | Oprogramowanie – umożliwiające nagrywanie sekwencji wideo i wykonywanie pomiarów kąta zwilżania i napięcia powierzchniowego |  |
| 3. | Mechanizm zaciskania słuchawki. |  |
| 4. | Strzykawka – szklana o pojemności min. 20 µl z wyjmowaną igłą o tępym końcu |  |
| 5. | Zasilanie elektryczne 220-230V wtyczka właściwa dla instalacji elektrycznej w Polsce. |  |
| 6. | Stolik pomiarowy. |  |

## Część nr 8

| Lp. | Szczegółowy zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego | Szczegółowy zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę: |
| --- | --- | --- |
| Polarymetr (Typ i producent:……………………………………………………………..) |
| 1. | Sterowanie i odczyt ręczne lub elektroniczne |  |
| 2. | Wymagany zakres pomiarowy: 0-180o |  |
| 3. | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż 0,05o |  |
| 4. | Możliwość wykorzystania wielorazowych rurek polarymetrycznych o długościach 100 mm i 200 mm |  |
| 5. | System napełniania rurek: ręczny lub automatyczny |  |
| 6. | Co najmniej 2 rurki polarymetryczne 200 mm |  |
| 7. | Dodatkowo 2 rurki polarymetryczne 100 mm w komplecie |  |
| 8. | Metalowy statyw |  |
| 9. | Zintegrowane monochromatyczne źródło światła – linia sodu |  |
| 10. | Zasilanie 220-230V, 50 Hz, wtyczka właściwa dla instalacji elektrycznej w Polsce |  |

## Część nr 9

| Lp. | Szczegółowy zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego | Szczegółowy zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę: |
| --- | --- | --- |
| Kolorymetr (Typ i producent:……………………………………………………………..) |
| 1. | Przestrzeń kolorymetryczna CIEL*a*b*C*h*CIEL*a*b*CIEXYZ CIERGB CIEL*u*v*CIEL*C*h |  |
| 2. | Formuła różnicowa: △E*ab△L*a*b* △E*C*h* △ECIE94 △Ehunter |  |
| 3. | Pole pomiaru: min. Φ8mm/Φ4 mm |  |
| 4. | Geometria pomiaru: zgodnie z CIE: 8/d |  |
| 5. | Źródło światła D65 D50 A |  |
| 6. | Sensor: fotodioda krzemowa |  |
| 7. | Obserwator: CIE 10o standardowy obserwator |  |
| 8. | Zgodność międzzyinstr. ≤0.40ΔE*ab |  |
| 9. | Liczba pamięci pomiarów: Wzorzec: 100 Próbka: 20000 |  |
| 10. | Żywotność lampy: min. 5 lat lub nie mniej niż 1 milion pomiarów |  |
| 11. | Wyświetlacz: TFT 2.8 inch (16:9) |  |
| 12. | Język menu angielski i/lub polski |  |
| 13. | Porty komunikacyjne: USB/RS-232 |  |
| 14. | Zakres temperatury pracy: minimum w zakresie temperatura pokojowa -40oC |  |
| 15. | W przypadku kolorymetru przenośnego, zestaw powinien zawierać akumulator i zasilacz umożliwiający ładowanie w Polsce. |  |
| 16. | Zestaw wyposażony w oprogramowanie do analizy zebranych wyników |  |
| 17, | Zestaw zawiera również: przystawkę do pomiaru proszków przystawkę uniwersalną do pomiaru cieczy, past oraz proszków |  |

## Część nr 10

| Lp. | Szczegółowy zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego | Szczegółowy zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę: |
| --- | --- | --- |
| Homogenizator z mieszadłami (Typ i producent:……………………………………………………………..) |
| 1. | Homogenizator ręczny |  |
| 2. | Umożliwia pracę z próbkami o pojemności od 0,1 ml do minimum 1 litra |  |
| 3. | Posiada elektroniczną kontrolę prędkości. |  |
| 4. | Napięcie 230V/50 Hz |  |
| 5. | Zakres regulacji obrotów od 10 000 do minimum 30 000 obrotów na minutę. |  |
| 6. | Moc silnika minimum 120 W |  |
| 7. | Dedykowane końcówki do homogenizatora (minimum 2 szt.): Końcówka homogenizująca do roztworów od 10 ml do minimum 200 ml Końcówka homogenizująca do roztworów od 0,1 ml do minimum 50 ml |  |

## Część nr 11

| Lp. | Szczegółowy zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego | Szczegółowy zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę: |
| --- | --- | --- |
| Wagosuszarka z osprzętem (Typ i producent:……………………………………………………………..) |
| 1. | Minimalne maksymalne obciążenie wagosuszarki 100 g |  |
| 2. | Minimalna maksymalna temperatura suszenia 150oC |  |
| 3. | Dokładność odczytu 0,01% |  |
| 4. | Średnica szalki 90 mm |  |
| 5. | Podświetlany wyświetlacz graficzny |  |
| 6 | Możliwość podłączenia do komputera poprzez złącze: RS232 lub USB |  |
| 7. | Żarniki halogenowe |  |
| 8. | Bezpłatne oprogramowanie komputerowe |  |
| 9. | Zasilanie elektryczne 220-230V, 50 Hz, wtyczka pasująca do instalacji elektrycznej w Polsce |  |

## Część nr 12

| Lp. | Szczegółowy zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego | Szczegółowy zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę: |
| --- | --- | --- |
| Lepkościomierz rotacyjny (Typ i producent:……………………………………………………………..) |
| 1. | Zakres lepkości [mPas] min. 1-5 M |  |
| 2. | Prędkość [obr/min] od 0,01 do 250 |  |
| 3. | Dokładność ± 1.0% pełnego zakresu stali |  |
| 4. | Możliwość pracy z wrzecionami względnymi zgodnie z ISO 2555 oraz z wrzecionami zgodnymi DIN i łopatkowymi. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN ISO 2555 lub równoważną. |  |
| 5. | Wbudowane złącze magnetyczne dla wrzecion |  |
| 6. | System automatycznego rozpoznawania wrzecion |  |
| 7. | System automatycznego wykrywania osłony |  |
| 8. | Możliwość rozbudowy o przystawkę temperaturową typu Peltiera do kontroli temperatury próbki (m.in. od temp. pokojowej do +80oC) |  |
| 9. | Możliwość rozbudowy o monitorowanie temperatury próbki za pomocą czujnika Pt100(-60oC do +300oC) |  |
| 10. | Posiada funkcję automatycznego ustawienia prędkości |  |
| 11. | Wyposażony jest w minimum 6.5-calowy ekran dotykowy z interfejsem użytkownika i predefiniowanymi metodami |  |
| 12. | Możliwość kontroli pomiarów wg prędkości lub szybkości ścinania |  |
| 13. | Zasilanie zgodne z wymaganiami polskimi |  |
| 14. | Port i kabel USB |  |
| 15. | Oprogramowanie: Umożliwia kontrolę urządzenia Możliwość rozbudowy oprogramowania do tworzenia wykresu online dla danych pomiarowych mierzonych na bieżąco Możliwość rozbudowy oprogramowania do tworzenia modelu matematycznego/modeli matematycznych Ma możliwość zapisu współczynnika korekty wrzeciona |  |
| 16. | Dedykowany adapter DIN do montażu układów standaryzowanych |  |
| 17. | Komplet minimum 4 wrzecion |  |
| 18. | System pomiarowy cylindry współosiowe do średniego zakresu lepkości. |  |

…………………dnia ………………                        …………………………………………………

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy