ZAŁĄCZNIK NR 7

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca jest zobowiązany podać dokładny opis oferowanej dostawy w prawej kolumnie tabeli „szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oferowany przez Wykonawcę”. Nie dopuszcza się, wpisywania określeń ogólnych typu „tak”, „spełnia”, „zgodne” itp. chyba, że wymagają tego zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający odrzuci ofertę, której parametry techniczne nie będą spełniały wymagań opisu przedmiotu zamówienia.

## W celu potwierdzenia parametrów technicznych oferowanego urządzenia, Wykonawca do oferty dołączy dokument zgodny z oryginalnym katalogiem producenta lub oryginalną kartą produktu producenta.

| Lp. | Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego | Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oferowany przez Wykonawcę: |
| --- | --- | --- |
| System do badań metaboliczno-czynnościowych (Typ i producent………………………………………….) |
| Wymagane minimalne dane techniczne: |
| 1. | Przenośny system do badań metaboliczno-czynnościowych układu krążeniowo-oddechowego z: modułem komory mieszania (Mixing Chamber) pomiarem pochłaniana tlenu (VO2) pomiarem minutowego zużycia tlenu na 1kg masy ciała (VO2/kg) pomiarem wydalania dwutlenku węgla (VCO2) pomiarem objętości oddechowej płuc (VT) pomiarem wentylacji minutowej (VE) pomiarem częstości skurczów serca (HR) pomiarem współczynnika oddechowego (RQ) pomiarem równoważnika wentylacyjnego dla tlenu (VE/VO2) zasilaniem bateriami. |  |
| 2. | Ciężar jednostki głównej nie więcej niż 1000g. |  |
| 3. | Ergonomiczny system nośny do mocowania na klatce piersiowej lub na plecach. |  |
| 4. | System mocowania urządzenia oparty o uniwersalny gwint. |  |
| 5. | Wbudowany wyświetlacz dotykowy do bieżącego podglądu parametrów i obsługi urządzenia bez konieczności podłączenia do komputera. |  |
| 6. | Wymiar jednostki głównej nie większy niż 200x150x80mm. |  |
| 7. | Turbina przepływomierza z czytnikiem optycznym i drenem próbkującym do gazów, 1 kpl. |  |
| 8. | 3 maski w rozmiarach: XS, S, M wraz z czepkami mocującymi. |  |
| 9. | Pas do pomiaru częstości skurczów serca z odbiornikiem, 1szt – stała transmisja sygnału pracy serca – przesyła informacje o tętnie w laboratorium i podczas pływania; - płócienny pasek. |  |
| 10. | System GPS: częstotliwość min. 10 Hz, pozycja do 3m, prędkość do 0,5m/s. |  |
| 11. | Odporna na kurz i wodę walizka transportowa dla systemu. |  |
| 12. | Zestaw do przeprowadzania kalibracji gazowej i objętościowej, 1kpl. |  |
| 13. | System odporny na warunki pogodowe, wodę i kurz wg standardu IP66 |  |
| 14. | Funkcje oprogramowania: podgląd w czasie rzeczywistym przebiegu poboru O2 i wydalania CO2 podczas testu; podgląd innych danych podczas testu; przegląd danych w formie tabel i graficznej; krzywe przepływu objętości gazu podczas wysiłku na tle wartości spoczynkowych; kontrola ergometru i bieżni przez łącze RS232, USB lub łącze Ethernet 485; automatyczne i ręczne wyznaczanie progu anaerobowego; możliwość definiowania własnych protokołów ćwiczeń wg potrzeb badawczych; możliwość natychmiastowego druku wyników. |  |
| 15. | Instrukcja w języku polskim. |  |
| 16. | Moduł telemetrii bezprzewodowej o dużym zasięgu min. 800m. |  |
| 17. | Moduł synchronizacji danych z urządzeń zewnętrznych opartych o ANT+ min. 6 kanałów. |  |
| 18. | Moduł pomiaru w trybie „oddech po oddechu”. |  |
| 19. | Moduł do badań EKG – przewodowy, z oprogramowaniem diagnostycznym. |  |
| 20. | Moduł pulsoksymetrii. |  |
| 21. | Baza sterowników do ergometrów i bieżni występujących na rynku europejskim. |  |
| Szczegółowe parametry techniczne urządzenia: |
| 1. | Analiza tlenu za pomocą czujnika typu elektromechanicznego. |  |
| 1.1 | Zakres pomiaru min. 0-25%. |  |
| 1.2 | Czas reakcji (odpowiedzi) ≤ 120ms. |  |
| 1.3 | Dokładność pomiaru w przedziale 0,01%-0,02%. |  |
| 2. | Analiza dwutlenku węgla za pomocą czujnika typu absorber podczerwieni. |  |
| 2.1 | Zakres pomiaru min. 0-10%. |  |
| 2.2 | Czas reakcji (odpowiedzi) ≤120ms. |  |
| 2.3 | Dokładność pomiaru w przedziale 0,01%-0,02%. |  |
| 3. | Pomiar przepływu za pomocą cyfrową dwukierunkową turbiną pomiarową Ø 28mm. |  |
| 3.1 | Dokładność pomiaru w przedziale 0-5%. |  |
| 3.2 | Zakres przepływu co najmniej 0-15 l/s. |  |
| 3.3 | Opór przepływomierza (przy 14 l/s) max. 0,9cm H2O/l/s przy 14 l/s. |  |

…………………dnia ………………                        …………………………………………………

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy