ZAŁĄCZNIK NR 7

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

SZCZEGÓŁOWY OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Wykonawca jest zobowiązany podać dokładny opis oferowanej dostawy w prawej kolumnie tabeli „szczegółowy zakres minimalnych parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę”. Nie dopuszcza się, wpisywania określeń ogólnych typu „tak”, „spełnia”, „zgodne” itp.

## W celu potwierdzenia parametrów technicznych oferowanego urządzenia, Wykonawca do oferty dołączy dokument zgodny z oryginalnym katalogiem producenta lub oryginalną kartą produktu producenta.

| Lp. | Szczegółowy zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego | Szczegółowy zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę: |
| --- | --- | --- |
| Skaner laserowy (Typ i producent:……………………………………………………………..) |
| Wymagania ogólne |
| 1. | Zestaw: skaner laserowy 3d wraz z dedykowanym oprogramowaniem, akcesoriami i wyposażeniem – wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 roku. |  |
| 2. | Wszystkie elementy zestawu muszą być kompatybilne |  |
| 3. | Dane pochodzące ze skanera muszą być kompatybilne (możliwość importu chmur punktów, zdjęć i projektów) z oprogramowaniem dedykowanym do wykonywania trójwymiarowej wizualizacji obiektów skanowanych. |  |
| Skaner laserowy 3d |
| 1. | Rejestracja chmury punktów w przestrzeni 3d za pomocą fali elektromagnetycznej w zakresie: podczerwień |  |
| 2. | Klasa bezpieczeństwa lasera – klasa I |  |
| 3. | Wymagany zasięg: co najmniej 65 metrów |  |
| 4. | Prędkość pomiaru: co najmniej 950 000 pkt/sek |  |
| 5. | Zakres rejestracji danych w poziomie: 360o |  |
| 6. | Zakres rejestracji danych w pionie: co najmniej 300o |  |
| 7. | Ciężar urządzenia wraz z zasilaniem (przez zasilanie Zamawiający rozumie baterię albo dedykowany system zasilania urządzenia) – maksymalnie 4,5 kg |  |
| 8. | Czas pracy urządzenia na zasilaniu (przez zasilanie Zamawiający rozumie baterię albo dedykowany system zasilania urządzenia): co najmniej 4 godziny, bateria (system bateryjny) wymienna |  |
| 9. | Wbudowany pochyłomierz/kompensator o zakresie min. +/- 2o |  |
| 10. | Wbudowany moduł komunikacji wifi umożliwiający zdalne wyzwolenie skanowania, konfigurację urządzenia oraz pobieranie chmur punktów ze skanera bezprzewodowo |  |
| 11. | Rejestracja danych na wymiennych kartach SD, SDHC, SDXC, kartach o pojemności co najmniej 64 GB |  |
| 12. | Wbudowany kolorowy ekran dotykowy |  |
| 13. | Klasa szczelności (IP): min. Klasa IP54 |  |
| 14. | Skaner posiada wbudowaną, współosiową z układem dalmierczym kamerę cyfrową wraz z funkcją HDR, o rozdzielczości kompletnego obrazu min. 160 MP |  |
| 15. | Wbudowany w urządzeniu cyfrowy kompas rejestrujący położenie chmury punktów względem kierunku północy. |  |
| 16. | Wbudowany w urządzeniu odbiornik gps/glonass rejestrujący pozycję xyz |  |
| Dedykowane oprogramowanie – 2 licencje bezterminowe edukacyjnie; pływające na klucz usb |
| 1. | W języku polskim lub angielskim |  |
| 2. | Rejestracja danych |  |
| 3. | Edycja i zarządzanie danymi |  |
| 4. | Pomiary odległości pomiędzy punktami zarejestrowanych obiektów |  |
| 5. | Automatyczne wykrywanie elementów referencyjnych takich jak kule, tarcze, krawędzie, płaszczyzny |  |
| 6. | Automatyczne składanie „chmury do chmury” |  |
| 7. | Modelowanie (co najmniej wpasowanie cylindrów, sfer, płaszczyzn) oraz innych obiektów geometrycznych |  |
| 8. | Tworzenie siatki „mesh” |  |
| 9. | Kolorowanie chmury punktów zdjęciami z cyfrowego aparatu |  |
| 10. | Eksport do podstawowych formatów danych 3d min. jak: txt, xyz, xyb, ptc, ptx, igs, dxf |  |
| 11. | Udostępnianie projektów „w chmurze” zdalnie – poprzez przeglądarkę www |  |
| 12. | Wykonywanie ortofotomapy i jej zapisu do formatów graficznych np. jpg, png. |  |
| 13. | Oprogramowanie ze wsparciem w celu aktualizacji w okresie co najmniej 1 rok |  |
| 14. | Wsparcie techniczne dla skanera i oprogramowania co najmniej w okresie gwarancji – telefoniczny i mailowy kontakt z osobami odpowiadającymi na problemy powstałe przy użyciu skanera w godzinach pracy serwisu |  |
| Akcesoria |
| 1. | Plecak dedykowany do transportu skanera |  |
| 2. | Statyw – trójnóg wykonany z tworzywa sztucznego, uwzględniający wagę skanera – z pokrowcem |  |
| 3. | Szybkozłącze montażowe skanera do statywu do szybkiego montażu skanera w statywie bez konieczności przykręcania do głowicy statywu |  |
| 4. | Karty pamięci SD 64 GB, min. 90 MB/s – 4 szt. |  |
| 5. | Kule referencyjne – 6 szt. w pojemniku do transportu |  |

…………………dnia ………………                        …………………………………………………

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy